САДРЖАЈ

1	УВОД	3

1.1	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА "MOBIL PETROL"	3

1.2	ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА	5

1.3	ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНО – ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА	6

2	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	7

2.1	ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	7

2.2	ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ	7

2.3	ОГРАНИЧЕЊА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ	8

2.4	ОПРЕМЉЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА САОБРАЋАЈНОМ И КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ	8

2.4.1	САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	8

2.4.2	ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА	9

2.4.2.1	Водоснабдевање	9

2.4.2.2	Одвођење отпадних вода	9

2.4.3	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА	9

2.5	ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10

2.6	ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ, УСЛОВИ И ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСПУНИТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ	11

2.7	СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	12

3	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	13

3.1	ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ ПОД УСЛОВИМА ОДРЕЂЕНИМ ПЛАНОМ	13

3.2	УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА – ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ	14

3.3	РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, ЊИХОВ ОДНОС И ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ	15

3.4	НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕН СТЕПЕН ЗАУЗЕТОСТИ И ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ	15

3.5	НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА	15

3.6	ХОРИЗОНТАЛНИ ГАБАРИТИ ОБЈЕКАТА	15

3.7	НАЈМАЊЕ ДОЗОВЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА	16

3.8	УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА	16

3.9	УСЛОВИ ЗАШТИТЕ СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА	16

3.10	УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ	17

3.10.1	УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ	17

3.10.2	УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ХИДРОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ	17

3.10.2.1	Водоснабдевање	17

3.10.2.2	Одвођење отпадних вода	18

3.10.3	УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ	20

3.11	АРХИТЕКТОНСКО И ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА	21

3.12	УСЛОВИ ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПРОСТОРА	21

3.13	УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	21

3.13.1	Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја и повећање позитивних ефеката Плана на животну средину	23

3.14	УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА	25

3.15	УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ДРУГИ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ	25

4	ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ	26

# УВОД

ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'', Зрењанин по захтеву инвеститора ''MOBIL PETROL'' из Београда израдила је Програм за израду урбанистичког плана станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'', на који је Комисија за планове Града Зрењанина дала позитивно мишљење.

На седници Скупштине Града Зрењанина, одржаној 11.07.2008, донета је Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' (06-67-7/08-I-04-01, Службени лист Града Зрењанина бр. 21/2008).

## ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА "MOBIL PETROL"

Правни основ за израду Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' чине:

- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр. 47/2003 и 34/2006)

- Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид (Службени гласник Републике Србије бр. 12/2004)

- Закон о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005)

- Закон о водама (Службени гласник Републике Србије бр. 46/1991, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 54/1996 и 101/2005)

- Закон о пољопривредном земљишту (Службени гласник Републике Србије бр. 62/2006)

- Закон о енергетици (Службени гласник Републике Србије бр. 84/2004)

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије бр. 135/2004)

- Закон о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије бр. 135/2004)

- Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије бр. 135/2004)

- Закон о културним добрима (Службени гласник Републике Србије бр. 71/1994)

- Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива (Службени лист СФРЈ бр. 27/1971)

- Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса (Службени лист СФРЈ бр. 24/1971 и 27/1971)

- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' (06-67-7/08-I-04-01 Службени лист Града Зрењанина бр. 21/2008).

Плански основ за израду Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' чине:

- Просторни план Републике Србије (Службени гласник Републике Србије бр. 13/1996)

- Просторни план општине Зрењанин (Службени лист општине Зрењанин бр. 5/1987 и 2/1992).

Приликом израде Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' сви услови добијени од надлежних предузећа, институција и завода уграђени су у исти и то:

- Електровојводина ЕД ''Зрењанин'', Зрењанин бр. 4.30.4-2224/2 од 14.03.2008.

- Завод за заштиту споменика културе, Зрењанин бр. 82-4/08 од 18.03.2008.

- ЈП ''Путеви Србије'', Нови Сад бр. 02-497/3 од 07.04.2008.

- Министарство одбране, сектор за материјалне ресурсе, Београд бр. 1098-2 од 21.03.2008. и бр. 543-2 од 14.02.2008.

- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд бр. 325-05-336/2008-07 од 18.03.2008.

- Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, Сектор за санитарни надзор, Одељење у Зрењанину, бр. 107-53-819/2008-10 од 13.03.2008.

- ЈП ''Србијагас'', радна јединица гасовод Зрењанин, Зрењанин бр. 02-05/172-1 од 13.03.2008.

- ''Телеком Србија'', извршна јединица ''СЕВЕР'', извршна јединица Зрењанин/Кикинда бр. 04-244/08 ЛТ од 25.03.2008.

- ЈП ''Војводинашуме'', ШГ ''Банат'', Панчево бр. 01-442-2008 од 13.03.2008.

- Одељење за послове урбанизма, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине, општинске управе, града Зрењанина бр. 102/08 од 02.04.2008.

- ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин, бр. 856 од 12.05.2008.

- ЈВП ''Воде Војводине'', Нови Сад, бр. I-394/4 од 22.08.2008.

- ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин, бр. ČiZ-722-101.04/A1 од 03.12.2008.

- Завод за заштиту природе Србије, Нови Сад, 03-246 од 10.04.2008.

- ЈП ''Војводина шуме'', шумско газдинство Банат, Зрењанин, 01-442-2/2008 од 13.03.2008.

- Министарство унутрашњих послова, Сектор за заштиту и спасавање, Одсек за заштиту и спасавање у Зрењанину, 06/9 бр. 98/08 од 04.05.2008.

## ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Почетна тачка граничне линије подручја урбанистичког плана налази се у најсевернијем прелому подручја, то је тромеђа између парцела бр.  4218, 4221 и 3360 КО Перлез. Гранична линија подручја одавде иде у правцу југа линијом експропријације државног пута првог реда бр. 24.1 до тромеђе између државног пута првог реда бр. 24.1 и парцела бр. 4222  и 4223 КО Перлез. У овој тачки се гранична линија подручја ломи за око 90° и даље наставља граничном линијом између парцела бр.  4422 и 4423  КО Перлез све до тромеђе ових парцеле са пољским путем (парцела бр. 8204 КО Перлез). У овој тачки се гранична линија подручја ломи за око 250° пресеца пољски пут и долази до следеће преломне тачке, тромеђе између парцела бр. 4280, 4279 и са пољским путем, парцела бр. 8204 КО Перлез. У овој тачки се гранична линија подручја ломи за око 260° и даље наставља јужном страном пољског пута у правцу југозапада све до тромеђе између државног пута првог реда бр. 24.1 (парцела бр. 3360 КО Перлез), пољског пута (парцела бр. 8204 КО Перлез) и парцеле бр. 4268 КО Перлез. У овој тачки се гранична линија подручја ломи за око 120° и даље наставља у правцу југа линијом експропријације државног пута првог реда бр. 24.1 (парцела бр. 3360 КО Перлез) до тромеђе између државног пута првог реда бр. 24.1 (парцела бр. 3360 КО Перлез) и парцела бр. 4261 и 4260 КО Перлез. У овој тачки се гранична линија подручја ломи за око 290° пресеца државни пут првог реда бр. 24.1 (парцела бр. 3360 КО Перлез) долази до следеће преломне тачке, тромеђе између парцела бр. 122, 125 КО Перлез и државног пута првог реда бр. 24.1 (парцела бр.  3360 КО Перлез). У овој тачки се гранична линија подручја ломи за око 280° и даље наставља у правцу севера линијом експропријације државног пута првог реда бр. 24.1 (парцела бр. 3360 КО Перлез) до тромеђе између државног пута првог реда бр. 24.1 (парцела бр.  3360 КО Перлез) и парцела бр. 105 и 101 КО Перлез. У овој тачки се гранична линија подручја ломи за око 260° пресеца државни пут првог реда бр. 24.1 (парцела бр. 3360 КО Перлез) долази до прве преломне тачке, тромеђе између државног пута првог реда бр. 24.1 (парцела бр. 3360 КО Перлез) и парцела бр. 4218 и 4221 КО Перлез.

## ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНО – ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА

Према Просторном плану Републике Србије државни путеви првог реда (тада магистрални путеви) имају посебну улогу у повезивању и опслуживању читаве територије Републике Србије. Ови путеви су већ формирани и представљају основне носиоце саобраћаја Републике и у наредном периоду тежиште је на њиховом унапређењу (рехабилитација, доградња неизграђених путних праваца и њихова допуна везана за нове услове и стратешка опредељења развоја Републике).

Према Просторном плану општине Зрењанин предвиђа се да се путна мрежа у општини Зрењанин растерети одређених токова изградњом Обилазног пута око Зрењанина и тзв. ''Банатске магистрале''. Насељска путна мрежа требало би да се адекватније користи за опслуживање свих насељских функција и омогући њихов развој.

Простор обухваћен Планом налази се у непосредној близини насељених места Перлез, Стајићево и Бело Блато у којима су на снази:

- УП МЗ Перлез (Међуопштински службени лист Зрењанин бр. 8/1987 и Службени лист општине Зрењанин бр. 3/1994 и бр. 11/2003)

- УП МЗ Стајићево (Међуопштински службени лист Зрењанин бр. 8/89 и Службени лист општине Зрењанин бр. 3/94 и бр. 11/2003) и

- УП МЗ Бело Блато (Међуопштински службени лист Зрењанин бр. 10/1988 и Службени лист општине Зрењанин бр. 3/1994 и бр. 11/2003).

Простор обухваћен Планом налази се у близини Специјалног резервата природе ''Стари Бегеј – Царска Бара'' за коју је донета Уредба о заштити СРП ''Стари Бегеј – Царска Бара'' (Службени гласник Републике Србије бр. 56/1994 и 86/2005).

# ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

## ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Обухват Плана чине:

- катастарска парцела бр. 4223 КО Перлез и

- делови катастарских парцела бр. 3360 и 8204 КО Перлез.

| кат. парцела | укупна површина [m2] | површина обухваћена планом [m2] | корисник | начин коришћења |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4223 | 8938 | 8938 | Раичевић Драган | њива I класе |
| 8204 | 5383 | 1066 | Општина Зрењанин | некатегорисани пут |
| 3360 | 277324 | 6985 | ЈП ''Путеви Србије'' | државни пут првог реда |
| укупна површина обухваћена планом | 16989 |  |  |

Укупна површина обухваћена планом износи 16989m2.

Јавно грађевинско земљиште чиниће делови катастарских парцела бр. 3360, 4223 и 8204 КО Перлез.

Укупна површина јавног грађевинског земљишта одређеног планом је 9255m2.

Остало грађевинско земљиште чиниће део катастарске парцеле бр. 4223 КО Перлез и његова површина износи 7734m2.

## ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ

Простору обухваћен Планом подељен је на три функционалне целине и то (Лист 5):

- функционална целина 1 – функционална целина државног пута првог реда бр. 24.1

- функционална целина 2 – функционална целина приступног пута

- функционална целина 3 – функционална целина станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL''.

У функционалној целини 1 планира се изградња прикључака на државни пут првог реда бр. 24.1 за потребе станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' као и додатне траке за успорење односно искључење, а све према условима управљача пута.

У функционалној целини 2 планира се изградња приступног пута за пољопривредне површине у околини станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL''.

У функционалној целини 3 планира се изградња објеката, постројења и пратећих садржаја станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL''.

## ОГРАНИЧЕЊА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ

На простору обухваћеним Планом постоје ограничавајући фактори који утичу на диспозицију објеката, постројења и пратећих садржаја станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL''.

Ограничајући фактори су:

- државни пут првог реда бр. 24.1 и

- 20kV далековод Зрењанин – Перлез.

Диспозиција објеката, постројења и пратећих садржаја станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' из тих разлога условљена је:

- условима управљача пута ЈП ''Путеви Србије'' и

- условима ''Електровојводина ДОО – Електродистрибуција Зрењанин''.

## ОПРЕМЉЕНОСТ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА САОБРАЋАЈНОМ И КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

### САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Станица за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' прикључује се на државни пут првог реда бр. 24.1 према условима управљача пута и то на следећи начин:

- изградњом двосмерног саобраћајног прикључка на предметни пут на стационажи km 06+255 са леве стране у правцу раста стационаже, минималне ширине коловоза 6.60m

- изградњом једносмерног саобраћајног прикључка на предметни пут на стационажи km 06+136 са леве стране у правцу раста стационаже, минималне ширине коловоза 3.85m

- изградњом додатне саобраћајне траке на предметном путу за искључење тј. успорење возила са предметног пута за смер кретања Београд – Зрењанин за потребе саобраћајног прикључка на стационажи km 06+255, минималне ширине коловоза 3.25m

На катастарској парцели бр. 8204 КО Перлез планира се изградња приступног пута за потребе пољопривредних површина у околини станице за снабдевање горивом ''MOBIL PETROL'' ширине 6.60m.

### ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

#### Водоснабдевање

Станица за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' имаће своје аутономно извориште. Водоснабдевање објеката за санитарне и противпожарне потребе у склопу станице обезбедити изградњом сопственог објекта – бушеног бунара, проласком водоводне мреже кроз цео комплекс и постављањем на њу противпожарних хидраната.

#### Одвођење отпадних вода

Одвођење отпадних вода са посматраног комплекса сагледати као интерну канализацију комплекса и то сепаратног типа. Посебним каналским мрежама одводе се условно чисте атмосферске и зауљене воде, санитарно фекалне и ако се евентуално појаве технолошке воде.

Одвођење атмосферских отпадних вода

Одвођење атмосферских вода са комплекса ће подразумевати одвођење кишнице са кровова и чистих асфалтних површина, као и одређених количина воде са платоа које би могле бити зауљене.

Условно чисте атмосферске воде са кровова и чистих асфалтних површина усмерити ка сабирним сливницима и затвореним каналима атмосферске канализације упуштати у канал.

Зауљене воде, пре улива у атмосферску канализацију, треба одвести до сепаратора масти и уља. Из сепаратора масти и уља, уз сагласност надлежног водопривредног предузећа, чисте атмосферске воде упуштати у крајњи реципијент.

Одвођење фекалних отпадних вода

Санитарно фекалне отпадне воде из објеката станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' одводиће се затвореним каналима до водонепропусне септичке јаме, а која ће се празнити од стране надлежног комуналног предузећа.

Уколико се процени да ће доћи до појаве технолошких вода, такве воде такође спровести подземним каналима до водонепропусне септичке јаме.

### ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Комплекс станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' прикључити на електроенергетску мрежу према условима надлежног предузећа из ове области.

## ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Дефинисање стратегије, општих  и посебних услова и циљева заштите животне средине на подручју Плана заснива се на усвојеним стратешким документима у хијерархијски плановима вишег реда, националном и државном нивоу. Кључни значај имају Просторни план Републике Србије (Службени гласник Републике Србије бр. 13/1996) и Просторни план општине Зрењанин (Службени лист општине Зрењанин бр. 5/1987 и 2/1992).

У Просторном плану Републике Србије (Службени гласник Републике Србије бр. 13/1996) издвојени су основни услови и циљеви заштите животне средине и природе. Обавезно је да се човеку обезбеди квалитетна животна средина и она подразумева – чист ваздух, довољне количине квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће, рекреацију и производњу, очувано пољопривредно земљиште, екосистеми и биолошка разноврсност, здравствено безбедна храна, уређење насеља и угодност боравка на радном месту и месту становања и да се заустави даља деградација природне средине (ваздуха, вода, земљишта, вегетације и др.) на целој територији Републике. Подразумева се рационално коришћење природних ресурса, заустављање даље деградације природне средине, заустављање ерозије у најугроженијим пределима, заштиту, обнову и санацију стања живог света, заштиту природних пејзажа. Један од приоритетних циљева је и подршка васпитним и образовним програмима у области животне средине и природе.

Полазећи од стања животне средине по регионима, као и од потребе планираног развоја привреде, становништва и насеља са заштитом и унапређењем животне средине, Просторним планом по просторно-регионалној диференцијацији животне средине, Зрењанин је лоциран у јужно-бачку и средње-банатску зону јаких индустријских центара што захтева примену различитих врста заштите животне средине:

- гасификацију града и топлификацију централних и стамбених зона

- изградњу обилазнице око Зрењанина

- изградњу ППВ

- изградњу ППОВ

- преузимање мера на међудржавном нивоу, како би се воде што притичу из Румуније довеле у II класу

- контролисану примену хемикалија у пољопривреди

У  Просторном плану Републике Србије,  Зрењанин је сврстан у  класу великих загађивача локалитета треће категорије загађености  код којих нема прекомерних загађивања токсичним материјама и штетним енергијама, али ће се јављати проблеми угрожавања буком, непријатним мирисима, индустријским и комуналним отпадом и саобраћајем.

План детаљне регулације станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' ће бити  еколошки прихватљив и одржив са аспекта стратешких смерница Просторног плана Републике Србије само ако оне буду дирекно прихваћене и примењене у Плану.

Услови за заштиту животне средине дефинисани у оквиру Просторног плана општине Зрењанин (Службени лист општине Зрењанин бр. 5/1987 и 2/1992)  чине основу за циљеве дефинисане Планом детаљне регулације станице за снабдевање горивом моторних возила "MOBIL PETROL".

Посебни услови и циљеви за заштиту природе и  животне средине у Просторном плану општине Зрењанин односе се на  заштиту вода, ваздуха и земљишта и подразумевају спречавање даљег загађивања и довођење у реалне границе постојећег, реализацијом следећих активности:

- утврдити све загађиваче, извршити њихову категоризацију и у складу са важећим прописима и техничким достигнућима одредити начин и време престанка загађивања околине

- отпадне воде из индустрије и и домаћинстава упуштати у водотокове након пречишћавања

- смеће из домаћинстава одлагати на депоније које су лоциране на погодним местима, а код депонија преимењивати прописану технологију, простор депоније оградити

- пошумљеност подручја повећати на 6%.

На основу општих и посебних циљева, имајући у виду наведене чињенице, ниво планског документа -  план детаљне регулације, просторни обухват плана, број активности које се планирају на простору обухваћеном планом, као и стање животне средине на посматраном подручју треба  извршити избор индикатора по „кор“ принципу тако да се  односе на квалитет ваздуха, воде, земљишта и нивоа буке и уједно водити рачуна да  ти основни индикатори буду мерљиви и праћени од стране надлежних институција.

## ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ, УСЛОВИ И ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСПУНИТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ

За све садржаје обухваћене Планом обавезно је:

- поштовање општих урбанистичких услова тј. поштовање планиране намене и садржаја

- поштовање свих урбанистичких услова датих у правилима уређења и правилима грађења

- забрањена је изградња од нестандардних материјала који могу нарушити стабилност објекта, као и градња од материјала који могу загађивати околину

- изглед објеката (обликовање фасада, примена грађевинских материјала и боје објекта) ускладити са местом и околином и како се објекти сагледавају са државног пута првог реда треба да дају допринос вредности урбаног изгледа простора

- могућа је фазна изградња.

По усвајању Плана неопходно је:

- израда урбанистичког пројекта парцелације, односно препарцелације тј. потребно је формирати грађевинске парцеле

- издати Извод из овог Плана

- израдити идејни пројекат

- прибављање одобрења за изградњу

- за изградњу објеката из члана 89 Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр. 47/2003 и 34/2006), Извод из Плана и одобрење за изградњу издаће орган надлежног Министарства.

## СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

| опис радова | јединица мере | количина | јединична цена (дин) | УКУПНО (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| изградња саобраћајних прикључка | m2 | 350 | 3.000,00 | 1.050.000,00 |
| израда пројектно – техничке документације за изградњу саобраћајних прикључака |  |  | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| изградња приступног пута | m2 | 900 | 3.000,00 | 2.700.000,00 |
| израда пројектно – техничке документације за изградњу приступног пута |  |  | 500.000,00 | 500.000,00 |
|  |  |  | УКУПНО (дин) | 6.050.000,000 |

# ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

## ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ ПОД УСЛОВИМА ОДРЕЂЕНИМ ПЛАНОМ

На простору обухваћеним планом градиће се објекти, постројења и пратећи садржаји станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL''.

У функционалној целини 1 (Лист 5) планира се изградња прикључака на државни пут првог реда бр. 24.1. као и свих других објеката, постројења и пратећих садржаји који су у складу са условима управљача пута ЈП ''Путеви Србије'' бр. 02-497/3 од 07.04.2008 и Законом о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005).

У функционалној целини 2 (Лист 5) планира се изградња се приступног пута за потребе опслуживања пољопривредних површина у околини станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' као и свих других објеката, постројења и пратећих садржаји у складу са Законом о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005).

Објекти, постројења и пратећи садржаји станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' чија се изградња планира у функционалној целини 3 (Лист 5) су:

- пословни објекат станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL''

- заштитна надстрешница

- уређаји и постројења за складиштење и продају погонских горива и то:

- укопани складишни резервоар за ТНГ од 30m3

- претакачки мост са високопритисном пумпом

- претакалиште за претакање ТНГа из аутоцистерни у укопани складишни резервоар

- аутомат за истакање ТНГа у резервоаре моторних возила (постављен на бетонском острву)

- складишни резервоари за дизел гориво и МБ и то за:

- МБ 95 од 50m3

- БМБ од 50m3

- Еуро дизел од 50m3

- Дизел од 50m3

- Био дизел од 50m3

- мултиплекс апарати за истакање дизела и бензина постављени на бетонска острва

- дуплекс апарати за брзо истакање дизела постављени на бетонска острва

- претакалиште за претакање дизел горива и МБа у складишне резервоаре

- одушне цеви складишних резервоара

- заштитне ограде

- компресор

- сепаратори масти и уља из отпадних вода

- септичка јама

- објекти изворишта

- унутрашње саобраћајне површине и то:

- прилазни путеви

- манипулативне саобраћајнице

- паркинг места за путничка и теретна возила

- тротоари

- трафостаница

- и сви остали објекти, постројења и пратећи садржаји у функцији станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL''.

На простору обухваћеним Планом, а у функционалној целини 3, може се поставити дечије игралиште са свим својим елементима.

Сви објекти, постројења и пратећи садржаји станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' биће грађени у складу са законима, правилницима, стандардима и другим прописима који се односе на те врсте објеката, постројења и пратећих садржаја.

## УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА – ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

На простору обухваћеним Планом предвиђа се формирање две грађевинске парцеле.

Новоформиране грађевинске парцеле имаће облик и површину који омогућавају изградњу објеката, постројења и пратећих садржаја у складу са Планом.

Новоформиране грађевинске парцеле формирају се од катастарске парцеле бр. 4223 КО Перлез и од дела катастарске парцеле бр. 8204 КО Перлез, на начин приказан на Листу 4.

Новоформирана грађевинска парцела намењена за изградњу објеката, постројења и пратећих садржаја станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' имаће површину од 7734m2.

Новоформирана грађевинска парцела намењена за изградњу приступног пута имаће површину од 2270m2.

За изградњу саобраћајних прикључака на државни пут првог реда бр. 24.1. неће се формирати посебна грађевинска парцела јер се према условима корисника овог јавног земљишта (ЈП ''Путеви Србије'') ови делови дају у закуп.

## РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, ЊИХОВ ОДНОС И ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Регулационе линије дефинисане су на следећи начин:

- према државном путу првог реда бр. 24.1 за регулациону линију узета је граница између катастарске парцеле бр. 3360 КО Перлез и новоформиране грађевинске парцеле за станицу за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' (Листови 3 и 4)

- граница између новоформираних грађевинских парцела према условима из овог Плана узета је за регулациону линију.

Положај грађевинских линија приказан је на Листу 3.

Сви објекти, постројења и пратећи садржаји планирани за станицу за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' градиће се у функцији дефинисаних регулационих и грађевинских линија.

## НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕН СТЕПЕН ЗАУЗЕТОСТИ И ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Највећи дозвољени степен заузетости износиће 70%.

Највећи дозвољени индекс изграђености износиће 1.

## НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА

Највећа дозвољена спратност објеката је П (приземље).

Највећа дозвољена висина објеката износи 7m.

## ХОРИЗОНТАЛНИ ГАБАРИТИ ОБЈЕКАТА

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то браварске – конзолне надстрешнице у зони приземне етаже до 4m по целој ширини објекта са висином изнад 3m.

## НАЈМАЊЕ ДОЗОВЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА

Распоред објеката и њихова међусобна удаљеност на ноформираним грађевинским парцелама мора бити у складу са:

- Законом о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005)

- Законом о енергетици (Службени гласник Републике Србије бр. 84/2004)

- условима управљача пута ЈП ''Путеви Србије'' бр. 02-497/3 од 07.04.2008

- условима ''Електровојводина ДОО – Електродистрибуција Зрењанин''

- Правилником о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива (Службени лист СФРЈ бр. 27/1971)

- Правилником о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса (Службени лист СФРЈ бр. 24/1971 и 27/1971)

- и условима Министарства унутрашњих послова, секретаријат Зрењанин, одсек противпожарне заштите Зрењанин.

## УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

Приступ новоформираној грађевинској парцели намењеној за изградњу објеката, постројења и пратећих садржаја станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' омогућен је са државног пута бр. 24.1 према условима управљача пута ЈП ''Путеви Србије'' бр. 02-497/3 од 07.04.2008.

Простор за паркирање друмских возила решити у склопу новоформиране грађевинске парцеле намењене за изградњу свих објеката, постројења и пратећих садржаја станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL''

## УСЛОВИ ЗАШТИТЕ СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА

Суседни објекти станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' су:

- државни пут првог реда бр. 24.1 и

- 20kV далековод Зрењанин – Перлез.

Заштита ових објеката подразумева примену одредаба о њиховој заштити из Закона о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005) и из закона, правилника и других прописа из области електроенергетике.

## УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

### УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Станица за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' прикључује се на државни пут првог реда бр. 24.1 према условима управљача пута ЈП '''Путеви Србије'' бр. 02-497/3 од 07.04.2008.

Саобраћајне прикључке изградити према поменутим условима и према Закону о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005).

Саобраћајне површине унутар станица за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' одређене су из услова опслуживања свих предвиђених садржаја и на основу возно – динамичких карактеристика возила.

Саобраћајне површине унутар станица за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' морају испуњавати следеће услове:

- унутрашњи приступни путеви за двосмерни саобраћај морају бити минималне ширине 6m

- унутрашњи приступни путеви за једносмерни саобраћај морају бити минималне ширине 3m

- попречни падови унутрашњих приступних путева 2%

- тротоари – пешачке стазе морају бити минималне ширине 2m

- паркинг место за путничка возила минималних димензија 2.5×5m

- паркинг место за туристичка возила минималних димензија 2.5×7m

- паркинг место за аутобусе минималних димензија 3.5×15m

- паркинг место за теретна возила минималних димензија 3.5×15m.

Све саобраћајне површине пројектовати у складу са важећим законима, правилницима, стандардима и другим прописима који дефинишу ову област.

### УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ХИДРОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

#### Водоснабдевање

Водоснабдевање објеката за санитарне и противпожарне потребе у склопу комплекса станице за снабдевање горивом моторних возила "MOBIL PETROL"   реализоваће се изградњом сопственог изворишта, око којег треба предвидети зоне санитарне заштите ради обезбеђивања потребног квалитета воде. При томе поштовати услове за заштиту вода и снабдевања објеката водом за пиће који су регулисани Законом о водама (Службени гласник Републике Србије бр. 46/1991, 53/1993, 48/1994, 67/1993, 54/1996, 101/2005), Правилником о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће (Службени гласник Републике Србије бр. 33/1978) и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Службени гласник Републике Србије бр. 42/1998 и 44/1999).

На нивоу генералног пројекта урадити техничко-економску анализу типа и капацитета бунара у односу на могућу варијанту водоснабдевања, а пре свега одржавања притиска са потребним количином воде у систему и њеног квалитета. Тип бунара изабрати на основу могућих варијанти водоснабдевања (хидрофорски систем, резервоар са хидрофором, резервоар са класичним ПП уређајем, водоторањ).

Анализом  потребних хидрогеолошких параметара и извршених мерења одредиће се најоптималнији режим рада бунара. Својом конструкцијом бунар мора да омогући  дуготрајну и стабилну експлоатацију воде потребног квалитета и капацитета.

Дезинфекцију воде извршити тако да се задовоље критеријуми прописани за квалитет воде.

На  бунару је неопходно предвидети мерач протока.

Потопљену пумпу која је у бунару димензионисати за варијанту хидрауличког оптерећења када ради најудаљенији хидрант у мрежи и са леве и са десне стране комплекса.

Цеви у водоводним мрежама за одговарајући притисак морају бити минимално Ø100mm, а минимална дубина изнад водоводних цеви треба да износи 1m мерено од горње ивице цеви. Водоводне цеви трасирати правцима на довољном хоризонталном растојању  од осталих подземних инфраструктурних водова, а приликом укрштања са другим инсталацијама водити рачуна о прописном  вертикалном растојању. При евентуалном проласку цевовода испод пута предвидети заштитне челичне цеви.

На траси водовода ће се предвидети постављање довољног броја противпожарних хидраната чији ће тачан број, врсту и распоред у крајњој варијанти одредити пројектант.

Приликом реализације водовода треба се придржавати техничких прописа за пројектовање, извођење, пријем и одржавање мреже.

По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити катастарско снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација.

#### Одвођење отпадних вода

Одвођење отпадних вода са посматраног подручја сагледати као интерну канализацију комплекса и то сепаратног типа. Посебним каналским мрежама одводе се условно чисте атмосферске и зауљене воде, санитарно фекалне и ако се евентуално појаве технолошке воде. Канале провући у коловозима, тротоарима и зеленим површинама.

Одвођење фекалних отпадних вода

Фекалну канализацију пројектовати и извести тако да прими довољне количине како санитарно фекалних тако и технолошких вода.

Положај водова фекалне канализације ће бити условљен геолошким, хидрауличким и економским параметрима и задовољиће прописана хоризонтална и вертикална растојања од других инфраструктурних објеката.

Пречнике канала као и нагибе дна канала који чине мрежу треба прописати у складу са хидрауличким условима и чињеницом да се чишћење канала може лакше извести.

Септичку јаму планирати као непропусну вишекоморну јаму довољног капацитета да прими све фекалне отпадне воде које у њу доспевају једним делом, ако се појаве технолошке воде, такве воде такође спровести подземним каналима до септичке јаме преко одговарајућег третмана за њихово пречишћавање.

Приликом реализације канализације треба се придржавати техничких прописа за пројектовање, извођење, пријем и одржавање канала.

По завршеним радовима на монтажи и испитивању затворених канала треба извршити катастарско снимање истих, а добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација.

Одвођење атмосферских  отпадних вода

Саобраћајне површине би својим подужним  и попречним нагибом требало да омогуће што боље одвођење атмосферских вода са њих самих.

Сепаратор масти и уља у који се доводе зауљене воде је подземна армирано бетонска конструкција која са таложницом за песак може бити укомпонована у један објекат. Уз неопходну контролу наталожене масти и уља је потребно сакупити и носити их на даљу прераду или их крајње лоцирати на депонију коју одреди надлежни санитарни орган.

Пречнике канала као и нагибе дна канала треба прописати у складу са хидрауличким условима и чињеницом да се чишћење канала може што лакше извести. Цеви ће се положити на дубину и са падом који ће бити условљени тереном, растојањима и несметаним протоком кроз њих.

У крајњи реципијент вода се испусним каналом испушта комбинацијом гравитационог испуста и система препумпавања уз помоћ црпне станице.

Коначне висинске коте и дефинитиван избор за регулисање одводњавања даће пројектант приликом израде пројектне документације.

Приликом реализације канализације треба се придржавати техничких прописа за пројектовање, извођење, пријем и одржавање канала.

По завршеним радовима на монтажи и испитивању затворених канала треба извршити катастарско снимање истих, а добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација.

### УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Електроенергетску мрежу градити према условима надлежног предузећа из ове области и према следећим условима:

- целокупну електроенергетску мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима из ове области

- трафостанице градити као монтажно-бетонске или зидане (у оквиру нових објеката) за рад на 20kV напонском нивоу

- електроенергетску мрежу каблирати

- каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајних површина у удаљености од минимално 1m од њих

- за расветна тела користити живине светиљке високог притиска или натријумове ниског и високог притиска, како би се добио одговарајући ниво осветљености саобраћајних површина.

При полагању подземне електроенергетске мреже морају се поштовати следећи услови:

- електроенергетске каблове полагати у зеленим површинама поред приступних путева и тротоара, а уколико за то нема могућности онда испод тротоара

- електроенергетску мрежу полагати најмање 0.5m од темеља објеката и 1m од саобраћајних површина

- при укрштању са саобраћајним површинама кабел мора бити постављен у заштитну цев, а угао треба да буде око 90(

- при паралелном вођењу електроенергетских и телекомуникационих каблова минимално растојање мора бити 0.5m за каблове напона до 10kV, односно 1m за каблове напона преко 10kV, угао укрштања треба да буде 90(

- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0.5m

- није дозвољено паралелно полагање електроенергетских каблова изнад или испод цеви водовода или канализације

- пролаз испод јавних путева и улица се изводи у заштитној челичној цеви уз механичко подбушивање на дубини од 1m

- пролаз испод унутрашњих саобраћајних површина се ради рскопавањем или подбушивањем у складу са дубином рова

- пролаз испод осталих канала и ригола изводи се у заштитним цевима на дубини 1m од коте дна канала.

## АРХИТЕКТОНСКО И ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Објекте пројектовати и градити од савремених, квалитетних материјала, у скелетном конструктивном систему са одговарајућом термо и хидро изолацијом, а у складу са важећим прописима.

Фундирање објеката вршити у складу са геомеханикoм терена и важећим прописима.

Посебну пажњу посветити обликовању објеката и уређењу слободних (неизграђених) површина комплекса. Лоцирање садржаја ускладити са потребама комплекса и утицајима путног правца. У архитектури објеката препоручује се једноставан, модеран израз.

Тачни габарити објеката биће дефинисани идејним пројектима.

## УСЛОВИ ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПРОСТОРА

Све слободне површине у оквиру станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' очистити од непотребног растиња. Сачувати све лепше примерке аутохтоне дендрофлоре које не ометају приликом изградње.

Након изградње свих објеката, постројења и пратећих садржаја станице за снабдевање горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' и постављања планиране инфраструктуре слободне површине припремити за сејање траве.

Унутар комплекса, где за то има услова, засадити веће групе аутохтоних врста као што су: бела топола, брест, црна топола и сл.

Ради заштите од негативног дејства саобраћаја предвидети појас заштитног зеленила у оквиру комплекса.

## УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Станица за снабдевање горивом моторних возила "MOBIL PETROL", због потенцијалних негативних утицаја планираних активности на животну средину (у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије бр. 84/2005) подлеже законској регулативи када је у питању заштита животне средине и заштита здравља и безбедности на раду.

Мере заштите подразумевају мере забране извођења радова и активности на планираном комплексу којима се загађује земљиште, ваздух и вода.

Загађење ваздуха

Загађење ваздуха ће се јавити као последица планираних активности, тако што се  у току радова при изградњи нових објеката може створити већа количина прашине, која може прелазити дозвољене вредности у непосредној околини објеката.

На анализираном подручју и непосредном окружењу као извори аерозагађивања од битног утицаја су саобраћај на државном путу првог реда бр. 24.1 и пољопривредне површине у окружењу.

На самом комплексу станице за снабдевање горивом моторних возила саобраћај је, у зависности од броја и врсте активности присутних корисника, високог интензитета и фреквенције, што представља мобилни извор загађивања.

Загађење земљишта

Подручје обухваћено Планом представља просторну целину са планираним објектима, пратећим садржајима и инфраструктуром чија реализација доводи до трајних промена земљишта, као необновљивог природног ресурса у грађевинско.

Током извођења земљаних радова приликом изградње објеката може се нарушити слојевита структура земљишта.

На квалитет и стање зрмљишта утиче одвијање саобраћаја на манипулативним површинама чија је последица таложење штетних материја на коловозној површини и пратећим елементима, које се падавинама и прањем спирају,  одржавање комплекса и државног пута првог реда пута уз комплекс у зимским месецма услед употребе соли, акцидентна процуривања нафте и нафтних деривата, генерисање отпада и његово неконтролисано одлагање, стварање отпадних вода у оквиру планираног комплекса, као и одвијање пољопривредне производње на обрадивим површинама.

Загађење вода

У случају непоштовања овим Планом прописаних параметара, услова и мера, као и услова прописаних од стране надлежне институције ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад, могуће је очекивати појаву угрожавања и нарушавања стања прописаног квалитета вода, нарочито квалитета подземних вода.

Планирани комплекс и појединачни објекти представљају генераторе комуналних отпадних вода, потенцијално зауљених вода са свих манипулативних и осталих површина.

Утицај буке и вибрације

При  радним активностима у току изградње објекта највеће учешће у  угрожавању животне средине потиче од генерисане буке на отвореном простору.

Подручје овог Плана представља простор са израженим утицајем буке и вибрација, као последице одвијања саобраћаја.

### Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја и повећање позитивних ефеката Плана на животну средину

На основу  идентификованих основних проблема квалитета животне средине у зони Плана и непосредног окружења, дате су мере за спречавање штетних утицаја на животну средину и увећање позитивних ефеката са мерама заштите простора и животне средине:

- поштовање прописаних урбанистичких правила, правила уређења и правила грађења

- поштовање услова и сагласности надлежних органа, организација и предузеча

- обзбеђивање аутономног, централизованог и контролисаног начина водоснабдевања

- изградња водонепропусних септичких јама за планиране објекте из којих се сакупљају санитарне отпадне воде

- одводњавање саобраћајница, паркинг простора и платоа преко сепаратора уља и масти  са таложником, пре упуштања у реципијент,

- оргнизована и контролисана евекуација комуналног отпада из планираног комплекса на прописан начин од стране надлежног комуналног предузећа

- пијезометре поред укопаних резервоара за складиштење горива уградити на одговарајућој удаљености од дна резервоара у односу на смер кретања подземних вода.

- обавезно озелењавање и партерно уређење на нивоу комплекса.

Заштита животне средине поред основних елемената заштите - система сакупљања и одвођења технолошких вода, система сакупљања и одвођења отпадних и атмосферских вода, система елиминације отпадних материја из околног простора, усаглашавање нивоа вибрације и буке са прописаним вредностима и озелењавања угрожених и деградираних простора, а у складу са  члановима 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 и 76 Закона о заштити животне средине Службени гласник Републике Србије, бр.135/2004) императивно подразумева континуално праћење стања животне средине – мониторинг.

Мониторинг квалитта ваздуха

Мерењем квалитета ваздуха обухватати оне параметре који указују на присуство загађујућих материја у ваздуху тј. мерење емисије и имисије.

Имисију предочити као просторну и временску распрострањеност загађујућих материја у виду њихових хоризонталних и вертикалних простирања при дневним, недељним и сезонским варијацијама, а према  Правилнику о граничним вредностима имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података (Службени гласник Републике Србије бр. 54/1992, 30/1999 и 19/2006).

Емисију предочити кроз приказ измерених граничних вредности емисије (при гаранцијском, појединачном, континуалном или годишњем контролном мерењу) штетних и опасних материја у ваздуху на месту извора загађивања, а према Правилнику о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења  и евидентирања података Службени гласник Републике Србије бр. 30/1997).

Мониторинг  квалитета воде

Мониторинг подземних вода треба вршити у циљу праћења стања нивоа и квалитета подземних вода тј. у циљу контроле квалитета воде за пиће, а складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Службени гласник Републике Србије бр. 42/1998 и 44/1999).

Мониторинг квалитета отпадних вода потребно је спроводити преко узорака за сваки излив и то пре мешања отпадних вода са водама пријемника, тако да квалитет отпадних вода треба да задовољи захтеве за одговарајућу  класу воде у пријемнику. Учесталост мерења отпадних вода и годишњи број узорака потребно је одредити у зависности од количине отпадне воде и врсте отпадне воде (да ли садржи опасне материје или не), а према чл.7 Правилника о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода (Службени гласник Републике Србије бр. 47/1983 и 13/1984).

Мониторинг квалитета земљишта

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно  како би се спречила његова деградација услед продирања опасних материја. Посебно пратити сакупљање и одлагање чврстог и течног отпада и његово збрињавање. Земљиште контролисати сходно Правилнику о дозвољеним количинама опасних материја у земљишту (Службени гласник Републике Србије бр. 23/1999).

У току извођења радова,  изградње нових објеката, инвеститор је дужан да заједно са извођачима радова предузме све мере да не дође до нарушавања слојевите структуре земљишта.

Мониторинг нивоа буке

Мониторинг нивоа и извора буке којим ће се детаљно пратити имисија буке вршити на одређеним мерним местима.

Дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави, методе мерења буке, ближе услове које морају да испуне стручне организације за мерење буке и садржај исправе за изворе буке који се стављају у промет дефинисати према  Правилнику о дозвољеном нивоу буке у животној средини (Службени гласник Републике Србије бр. 54/1992).

Извештај о извршеним мерењима буке мора да садржи податке набројане у  стандарду  JUS U.J6.205  1992. год – акустично зонирање простора.

Карактер, интензитет, сложеност, реверзибилност, трајање, учесталост, кумулативна и синергијска природа утицаја, могу се разматрату као утицаји Плана на окружење и утицаји из непосредног и ширег окружења.

Планирани индекс изграђености и степен заузетости, реализација појединачних Пројеката, представља добро понуђено решење са аспекта еколошке прихватљивости, рационалности и одрживости.

Применом мера заштите на обухваћеном подручју у Плану, простор је могуће уредити, изградити, инфраструктурно опремити и користити на еколошко одржив и прихватљив начин.

## УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

У археолошкој литератури простор који је обухваћен Планом припада локалитету Батка.

Уколико би се у току извођења грађевинских и других радова наишло на археолошко налазиште, археолошке предмете као и природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла (за које се претпоставља да има својство природног споменика), извођач је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе Зрењанин или Завод за заштиту природе Србије – радна јединица у Новом Саду, као и да предузме мере да се не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени.

Обавезно је поштовање свих одредби из Закона о културним добрима (Службени гласник Републике Србије бр. 71/1994).

## УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ДРУГИ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

Заштита од пожара подразумева низ мера са циљем спречавања настанка пожара и ублажавања последица уколико до њега дође.

Урбанистичке мере заштите од пожара односе се на изграђеност парцеле,  на међусобну удаљеност објеката, тако да и после урушавања саобраћајнице буду проходне. Угроженост од пожара у многоме зависи и од материјала од којих су објекти грађени, начина складиштења запаљивих материја.

Ради заштите од пожара, објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима.

Опрема, средства и уређаји за гашење пожара пројектоваће се на основу процене угроженог пожарног оптерећења и на основу важећих законских прописа. Пројектовање свих инсталација и опреме биће изведено тако да омогући несметано функционисање система  ППЗ као и кретање ватрогасне службе, уколико се укаже потреба.

Систем заштите од пожара чине и превентивне мере (периодично испитивање опреме, контрола исправности противпожарне опреме, обука запослених) и оперативне мере (гашење пожара, учествовање у санацији у случају опасности).

У току рада на пројектовању Инвеститор прибавља потребне услове који се морају испунити из области заштите од пожара од надлежне институције (Министарство унутрашњих послова – одсек противпожарне полиције) за конкретни пројекат. Сходно правилницима и стандардима из области заштите од пожара, пројектантска кућа уграђује у пројекат захтеве из законских прописа који се односе на ову област, уграђује и правила уређења и грађења која проистичу из услова прибављених од противпожарне полиције. У каснијој фази израде пројектно-техничке документације иста надлежна институција на бази урађеног пројекта даје сагласност на испуњење захтеваних услова и законских прописа.

Подручје комплекса станице за снабдевање горивом моторних возила "MOBIL PETROL" може бити угрожено од олујних ветрова, снежних наноса, изненадних провала облака и земљотреса.

Приликом пројектовања, изградње и употребе објеката код мера заштите од елементарних непогода објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са одговарајућим прописима и стандардима:

- објекти морају имати добру оријентацију

- објекти морају бити предвиђени на максимални удар ветра

- објекте градити од материјала отпорних на утицаје снега, кише и ветра

- ради заштите од поплава и подизања подземних и процедних вода све техничке уређаје предвидети на безбедној коти

- зимска служба у граду решаваће питање снежних наноса и леда.

Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама подручје на коме се налази комплекс станице за снабдевање горивом моторних возила "MOBIL PETROL" припада области ретких и умерених земљотреса јачине до 7 MCS. Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ бр. 31/1981, 49/1982, 29/1983, 21/1988, 52/1990).

# ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

ЛИСТ 1: ШИРА ДИСПОЗИЦИЈА ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ

ЛИСТ 2: КАТАСТАРСКО – ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ

ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ

ЛИСТ 3: ПОДЕЛА НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

ЛИСТ 4: ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

ЛИСТ 5: ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И

ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

# Footnotes

Учесталост мерења ових параметара може се мењати, зависно од тога да ли ће бити одступања од законом прописаних вредности или ако се закони промене. Сви правилници не одређују број мерења на годишњем нивоу, већ оне зависе од процене утицаја појединих параметара на животну средину.