ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО ЗРЕЊАНИНА

– ОБИЛАЗНИЦЕ -

|  | ЗРЕЊАНИН, 2010 |
| --- | --- |

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО ЗРЕЊАНИНА

– ОБИЛАЗНИЦЕ -

УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

дана:   ______________________________________________

одлуком бр.  _________________________________________

| ЈП ’’ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА’’ директор: Бранислав Кнежевић, дипл.инж.грађ. ____________________________ | ГРАД ЗРЕЊАНИН председник скупштине: Александар Мартон ____________________________ |
| --- | --- |

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО ЗРЕЊАНИНА

– ОБИЛАЗНИЦЕ -

ЈП ’’Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина’’

одговорни урбаниста:

Милан Стелкић, дипл. инж. саоб.

____________________________

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО ЗРЕЊАНИНА

– ОБИЛАЗНИЦЕ -

|  | одговорни урбаниста: Милан Стелкић, дипл.инж.саоб.. стручни тим: Владимир Солдо, дипл.инж.саоб. Ненад Максић, дипл.инж.арх. Љиљана Крстић, дипл.инж.грађ. Будимир Дрмончић, дипл.инж.маш. Синиша Цукућан, дипл.инж.ел. Слободан Давидовић, инж. геод. Оливера Опала, грађ, техн. |
| --- | --- |

САДРЖАЈ

1	УВОД	1

2	ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА	4

3	ПОДЕЛА ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ СА НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА	13

4	РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ	14

5	НИВЕЛАЦИОНИ УСЛОВИ	14

6	ТРАСЕ. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ	14

6.1	САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	14

6.1.1	Постојеће стање саобраћајне инфраструктуре	14

6.1.2	Планирана саобраћајна инфраструктура	15

6.2	ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА	16

6.2.1	Постојеће стање термоенергетске инфраструктуре	16

6.2.2	Планирана термоенергетска инфраструктура	16

6.3	ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА	16

6.3.1	Постојеће стање хидротехничке инфраструктуре	16

6.3.2	Планирана хидротехничка инфраструктура	16

6.4	ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ	17

6.5	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА	17

6.5.1	Постојеће стање електроенергетске инфраструктуре	17

6.5.2	Планирана електроенергетска инфраструктура	18

6.6	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА	18

6.6.1	Постојеће стање телекомуникационе инфраструктуре	18

6.6.2	Планирана телекомуникациона инфраструктура	18

7	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	19

7.1	КАПАЦИТЕТИ И ПОТРЕБНО ЗЕМЉИШТЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ	19

7.2	ПОПИС ПАРЦЕЛА И ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ	20

7.3	СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	21

7.4	ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА	22

7.5	УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА	23

8	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	24

8.1	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСЕБНУ ЦЕЛИНУ I	24

8.1.1	Врста и намена објеката који се могу градити у посебној целини I	24

8.1.2	Правила грађења за изградњу обилазног пута око Зрењанина – обилазнице	24

8.1.3	Правила грађења за термоенергетску инфраструктуру	28

8.1.3.1	Планирани гасоводи високог притиска	28

8.1.3.2	Планирани гасоводи средњег притиска	28

8.1.3.3	Планирани гасоводи ниског притиска	29

8.1.4	Правила грађења за хидротехничку инфраструктуру	29

8.1.5	Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру	30

8.1.6	Правила грађења за телекомуникациону инфраструктуру	30

8.1.7	Планиране зелене површине	31

8.2	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСЕБНУ ЦЕЛИНУ II	31

8.3	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСЕБНУ ЦЕЛИНУ III	32

8.3.1	Врста и намена објеката који се могу градити у посебној целини III	32

8.3.2	Правила грађења за изградњу објеката посебне целине III	32

9	ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА	34

10	ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ	I

# УВОД

На основу Одлуке Скупштине града Зрењанинао изради Плана детаљне регулације обилазног пута око Зрењанина - обилазнице и Концепта за израду плана детаљне регулације  обилазног пута око Зрењанина – oбилазнице, ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'' приступила је изради Плана детаљне регулације обилазног пута око Зрењанина – oбилазнице.

За израду Плана коришћене су подлоге:

- катастарско топографске подлоге од општинског пута бр. 2 до Радних зона Југоисток I, оверене од стране Републичког геодетског завода,  Служба за катастар непокретности 20.03.2008.

- копија плана од државног пута првог реда бр.7 до општинског пута бр. 2.

Правни основ за израду Плана:

- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр. 72/2009 и 81/2009-исправка)

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената (Службени гласник Републике Србије бр. 31/2010)

- Одлука о изради Плана детаљне регулације oбилазног пута око Зрењанина – oбилазнице (Службени лист Града Зрењанина 1/2010)

Основ за планирана решења, дата Планом чине:

- Закон о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005 и 123/2007)

- Закон о железници (Службени гласник Републике Србије бр.18/2005)

- Закон о безбедности у железничком саобраћају (Службени лист СРЈ бр. 60/1998 и 36/1999 и Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005)

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 41/2009)

- Закон о водама (Службени гласник Републике Србије бр. 30/2010)

- Закон о пољопривредном земљишту (Службени гласник Републике Србије бр. 62/2006 и 41/2009)

- Закон о експропријацији (Службени гласник Републике Србије бр. 53/1995 и Службени гласник СРЈ 16/2001)

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије бр. 135/2004)

- Закон о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије бр. 135/2004 и 36/2009)

- Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије бр. 135/2004 и 36/2009)

- Закон о културним добрима (Службени гласник Републике Србије бр. 71/1994)

- Закон о заштити природе (Службени гласник Републике Србије бр. 36/2009)

- Закон о заштити ваздуха (Службени гласник Републике Србије бр. 36/2009)

- Закон о заштити од буке у животној средини (Службени гласник Републике Србије бр. 36/2009)

- Закон заштити од пожара (Службени гласник Републике Србије бр. 111/2009).

- Закон о ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије бр. 111/2009)

Плански основ за израду Плана детаљне регулације чине:

- Просторни план Републике Србије (Службени гласник Републике Србије бр. 13/1996)

- Просторни план општине Зрењанин (Службени лист општине Зрењанин бр. 5/1987 и 2/1992)

- ГП Зрењанин 2006-2026 Службени лист општине Зрењанин бр. 19/2007 1/2008 и Службени лист града Зрењанина бр. 24/2008 и 17/2009).

Према Просторном плану Републике Србије државни путеви првог реда (тада магистрални путеви) имају посебну улогу у повезивању и опслуживању читаве територије Републике Србије. Ови путеви су већ формирани и представљају основне носиоце саобраћаја Републике и у наредном периоду тежиште је на њиховом унапређењу (рехабилитација, доградња неизграђених путних праваца и њихова допуна везана за нове услове и стратешка опредељења развоја Републике).

Према Просторном плану Општине Зрењанин предвиђено је да се изградњом обилазног пута око Зрењанина –Обилазнице- одвоје транзитни токови од почетно завршних.

Део простора обухваћеног Планом према Просторном плану Општине Зрењанин има намену обрадивих површина.

Према ГП Зрењанин 2006 – 2026 обилазни пут око Зрењанина –обилазница- категорисан је дао државни пут првог реда и за њега је предвиђена израда плана детаљне регулације.

Услови који су добијени од надлежних предузећа, институција и завода уграђени су у План и то:

- Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру бр. 324-5 од 03.03.2010.

- Покрајински секретаријат за здравство, Сектор за санитарни надзор Нови Сад, Одељење у Зрењанину бр. 107-53-0298/2010-10 од 15.02.2010.

- Завод за заштиту пророде Србије бр. 03-67 од 01.03.2010.

- ДП Грејање, Зрењанин бр. 2081 од 08.02.2010.

- ЈП Србијагас бр. 02-05/24-1 од 08.02.2010.

- Електровојводина ДОО, ЕД Зрењанин бр. 1107/1 од 04.02.2010.

- Лучка капетанија Тител бр. 342-9/10 II, од 02.02.2010.

- ЈП Електромрежа Србије бр. 1175/1-3502309-МА/АМ од 22.05.2009. и 274-РВ/МА од 29.01.2010.

- ЈВП Воде Војводине, бр. 2021 од 21.10.2004.

- ЈП Путеви Србије бр. 953-9867/08-1 од 13.11.2008. и 953-1046/10-1 од 12.10.2010.

- ЈП Железнице Србије бр. 102/06-1757 од 09.11.2006.

- МУП, Сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације у Зрењанину, бр. 22/2010

- Телеком Србија, Филијала Зрењанин/Кикинда, Зрењанин бр. 0016 23339/1 LT од 04.02.2010.

- ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин бр. 10/28 од 04.05.2010.

- Завод за заштиту споменика културе, Зрењанин бр. I-7-3/10 од 15.04.2010.

- ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'', Одељење за путеве и саобраћај, Зрењанин

- ''Војводина шуме'', Панчево, 01-35/12/2010 од 16. 06. 2010.

Предузећа, институције и заводи која нису доставила своје услове у складу са чланом 46 Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр. 72/2009 и 81/2009-исправка) су:

- ЈВП Воде Војводине, Нови Сад – обнова захтева

- ''Војводина шуме'', Зрењанин.

# ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Опис границе почиње на најсевернијем делу подручја које је обухваћено овим планом а који се налази се изнад кружне раскрснице која је на излазу према насељеном месту Меленци, а на  тромеђи је  парцела катастарски број 13858/1, 13420/1 и 13421/1. Даље граница иде граничном линијом између парцела катастарски број 13420/1 и 13421/1 у дужини од око 305m, затим се ломи за око 270º. Граница деље иде граничном линијом између истих парцела катастарски број 13420/1 и 13421/1 све до тромеђе парцела катастарски број 13421/1, 13420/1 и 13420/2. Граница деље иде граничном линијом између парцела катастарски број 13420/1 и 13420/2 пресеца пољски пут парцела катастарски број 13859/1 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13466/7 и 13466/5. Граница пресеца локални пут који води према насељеном месту Михајлово и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13472/1 и 13474/1 све до тромеђе парцела катастарски број 13472/1, 13862/6 и 13474/1. Граница се овде ломи за око 90º иде даље ивцом пољског пута парцела катастарски број 13862/6 у дужини од око 5 м где се ломи за око 270º пресеца пољски пут и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13624/10 и 13624/16. Граница пресеца пољски пут парцела катастарски број 13863/1 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13629/1 и 13629/2 пресеца пољски пут парцела катастарски број 13864/1 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13632/1 и 13632/2. пресеца пољски пут парцела катастарски број 13865/1 такође пресеца и границу између катастарских општина Зрењанин I и Зрењанин III. Даље се траса обилазнице налази у катастарској општини Зрењанин III  и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2361/1 и 2361/2. Граница пресеца пољски пут парцела катастарски број 5196/1 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2334/1 и 2334/2 пресеца пољски пут парцела катастарски број 5197/1 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2272/1 и 2272/2. Граница поново пресеца границу између катастарских општина Зрењанин I и Зрењанин III. Пресек са границом између катастарских општина Зрењанин I и Зрењанин III се налази на петомеђи између парцела катастарски број 2272/2, 2272/1 и 5199 катастарска општина Зрењанин III и парцела катастарски број 15824/2 и 15824/3 катастарска општина Зрењанин I.  Даље се траса обилазнице налази у поново у катастарској општини Зрењанин I. Граница наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15824/3 и 15824/2 па  даље граничном линијом између парцела катастарски број 15825/3 и 15825/2 долази до тромеђе парцела катастарски број 15825/3, 15826/3 и 15825/2. Граница се овде ломи за око 270º даље иде даље граничном линијом између парцела катастарски број 15826/3 и 15825/2 долази до тромеђе парцела катастарски број 15826/3, 15826/2 и 15825/2. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15826/3 и 15826/2 долази до тромеђе парцела катастарски број 15826/3, 15827/1 и 15826/2. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15827/1 и 15826/2 долази до тромеђе парцела катастарски број 15827/1, 15827/2 и 15826/2. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15827/1 и 15827/2, долази до тромеђе парцела катастарски број 15827/1, 15828/1 и 15827/2. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15828/1 и 15828/2 са парцелом катастарски број 15827/2 долази до тромеђе парцела катастарски број 15827/2, 15828/2 и 13866/2. Граница се овде ломи за око 80º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15828/2 и 13866/2 долази до тромеђе парцела катастарски број 15828/2, 15828/1 и 13866/2. Граница се овде ломи за око 250º пресеца велику граднуличку ленију Првомајску улицу и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 13866/2 са парцелама катастарски број 13783/3 и 13784 долази до тромеђе парцела катастарски број 13766/2, 13784 у катастарској општини Зрењанин I и перцеле катастарски број 2477 у катастарској општини Зрењанин III. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између катастарских општина Зрењанин I и Зрењанин III долази до тромеђе парцела катастарски број 13784 у катастарској општини Зрењанин I и перцела катастарски број 2477 и 2478/2 у катастарској општини Зрењанин III. Граница се овде ломи за око 90º и даље се налази у катастарској општини Зрењанин III и иде граничном линијом између парцела катастарски број 2477 и 2478/2 долази до тромеђе парцела катастарски број 2477, 2482 и 2478/2. Граница се овде ломи за око 90º наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2477 и 2482 долази до тромеђе парцела катастарски број 2477, 2482 и 5192. Граница се овде ломи за око 270º, наставља граничном линијом између парцела катастарски број 5192 и 2482 долази до тромеђе парцела катастарски број 5192, 2482 и 2483. Граница се овде ломи за око 270º,  наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2482 и 2483 долази до тромеђе парцела катастарски број 2483, 2484 и 2482. Граница се овде ломи за око 90º, наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2483 и 2484 долази до тромеђе парцела катастарски број 2483, 2487 и 2484. Граница се овде ломи за око 270º, наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2487 и 2484 долази до тромеђе парцела катастарски број 2487, 2486 и 2484. Граница се овде ломи за око 90º наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2487 и 2486 долази до тромеђе парцела катастарски број 2487, 2489 и 2486. Граница се овде ломи за око 90º, наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2487 и 2489 долази до тромеђе парцела катастарски број 2487, 2488 и 2489. Граница се овде ломи за око 270º, наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2488 и 2489 долази до тромеђе парцела катастарски број 2488, 5192 и 2489. Граница се овде ломи за око 270º, наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 5192 са парцелама катастарски број 2493, 2494, 2495, 2495, 2496, 2497, 2498, 2500 и 2501 долази до тромеђе парцела катастарски број 5192, 2502 и 2501. Граница се овде ломи за око 270º,  наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2502 и 2501 долази до тромеђе парцела катастарски број 2502, 5201 и 2501 пресеца пољски пут парцела катастарски број 5201 долази до тромеђе парцела катастарски број 5201, 2610 и 2634. Граница се овде ломи за око 120º, наставља граничном линијом између пољског пута парцеле катастарски број 5201 са парцелама катастарски број 2610, 2609, 2602, 2601 и 2600 долази до тромеђе парцела катастарски број 5201, 2590 и 2600. Граница се овде ломи за око 270º, наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2590 и 2600 долази до реке Бегеј, пресеца је и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 3203 и 3204/1 пресеца Зрењанин – Српска Црња и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 3254/6 и 3254/11 долази до тромеђе парцела катастарски број 3254/6, 3254/5 и 3254/11. Граница се овде ломи за око 90º,  наставља граничном линијом између парцела катастарски број 3254/6 и 3254/5 долази до тромеђе парцела катастарски број 3254/6, 3255 и 3254/5. Граница се овде ломи за око 270º,  наставља граничном линијом између парцела катастарски број 3255 и 3254/5 долази до тромеђе парцела катастарски број 3255, 3254/4 и 3254/5. Граница се овде ломи за око 90º,  наставља граничном линијом између парцела катастарски број 3255 и 3254/4 све до краја леније. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом парцела катастарски број 3254/4, 3254/3,3254/2 и 3254/1 поновосе ломи за око 270º прати граничну линију парцеле катастарски број 3254/1 те се ломи овај пут за око 90º и наставља граничном линијом парцела катастарски број 3254/1, 5211, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269 и 3271. Граница се овде ломи за око 270º и  наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 3271 са  парцелама катастарски број 3284, 3283, 3282, 3275 , 3274 и 3273 долази до тромеђе парцела катастарски број 3271, 3274 и 3272. Граница се овде ломи за око 90º,  наставља граничном линијом између парцела катастарски број 3272 и 3273. Граница се деље налази у катастарској општини Зрењанин I. Граница пресеца пут државни пут првог реда број 7.1 парцела катастарски број 12574, долази до тромеђе парцела катастарски број 12574, 15140 и 15139. Граница се овде ломи за око 200º,  наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15140 и 15139. Граница пресеца пољски пут парцела катастарски број 15152, долази до тромеђе парцела катастарски број 15125, 15160/2 и 15162. Граница се овде ломи за око 100º,  наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15160/2 и 15162 долази до тромеђе парцела катастарски број 15162, 15160/2 и 15169. Граница се овде ломи за око 90º,  наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 15169 (пољски пут) са  парцелама катастарски број 15160/2, 15160/1, 15159, 15158/3, 15157, 15156 , 15155, 15154, 15153 и 15151 долази до тромеђе парцела катастарски број 15169, 15151 и 15186. Граница се овде ломи за око 270º, наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15185, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, 15203, 15204 и 15205 са парцелама катастарски број 15186, 15187, 15188, 15189, 15190, 15191, 15192/1, 15192/2, 15193/1, 15193/2 и 15193/3 долази до тромеђе парцела какастарски број 15205, 15193/3 и 12794 (пруга Зрењанин-Београд). Граница се овде ломи за око 270º, наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 12794 (пруга Зрењанин-Београд) и парцеле катастарски број 15205 у дужини од око 185m. Граница се овде ломи за око 90º пресеца пругу Зрењанин-Београд парцела катастарски број 12794 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15215 и 15216, пресеца пољски пут парцела катастарски број 15412/4 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15274 и 15275/1 граница даље пресеца пољски пут парцела катастарски број 15416 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15290 и 15289, пресеца још један пољски пут парцела катастарски број 15417/3 и долази до Александровачког канала парцела катастарски број 5035. Граница се деље налази у катастарској општини Зрењанин III. Даље граница иде из канал у дужини од око 25m ломи се за око 270º пресеца канал и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 4552 и 4553 долази до тромеђе парцела катастарски број 4552, 4553 и 5315. Граница овде пресеца пољски пут, велику ленију, Зрењанин-Лукићево. Граница долази до тромеђе парцела катастарски број 5315, 4768/8 и 4768/7. Граница даље наставља граничном линијом између парцела катастарски број 4768/8 и 4768/7 долази до тромеђе парцела катастарски број 4768/8, 4768/7 и 4768/6. Граница се овде ломи за око 250º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 4768/7 и 4768/6 даље иде граничном линијом између катастарских општина Зрењанин III и Зрењанин I, долази до тромеђе парцела катастарски број 15368/2 катастарска општина Зрењанин I, 4770/1 и 4770/7 катастарска општина Зрењанин III. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 4770/1и 4770/7 долази до тромеђе парцела катастарски број 4770/7, 4770/1 и 4770/4. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 4770/7 и 4770/4 долази до тромеђе парцела катастарски број 4770/7, 4770/4 и 4770/8. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 4770/4 и 4770/8 долази до тромеђе парцела катастарски број 4770/4, 4770/5 и 4770/8. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 4770/8 и 4770/5 долази до тромеђе парцела катастарски број 4770/8, 4770/5 катастарска општина Зрењанин III и 15367/11 катастарска општина Зрењанин I. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граночном линијом катастарских општина Зрењанин III и Зрењанин I, долази до тромеђе парцела катастарски број 4770/8 катастарска општина Зрењанин III, 15367/11 и 15367/10 катастарска општина Зрењанин I. Граница се деље налази у катастарској општини Зрењанин I. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15367/10, 15365/96 и парцела катастарски број 15367/11 и 15365/97 и долази до средине канала парцела катастарски број 15365/94 и  15365/95. Граница се овде ломи за око 270º и наставља средином канала парцела катастарски број 15365/94 до границе парцеле катастарски број 15365/25 где се ломи за око  270º и долази до тромеђе парцела катастарски број 15367/10, 15367/1 катастарска општина Зрењанин I и парцела катастарски број 4770/6 катастарска општина Зрењанин III. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15397/1 катастарска општина Зрењанин I и парцела катастарски број  4770/6 катастарска општина Зрењанин III, граница долази до тромеђе парцела катастарски број 15367/1, 15368/1 катастарска општина Зрењанин I и 4770/6 катастарска општина Зрењанин III. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између катастарских општина Зрењанин III и Зрењанин I у дужини око 700м где се ломи за око 90º пресеца пољски пут парцела катастарски број 15368/1. Граница се деље налази у катастарској општини Зрењанин I. Граница долази до тромеђе парцела катастарски број 15368/1. 15365/1 и 15365/91 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15365/1 и 15365/91 у дужини од око 100m где се ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15365/1, 15418/1 и 15365/91, 15418/3 долази до четвормеђе парцела катастарски број 15418/1, 15418/3 катастарска општина Зрењанин I и 4768/7, 4768/1 катастарска општина Зрењанин III. Граница се деље налази у катастарској општини Зрењанин III. Граница се овде ломи за око 120º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 4768/7 и 4768/1, долази до тромеђе парцела катастарски број 4768/7, 4768/1 и 5315. Граница се овде ломи за око 100º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 4768/1 и 5315 у дужини од око 65m ломи се за око 250º пресеца пресеца пољски пут, велику ленију, Зрењанин-Лукићево и долази до тромеђе парцела катастарски број 5315, 4550 и 4551. Граница наставља граничном линијом између парцела катастарски број 4550 и 4551 долази до тромеђе парцела катастарски број 4550, 4768/1 и 5315. Граница се овде ломи за око 250º пресеца Александровачки канал парцела катастарски број 5035 такође пресеца и пољски пут парцела катастарски број 15417/3 катастарска општина Зрењанин I овде се граница ломи за око 100º те наставља  пресецајући парцеле катастарски број 15291, 15416 (пољски пут), 15273 и 15412/4 (пољски пут) и долази до тромеђе парцела катастарски број 15412/4 (пољски пут), 15218 и 15217. Граница се овде ломи за око 100º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15412/4 (пољски пут) и 15218 и долази до тромеђе парцела катастарски број 15412/4 (пољски пут), 15219 и 15218. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15218 и 15219 пресеца  железничку пругу Зрељњанин-Београд парцела катастарски број 12794 те се ломи за око 200º и наставља пресецајући парцеле катастарски број 15205, 15204, 15203, 15202, 15201, 15200, 15199, 15198, 15197, 15196, 15195 и 15194 (пољски пут) долази до тромеђе парцела катастарски број 15194 (пољски пут), 15175/1 и 15176/1. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 15194(пољски пут) са парцелама катастарски број 15176/1 и 15176/2.  Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15177 и 15176/2 пресеца пољски пут парцела катастарски број 15169 те се ломи за око 270º и долази до тромеђе парцела катастарски број 15169, 15162 и 15163. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15162 и 15163, долази до тромеђе парцела катастарски број 15162, 15163 и 15152 ту се ломи за око 100º пресеца пољски пут парцела катастарски број 15152  и долази до тромеђе парцела катастарски број 15152, 15138 и 15137. Граница се овде ломи за око 260º  и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15138 и 15137 у дужини од око 180м где се ломи за око 170º и наставља у правцу севера у дужини од око 25м где се ломи за око 100º и наставља до граничне линије између парцела катастарски број 15136 и 15137 ту се ломи за око 270º  долази до тромеђе парцела катастарски број 15136, 15137 и 12574 (државни пут првог реда број 7.1) ту се ломи за око 160º пресеца пут државни пут првог реда број 7.1, парцела катастарски број 12574 и долази до граничне линије између парцела катастарски број 15052 и 12574. Граница се овде ломи за око 220º и наставља у правцу североистока све до граничне линије између парцела катастарски број 15052 и 15404. Граница се овде ломи за око 120º и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 15404 са парцелама катастарски број 15052, 15051/5, 15051/3, 15051/7, 15051/6, 15051/2 и 15051/1 долази до магистралног пута Зрењанин-Клек односно тромеђе парцела катастарски број 15404, 15051/1 и 15403/2. и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15404 и 15403/2 долази до тромеђе парцела катастарски број 15404, 15403/2 катастарска општина Зрењанин III и парцела катастарски број 3205 катастарска општина Зрењанин I. Граница пресеца пут Зрењанин-Српска Црња и долази до тромеђе парцела катастарски број 15403/1, 15009/12 катастарска општина Зрењанин I и парцела катастарски број 3205 катастарска општина Зрењанин III. Граница се деље налази у катастарској општини Зрењанин III. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 3204/5 и 3205 долази до реке Бегеј  пресеца је и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2612 и 2531 долази до тромеђе парцела катастарски број 2612, 2531 и 2532. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2532 и 2531, долази до четворомеђе парцела катастарски број 2531, 2528, 2527 и 2532. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 2532 са парцелама катастарски број 2527 и 2526, долази до тромеђе парцела катастарски број 2532, 2526 и 2525. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2525 и 2526, долази до тромеђе парцела катастарски број 2525, 2526 и 2520. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2525 и 2520, долази до тромеђе парцела катастарски број 2525, 2520 и 2524. Граница се овде ломи за око 140º пресеца пољски пут парцела катастарски број 2520 и долази до тромеђе парцела катастарски број 2520, 2507/6 и 2507/5. Граница се овде ломи за око 140º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2507/5 и 2507/6, долази до тромеђе парцела катастарски број 2507/5, 2507/6 и 2507/16. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2507/5 и 2507/16, долази до тромеђе парцела катастарски број 2507/5, 2507/16 и 2507/4. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 2507/4 са парцелама катастарски број 2507/16 и 2507/15, долази до тромеђе парцела катастарски број 2507/4, 2507/15 и 2507/14. Граница се овде ломи за око 270º пресеца пољски пут, парцела катастарски број 2507/4 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2509/7 и 2509/6 пресеца пољски пут парцела катастарски број 5201 ломи се за око 90º и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 5201 са парцелама катастарски број 2500, 2499, 2498, 2497, 2496, 2495 и 2494, долази до тромеђе парцела катастарски број 5201, 2494 и 2491. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2494 и 2491, долази до тромеђе парцела катастарски број 2494, 2491 и 2492. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2492 и 2491, долази до тромеђе парцела катастарски број 2491, 2490 и 2492. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2490 и 2491, долази до тромеђе парцела катастарски број 2490, 2491 и 5201. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 5201 са парцелама катастарски број 2490, 2485, 2484 и 2482, долази до међе парцела катастарски број 2482 и 2481. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 2482 са парцелама катастарски број 2481, 2480 и 2479, долази до тромеђе парцела катастарски број 2482, 2479 и 2478/1. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2478/1 и 2479, долази до тромеђе парцела катастарски број 2478/1, 2479 и 13784. катастарска општина Зрењанин I. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13784 катастарска општина Зрењанин I.и 2479 катастарска општина Зрењанин III у дужини од око 65m ломи се за 90º. Граница се деље налази у катастарској општини Зрењанин I. Граница пресеца пољски пут парцела катастарски број 13784 и долази до тромеђе парцела катастарски број 13784, 13783/1 и 13783/2. Граница наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13783/2 и 13783/1, долази до тромеђе парцела катастарски број 13783/2, 13783/1 и 13782. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13782 и 13783/1, долази до тромеђе парцела катастарски број 13782, 13783/1 и 13869. Граница се овде ломи за око 320º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13785 и 13790/1 са парцелама катастарски број 13782, 13781, 13780 и 13779 долази до тромеђе парцела катастарски број 13779, 13790 и 13778. Граница се овде ломи за око 250º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13779 и 13778, долази до тромеђе парцела катастарски број 13779, 13778 и 13866/2. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 13866/2 са парцелама катастарски број 13778, 13777, 13776, 13775, 13774 и 13773, долази до тромеђе парцела катастарски број 13866/2, 13773 и 13772. Граница се овде ломи за око 120º  пресеца велику граднуличку ленију Првомајску улицу парцела катастарски број 13866/2 и долази до тромеђе парцела катастарски број 13866/2, 13820 и 13821. Граница се овде ломи за око 220º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15821 и 15820, долази до тромеђе парцела катастарски број 15821, 15820 и 15822/1. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15822/1 катастарска општина Зрењанин I и 2336/1 катастарска општина Зрењанин III са парцелама катастарски број 15820, 15819 катастарска општина Зрењанин I, 2341, 2340, 2339, 2338 и 2337 катастарска општина Зрењанин III, долази до тромеђе парцела катастарски број 2336/1, 2337 и 5200 катастарска општина Зрењанин III. Граница се деље налази у катастарској општини Зрењанин III. Граница пресеца пољски пут парцела катастарски број 5200 и долази до тромеђе парцела катастарски број 5200, 2356 и 2358. Граница се овде ломи за око 300º и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 5200 са парцелама катастарски број 2358 и 2359, долази до тромеђе парцела катастарски број 5200, 2359 и 2360. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2360 и 2359, долази до тромеђе парцела катастарски број 2360, 2359 катастарска општина Зрењанин III и 13865/3 катастарска општина Зрењанин I. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 13865/3 катастарска општина Зрењанин I са парцелама катастарски број 2360 и 5199 катастарска општина Зрењанин III, долази до тромеђе парцела катастарски број 5199, катастарска општина Зрењанин III, 13865/3 и 13865/2 катастарска општина Зрењанин I.  Граница се даље налази у катастарској општини Зрењанин I. Граница се овде ломи за око 90º пресеца пољски пут парцела катастарски број 13865/3 и 13865/2 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13632/2 и 13632/3, пресеца пољски пут парцела катастарски број 13864/29 и 13864/30 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13631/2 и 13631/1, пресеца пољски пут парцела катастарски број 13863/4 и 13863/5 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13624/16 и 13624/17, пресеца пољски пут парцела катастарски број 13862/6 и 13862/7 овде се граница ломи за око 90º  и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13474/1 и 13862/7 у дужини од око 5м, долази до тромеђе парцела катастарски број 13474/1, 13862/7 и 13474/3. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 13474/1 са парцелама катастарски број 13474/3 и 13474/2, те долази до тромеђе парцела катастарски број 13474/1, 13474/2 и 13860. Граница пресеца локални пут који води према насељеном месту Михајлово, парцела катастарски број 13860 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13466/5 и 13466/6, гранца пресеца пољски пут парцела катастарски број 13859/2 и 13859/3 и наставља да прати граничну линију између парцела катастарски број 13420/2, 13421/3 и 13420/5 са парцелама катастарски број 13420/3 и 13421/4 пресеца пут Зрењанин-Кикинда, парцела катастарски број 13858/1 иломи се за око 260º  и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 13858/1 са парцелама катастарски број 13390/1, 13390/3, 13390/4, 13390/5, 13390/6, 13390/7, 13390/8 и 13390/9, те долази до тромеђе парцела катастарски број 13858/1, 13390/9 и 13390/12. Граница се овде ломи за око 100º и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 13390/12 и 13390/9 и долази до тромеђе парцела катастарски број 13390/2, 13390/9 и 13390/12. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 13390/12 и 13390/2, долази до четворомеђе парцела катастарски број 13390/10, 13390/12, 13390/2 и 13390/11. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13390/11 и 13390/2 пресеца пољски пут парцела катастарски број 13856/2 и 13886/1 и наставља да прати  граничну линију између парцела катастарски број 13367/2, 13367/5, 13368/3, 13369/3, 13855/7, 13312/4, 13311/3, 13310/3, 13304/3, 13300/2 и 13301/2 са парцелама катастарски број 13367/1, 13367/4, 13368/1, 13369/1, 13855/1, 13312/3, 13311/1, 13310/1, 13304/1, 13300/1 и 13301/1 те долази до четворомеђе парцела катастарски број 13302/3, 13301/2, 13301/1 и 13302/1. Граница се овде ломи за око 250º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13302/1 и 13301/1 пресеца парцелу катастарски број 13302/1 долази до греничне линије између парцела катастарски број 13302/1 и 13299/1 где се ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13302/1 и 13299/1 пресеца локални пут ка насељеном месту Елемир и долази до тромеђе парцела катастарски број 13279/15, 13853/3 и 13279/14. Граница се овде ломи за око 120º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13279/15 и 13279/14 долази до тромеђе парцела катастарски број 13279/15, 13279/8 и 13277/3. Граница се овде ломи за око 280º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13279/15 и 13277/3 долази до тромеђе парцела катастарски број 13279/15, 13277/3 и 13277/5. Граница се овде ломи за око 80º и наставља граничном линијом између парцеле надвожњака парцела катастарски број 13277/2 и 13277/3 пресеца железничку пругу Зрењанин-Кикинда, парцела катастарски број 13851/1, 13851/2 и 13851/3 те наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 15849 са парцелама катастарски број 13198/1, 13198/2, 13199/1, 13199/3, 13201/2, 13202/1, 13207/1, 13206, 13208/1, 13210, 13211, 13212, 13213/2, 13214/1, 13215/1, 13216/1, 13219/1, 13220/1, 13221/1, 13231/3 и 13230/1 долази до четворомеђе парцела катастарски број 15849, 13230/1, 13229/4 и 13229/6. Граница даље наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13229/6 и 13229/4 и даље наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 15850 са парцелама катастарски број 13229/3, 13228/1, 13227/1, 13226/1, 13225/1 и 13224/1 долази до четворомеђе парцела катастарски број 15850, 13224/1, 13223/1 и 13223/3. Граница даље наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13223/3 и 13223/1 и даље наставља граничном линијом између парцеле катастарски број 15851 са парцелама катастарски број 13222/5 и 13187/1 долази до тромеђе парцела катастарски број 15851, 13187/1 и 13847/1. Граница се овде ломи за око 280º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13187/1 и 13147/1 долази до тромеђе парцела катастарски број 13187/1, 13187/7 и 13847/1. Граница се овде ломи за око 300º пресеца локални пут парцела катастарски број 13847/1 долази до долази до тромеђе парцела катастарски број 13847/1, 13184/18 и 13184/6 и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13184/6 и 13184/16 долази до тромеђе парцела катастарски број 13184/6, 13184/16и 13184/7. Граница се овде ломи за око 310º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13184/16 и 13184/7 долази до тромеђе парцела катастарски број 13184/16, 13184/7 и 13184/3. Граница се овде ломи за око 150º пресеца локални пут парцела катастарски број 13184/3 долази до граничне линије између парцела катастарски број 13184/3 и 13184/23 где се ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13184/3 и 13184/23 долази до тромеђе парцела катастарски број 13184/3, 13184/23 и 13184/1. Граница се овде ломи за око 150º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13184/5 и 13184/1 долази до тромеђе парцела катастарски број 13184/5, 13184/1 и 13846/1. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13184/5 и 13846/1 долази до тромеђе парцела катастарски број 13184/5, 13846/1 и 13184/22. Граница се овде ломи за око 260º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13184/5 и 13184/22 долази до следеће тромеђе између парцела катастарски број 13184/5, 13184/22 и 13846/1. Граница се овде ломи за око 100º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13184/5 и 13846/1 долази до тромеђе парцела катастарски број 13184/5, 13846/1 и 13184/3. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13184/3 и 13846/1 долази до тромеђе парцела катастарски број 13184/3, 13846/1 катастарска општина Зрењанин I и 2737 катастарска општина Словачки Арадац. Граница се овде ломи за око 270º пресеца магистрални пут Зрењанин-Нови Сад и то граничном линијом између парцела катастарски број 13184/3 катастарска општина Зрењанин I и 2737 катастарска општина Словачки Арадац те долази до четворомеђе парцела катастарски број13184/3 катастарска општина Зрењанин I, 2737, 2682/2 и 2738/2 катастарска општина Словачки Арадац. Граница се деље налази у катастарској општини Словачки Арадац. Граница даље наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2682/2 и 2738/2 долази до тромеђе парцела катастарски број 2738/2, 2682/2 и 2527/3. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2682/2 и 2527/3 у дужини од око 50м затим се ломи за око 270º пресеца локални пут парцела катастарски број 2527/3 долази до граничне линије између парцела катастарски број 2527/3 и 2527/2 поново се ломи овај пут за око 260º и наставља да прати  граничну линију између парцела катастарски број 2527/3 и 2527/2 све до тромеђе парцела катастарски број 2527/3, 2527/2 и 2526/2. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2526/2 и 2527/2 долази до тромеђе парцела катастарски број 2526/2, 2527/2 и 2526/1. Граница се овде ломи за око 270º и наставља  граничном линијом између парцела катастарски број 2526/2 и 2526/1 све до четворомеђе парцела катастарски број 2525/23, 2526/2, 2526/1 и 2525/2. Граница даље наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2525/23 и 2525/2 све до четворомеђе парцела катастарски број 2420/2, 2525/23, 2525/2 и 2420/1. Граница даље наставља граничном линијом између парцела катастарски број 2420/2 и 2420/1 све до тромеђе парцела катастарски број 2420/2, 2420/1 и 1958/2. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 1958/2 и 2420/1 долази до међе парцела катастарски број 1958/2 и 2420/1 . Граница се овде ломи за око 290º и наставља граничном линијом парцеле катастарски број 1958/2 у правцу севера све до тромеђе парцела катастарски број 1957/2, 1959/2, и 1957/1. Граница се овде ломи за око 270º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 1957/2 и 1957/1. Граница долази до четворомеђе парцела катастарски број 1956/2, 1957/2, 1957/1 и 1956/1. Граница даље наставља граничном линијом између парцела катастарски број 1956/2 и 1956/1 све до тромеђе парцела катастарски број 1955/2, 1956/2 и 1956/1. Граница даље наставља истим правцем граничном линијом између парцела катастарски број 1955/2, 1954/2, 1953/2, 1952/2, 1951/2, 1949/2 и 1948/2 са парцелама катастарски број 1955/1, 1954/1, 1953/1, 1952/1, 1951/1, 1949/1 и 1948/1 све до четворомеђе парцела катастарски број 1860/2, 1948/2, 1948/12 и 1860/1. Граница даље наставља граничном линијом између парцела катастарски број 1860/2 и 1860/1 све до четворомеђе парцела катастарски број 1657/2, 1860/2, 1860/1 и 1657/3. Граница се овде ломи за око 190º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 1657/2, 1658/2 са парцелама катастарски број 1657/3, 1658/1 и 1657/1 све до четворомеђе парцела катастарски број 1657/2, 1657/1 катастарска општина Словачки Арадац и парцеле катастарски број 2525/2 и 2420/1 катастарска општина Зрењанин I. Граница се деље налази у катастарској општини Зрењанин I. Граница даље наставља граничном линијом између парцела катастарски број 15851 и 13848/2 са парцелама катастарски број 13848/1, 13187/5 и 13222/7 све до четворомеђе парцела катастарски број 13223/3, 15851, 13222/7 и 13223/2. Граница даље наставља истим правцем граничном линијом између парцела катастарски број 13223/3 и 13223/2 све до четворомеђе парцела катастарски број 15850, 13223/3, 13223/2 и 13224/2. Граница даље наставља истим правцем граничном линијом између парцеле катастарски број 15850 са парцелама катастарски број 13224/2, 13225/2, 13226/2, 13227/2, 13228/2 и 13229/1 све до четворомеђе парцела катастарски број 13229/6, 13850, 13229/1 и 13229/2. Граница даље наставља истим правцем граничном линијом између парцеле катастарски број 15849 са парцелама катастарски број 13230/2, 13231/1, 13231/2, 13232/1, 13233/1, 13221/2, 13220/2, 13219/2, 13216/2, 13215/2, 13214/2, 13213/3, 13212/2, 13211/2, 13210/2, 13208/2, 13206/2, 13207/2, 13202/2, 13201/4, 13849/1 и 13273/1 све до четворомеђе парцела катастарски број 15849, 13851/2, 13273/1, и 13851/1. Граница даље наставља истим правцем пресеца железничку пругу Зрењанин-Кикинда граничном линијом између парцела катастарски број 13851/1 и 13851/2 даље наставља истим правцем граничном линијом између парцела катастарски број 13277/2 и 13279/7 са парцелама катастарски број 13277/1 и 13279/1 све до четворомеђе парцела катастарски број 13853/2, 13279/7, 13279/1, и 13853/1. Граница даље наставља истим правцем пресеца локални пут ка насељеном месту Елемир и долази до четворомеђе парцела катастарски број 13305/2/6, 13853/2, 13853/1 и 13305/1. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13305/1 и 13853/1 у дужини од око 40m затим се ломи за око 280º пресеца парцеле катастарски број 13305/1 и 13306/1 долази до граничне линије између парцела катастарски број 13306/1 и 13308/1 ломи се за око 270º и наставља истом граничном линијом између парцела катастарски број 13306/1 и 13308/1 у правцу југо-истока све до четворомеђе парцела катастарски број 13308/1, 13308/2, 13306/2 и 13306/1. Граница се овде ломи за око 80º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13308/2, 13309/2, 13854/2, 13312/2, 13313/2, 13314/2, 13855/2 и 13367/2 са парцелама катастарски број 13308/1, 13309/1, 13854/1, 13312/1, 13313/1, 13314/1, 13855/6, 13367/3 и 13366/2 све до тромеђе парцела катастарски број 13856/2, 13367/2 и 13366/2. Граница се овде ломи за око 90º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13856/2 и 13366/2 све до четворомеђе парцела катастарски број 13856/2, 13366/2, 13366/1 и 133856/3. Граница се овде ломи за око 240º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13856/2 и 13391/5 са парцелама катастарски број 13856/3 и 13391/6 све до четворомеђе парцела катастарски број 13391/5, 13391/6, 13391/7 и 13391/4. Граница се овде ломи за око 210º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13391/5 и 13391/4 све до тромеђе парцела катастарски број 13858/1, 13391/5 и 13391/4. Граница даље наставља истим правцем пресеца пут Зрењанин-Кикинда, парцела катастарски број 13858/1 и долази до тромеђе парцела катастарски број  13858/1, 13421/1 и 13421/2. Граница се овде ломи за око 80º и наставља граничном линијом између парцела катастарски број 13421/1 и 13858/1 све до почетне тачке описа границе.

# ПОДЕЛА ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ СА НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА

На простору обухваћеним Планом планирају се три посебне целине.

Посебна целина I намењена је изградњи обилазног пута око Зрењанина – обилазнице. Формирана је у складу са Законом о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005 и 123/2007) и условима управљача пута.

Посебна целина II према ГП Зрењанин 2006 – 2026 и Просторном плану Општине Зрењанин  обухвата пољопривредно земљиште.

Посебна целина III према ГП Зрењанин 2006 – 2026 обухвата простор који је предвиђен за радне зоне.

У радним зонама и пословним комплексима могу се градити објекти намењени за производне погоне индустрије, малу привреду, трговину, изложбено-продајни салони, објекти занатства, пословни садржаји, складишта и сервиси, магацински простори и пратећи садржаји, станице за снабдевање друмских возила погонским горивом, као и остали садржаји који својим радом не угрожавају животну средину и други објекти као што су специјализовани школски објекти, туристичко- угоститељски објекти, садржаји за спорт и рекреацију, комунални објекти и сл.

За посебну целину 3 обавезна је израда урбанистичког пројекта.

# РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ

Положај регулационих и грађевинских линија приказан је на Листу 6.

Регулациона линија и линија експропријација на простору обухваћеним Планом се поклапају

Удаљеност грађевинских од регулационих линија дефинисана је условима управљача пута.

# НИВЕЛАЦИОНИ УСЛОВИ

На графичким прилозима Плана утврђени су геодетски елементи трасе и то:

- координате темена и

- елементи хоризонталне пројекције (преломни углови и елементи хоризонталних кривина).

Дефинисане су и коте нивелете, тако да је геодетским елементима у потпуности дефинисана траса у простору.

Сви елементи обилазног пута око Зрењанина одређени су према утврђеној, будућој, категоризацији, према којој је обилазни пут око Зрењанина категорисан као државни пут првог реда.

Коловоз обилазног пута око Зрењанина је виши од околног терена за око 80cm, а планира се одводњавање отвореним каналима.

# ТРАСЕ. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

## САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

### Постојеће стање саобраћајне инфраструктуре

На простору обухваћеним Планом постоје изграђени делови обилазног пута око Зрењанина и то:

- део од државног пута бр. 7 до општинског пута бр. 2 (са краком за радну зону Багљаш запад) у дужини од око 4900m

- део од радних зона Југоисток I до општинског пута бр. 3 (без укрштања са њим) у дужини од око 2200m.

Ширина коловоза изграђених делова је 7.70m, а сви остали елементи одређени су према рачунској брзини од 100km/h и осовинским оптерећењем од 11.5t.

Укрштања изграђеног дела обилазног пута око Зрењанина, од државног пута бр. 7 до општинског пута бр. 2, са постојећим државним (бр. 7 и бр. 24) и општинским (бр. 7, бр. 4 и бр. 2) путевима решена су изградњом кружних раскрсница, а укрштање са железничком пругом Зрењанин – Кикинда изградњом надвожњака.

На делу Плана на којем није изграђен обилазни пут око Зрењанина, него се планира, постоји већи број некатегорисаних путева (ленија), државни путеви првог реда бр. 7 и 7.1, општински пут бр. 3, железничка пруга Зрењанин – Београд, канал Бегеј и Александровачки канал са којима ће се планирани део обилазног пута око Зрењанина укрштати.

### Планирана саобраћајна инфраструктура

На простору обухваћеним Планом планира се изградња дела обилазног пута око Зрењанина од општинског пута бр. 2 до општинског пута бр. 3 укупне дужине од око 7400m.

Планирана ширина коловоза износи 7.70m.

Планирано осовинско оптерећење је 11.5t.

Остали елементи трасе (хоризонталне и вертикалне кривине, падови, витоперење...) одређени су за рачунску брзину од 100km/h и у складу са Законом и о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005 и 123/2007) и условима надлежних предузећа.

Прикључци на обилазни пут око Зрењанина могу се градити у складу са Законом о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005 и 123/2007) и условима управљача пута.

Укрштања обилазног пута око Зрењанина са некатегорисаним путевима решена су са прописаним прикључцима и то на укупно 4 једнострана укрштаја и 2 двострана укрштаја.

Укрштања обилазног пута око Зрењанина са општинским путевима решена су  кружним раскрсницама.

Укрштања обилазног пута око Зрењанина са државним путевима првог реда решена су кружним раскрсницама.

|  | стационаже укрштања обилазног пута са државним путевима првог реда |
| --- | --- |
|  | ознака државног пута првог реда | стационажа државног пута првог реда | стационажа обилазног пута око Зрењанина |
| 1 | 7 | 89+151 | 0+000 |
| 2 | 24 | 138+152 | 3+550 |
| 3 | 7 | 95+420 | 8+600,84 |
| 4 | 7.1 | 1+960 | 9+879,50 |
| 5 | 24 (ван обухвата Плана) | 147+320 | 14+492,92 |

Укрштање обилазног пута око Зрењанина са пругом Зрењанин-Београд решено је надвожњаком.

Укрштања обилазног пута око Зрењанина са каналом Бегеј и Александровачким каналом решена су мостовима.

## ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

### Постојеће стање термоенергетске инфраструктуре

На простору обухваћеним Планом постоје следећи гасоводни објекти:

- гасовод високог притиска РГ-01-21 (323.8×7.1mm (за ГМРС ''ТЕ-ТО'' Зрењанин)

- гасовод високог притиска РГ-01-03 (219.1×5.56mm (за ГМРС ''Зрењанин'')

- гасовод високог притиска РГ-01-03/10 (76.1×5.16mm (за ГМРС ''Неимар II'')

- гасовод средњег притиска (88.9×3.2mm (за СОС ''Зрењанин'')

- гасовод средњег притиска (168.3×5.16mm (за РС ''Багљаш аеродром'')

- гасовод средњег притиска (60.3×2.9mm (за МРС ''Фулгар'')

- дистрибутивна гасна мрежа од полиетиленских цеви d40.

### Планирана термоенергетска инфраструктура

На простору обухваћеним Планом планира се изградња:

- гасовода високог притиска за снабдевање потрошача у радној зони ''Југоисток I''

- гасовод високог притиска за снабдевање потрошача прикључених на ГМРС ''Неимар 2''

- гасовода средњег притиска на локалитету ''Багљаш аеродром''

- гасовод ниског притиска за снабдевање потрошача викенд зоне према Клеку.

## ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

### Постојеће стање хидротехничке инфраструктуре

Траса изграђеног дела обилазног пута око Зрењанина се на раскрсници са општинским путем бр. 4 укршта са трасом цевовода фекалне канализације  Ø250 (PVC) и трасом водовода Ø200 (PVC), на  раскрсници са државним путем првог реда бр. 24 укршта се  са трасом водовода  Ø50, а на раскрсници са општинским путем бр. 2 укршта са трасом цевовода фекалне канализације  Ø300 (PVC) и трасом водовода Ø600 (ACC) и Ø500 (ACC).

Траса планираног коридора обилазног пута око Зрењанина се на раскрсници са државним путем првог реда бр. 7 укршта  са трасом водовода Ø200 и трасом цевовода фекалне канализације  Ø300 (ACC).

### Планирана хидротехничка инфраструктура

У случају опремања инфраструктором појединих локалитета ради привођења намени, било да се ради о стамбеним, пословним или радним зонама, могуће је укрштање цевовода водовода и фекалне канализације са постојећом и планираном трасом oбилазнoг пута око Зрењанина.

Планирано је да уз општински пут бр 7. води постављена водоводна мрежа Ø250 ка Арацу  која се укршта са предметном саобраћајницом.

Планирано је, такође, да између државног пута првог реда бр.7 и општинског пута бр. 7  буде постављена водоводна мрежа Ø150 са западне стране тако да се укршта са Обилазницом и паралелно се води са њом од државног пута првог реда бр.7 до општинског пута бр. 7.

Уколико би у наредном планском периоду дошло до реализације Фабрике воде, потребно је резервисати коридор ширине 3m за полагање водоводних цеви за транзитни цевовод (Ø300 - Ø600) који би пратио трасу Обилазнице скоро целом њеном дужином од општинског пута бр. 7 до краја радних зона ''Југоисток I'' и то у случају отварања изворишта на локацији Врањак – Галов салаш у приобаљу леве обале реке Тисе. У противном предвиђени коридор би се користио за полагање цеви транспортног прстена око Зрењанина за водоснабдевање самог Зрењанина, околних насеља и побољшаног водоснабдевања радних зона. Спољне ивице суседних паралелно вођених инсталација морају бити удаљене најмање 1m од спољне ивице водоводних цеви тако да међусобно растојање између спољних ивица суседних инсталација са обе стране не сме бити мање од 3m.

Једна од могућности за повезивање  јужног регионалног крака водовода (ако се покаже оправдано техно економском анализом) је на локалитету Зелено поља II на крају улице Едуарда Ерија где је пречник Ø300, тако да је могућа реализација новог крака водоводне мреже Ø300 који би једним својим делом у дужини од око 1200m до радних зона ''Југоисток I'' пратио трасу Обилазног пута око Зрењанина.

## ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

На простору обухваћеним Планом, на делу где се планира део обилазног пута око Зрењанина, од водопривредних објеката постоје:

- канал Бегеј (укрштање на око 31km канала)

- Александровачки канал (укрштање на око 5250m канала).

## ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

### Постојеће стање електроенергетске инфраструктуре

На простору обухваћеним Планом, а на делу где је изграђен део обилазног пута око Зрењанина, исти се укршта са:

- два далековода 20kV (''ФСК I'' и ''ФСК II'')

- два далековода 110kV (бр. 4 – бр. 1131 и 1132 ''Зрењанин 2 – Зрењанин 3'') на укрштању са општинским путем

- два НН подземна кабловска вода на укрштању са државним путем првог реда бр. 24

- ВН подземним кабловским водом на укрштању са општинским путем бр. 2.

На свим кружним раскрсницама изграђена је јавна расвета.

Планирани део обилазног пута око Зрењанина, укрштаће се са:

- далеководом 35kV (Зрењанин - Меленци) у зони укрштања са Првомајском улицом

- 2 далековода 110kV (''Зрењанин 2 – Зрењанин 1'') у зони укрштања са Првомајском улицом

- далековод 220kV (''Панчево – Зрењанин'') у зони укрштања са Првомајском улицом

- 2 далековода 10kV (''Зрењанин - Клек'') поред државног пута првог реда бр. 7

- далековод 20kV (''Зрењанин – Лазарево'') поред државног пута првог реда бр. 7.1

- далековод 35kV (''Зрењанин - Томашевац'') поред државног пута првог реда бр. 7.1

- далековод 20kV (''Зрењанин - Перлез'') поред државног пута првог реда бр. 7.1

- далековод 220kV (''Панчево – Зрењанин'') у зони државног пута првог реда бр. 7.1

- 2 далековода 110kV (''Зрењанин – Зрењанин 4'') у зони општинског пута бр. 3.

### Планирана електроенергетска инфраструктура

На изграђеном делу обилазног пута око Зрењанина потребно је извршити радове на појачању инсталације и презатезању 110kV далековода на укрштању са општинским путем бр. 4, а на који је власник далековода издао сагласност.

На планираном делу обилазног пута око Зрењанина потребно је такође извршити радове према израђеном елаборату укрштања у зони Првомајске улице, на који је добијена сагласност власника далековода, а за све преостале случајеве укрштања обилазног пута и далековода урадити елаборате укрштања и затим радове који проистекну из анализе стања.

За све будуће раскрснице потребно је извести осветљење истих са тренутно постојећих или ново планираних извора енергије.

## ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

### Постојеће стање телекомуникационе инфраструктуре

На простору обухваћеним Планом, а на делу где је изграђен део обилазног пута око Зрењанина, исти се укршта са:

- коаксијални ТТ кабл и оптички кабл за Арадац, паралелно положен левом страном државног пута првог реда бр. 7 у смеру ка Новом Саду

- коаксијални ТТ кабл за Елемир, положен левом страном општинског пута бр. 4 у смеру ка Елемиру

- оптички кабл за Кикинду, положен десном страном државног пута првог реда бр. 24, у смеру ка Кикинди

- коаксијални кабл за Михајлово, положен левом страном општинског пута бр. 2 у смеру ка Михајлову и месни ТТ кабл положен десном страном истог пута.

Планирани део обилазног пута око Зрењанина, укрштаће се са:

- оптичким и коаксијалним каблом за Житиште, паралелно положени са државним путем првог реда бр. 7 са леве стране у смеру ка Житишту

- оптичким и коаксијалним каблом за Лазарево, паралелно положени са државним путем првог реда бр. 7.1 са десне стране у смеру ка Лазареву.

### Планирана телекомуникациона инфраструктура

На изграђеном делу обилазног пута око Зрењанина извршене су све мере заштите за постојеће каблове.

На планираном делу обилазног пута око Зрењанина потребно је заштити постојеће ТТ каблове.

# ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

## КАПАЦИТЕТИ И ПОТРЕБНО ЗЕМЉИШТЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Предметни План је план инфраструктурног коридора тј. коридора саобраћајне инфраструктуре.

Обилазни пут око Зрењанина према ГП Зрењанина 2006-2026 (Службени лист општине Зрењанин бр. 19/2007 и 1/2008 и Службени лист града Зрењанина бр. 24/2008 и 17/2009) категорисан је као државни пут првог реда.

Део трасе обилазног пута око Зрењанина изграђен је према постојећој урбанистичкој документацији.

Неизграђен, планиран, део обилазног пута око Зрењанина дефинисан је ГП Зрењанина 2006-2026.

Обилазни пут око Зрењанина трасиран је за рачунску брзину од 100km/h и осовинско оптерећење од 11.5t. Коловоз је са две саобраћајне траке, укупне ширине 7.7m и кружним раскрсницама проверене проходности за меродавно возило шлепер са полуприколицом.

Појас експропријације је минималне ширине 40m.

Дефинисани појас експропријације садржи све елементе обилазног пута око Зрењанина са свим објектима (мостови и надвожњак) као и земљишни појас ширине 4m (са сваке стране) за паралелно вођење планираних инфраструктурних система.

Земљишни појас рачунати минимално 1m од крајње тачке попречног профила планиране трасе обилазног пута око Зрењанина и још 3m планирани простор за планиране инфраструктурне системе, укупно 4m обострано.

У планираном појасу експропријације планира се и изградња пратећих садржаја пута и то:

- паркинг-одмаралиште за 40 теретних возила

- депонија грађевинског материјала у функцији редовног одржавања пута.

## ПОПИС ПАРЦЕЛА И ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Површине јавне намене чиниће катастарске парцеле:

| КАТАСТАРСКА ОПШТИНА | БРОЈ ПАРЦЕЛЕ |
| --- | --- |
| ЗРЕЊАНИН I | 13184/5, 15851, 13184/6, 13846/2, 13848/2, 13223/3, 15850, 13229/6, 15849, 13851/2, 13277/2, 13277/5, 13279/7, 13279/13, 13279/15, 13853/2, 13854/2, 13853/4, 13306/3, 13306/4, 13303/2, 13303/3, 13305/3, 13305/2, 13306/2, 13308/2, 13303/1, 13304/2, 13302/2, 13302/3, 13304/3, 13309/2, 13309/3, 13301/2, 13300/2, 13854/2, 13854/3, 13310/2, 13310/3, 13311/2, 13311/3, 13312/2, 13312/4, 13313/2, 13314/2, 13855/5, 13369/2, 13855/7, 13369/3, 13368/2, 13368/3, 13367/5, 13367/2, 13856/2, 13391/1, 13390/11, 13391/5, 13390/10, 13390/12, 13420/4, 13421/2, 13421/3, 13420/2, 13859/2, 13466/5, 13474/1, 13862/6, 13624/16, 13863/4, 13629/2, 13630, 13631/2, 13864/29, 13632/2, 13865/2, 15822/2, 15822/1, 15823/2, 15823/1, 15824/2, 15824/1, 15825/1, 15825/2, 15826/2, 15826/1, 15827/2, 15138, 15404, 15162, 15178, 15179, 15218, 15217, 15216, 15290, 15418/3, 15365/91, 15368/2, 15367/10, 15365/96, 15177 |
| ЗРЕЊАНИН III | 2361/2, 5199, 2360, 5196/2, 2334/2, 2335, 2336/1, 2336/2, 5197/2, 2272/2, 2478/1, 2478/2, 2507/2, 2507/3, 2521, 2522, 2523, 2533, 2535, 2613, 2524, 2525, 2612, 2613, 2614, 2532, 2611, 2606, 2607, 2601, 5365, 3204/1, 3204/2, 3204/3, 3204/4, 3204/5, 3270, 4768/7, 4770/6, 4770/7, 5211 |
| СЛОВАЧКИ АРАДАЦ | 2738/2, 2526/2, 1959/2, 1957/2, 1956/2, 1955/2, 1954/2, 1953/2, 1952/2, 1951/2 1949/2, 1950, 1948/2, 1860/2, 1657/2, 2525/23, 2420/2, 1958/1, 1958/2, 1957/2, 1658/2 |

као и делови катастарских парцела:

| КАТАСТАРСКА ОПШТИНА | БРОЈ ПАРЦЕЛЕ |
| --- | --- |
| ЗРЕЊАНИН I | 13847/1, 13420/5, 13184/3, 13302/1, 13305/1, 13853/3, 13858/1, 13421/1, 13306/1, 13860, 13866/2, 15821, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783/2, 13783/3, 13784, 15052, 12574, 15137, 15139, 15152, 15169, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, 15203, 15204, 15205, 12794, 15273, 15274, 15416, 15291, 15417/3, 15365/94, 15412/4, 15185, 13853/1 |
| ЗРЕЊАНИН III | 5200, 2482, 2484, 2486, 2489, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2490, 2492, 5201, 2509/7, 2509/8, 2507/4, 2520, 2507/5, 2610, 2600, 2608, 3021, 3031, 5031, 3020, 3254/11, 3254/5, 3254/4, 3254/3, 3254/2, 3254/1, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3271, 3272, 5035, 4551, 4552, 5315 |
| СЛОВАЧКИ АРАДАЦ | 2527/3 |

У случају неусаглашености наведеног списка катастарских парцела и делова катастарских парцела са графичким прилогом Лист 5 (Подела на посебне целине са наменом површина и елементима за обележавање површина јавне намене) меродаван је графички прилог.

Ради изградње обилазног пута око Зрењанина – обилазнице потребно је формирати више грађевинских парцела.

Новоформиране грађевинске парцеле формираће се пројектима парцелације и препарцелације, а у функцији дефинисане трасе предметног пута, која је одређена аналитичко-геодетским елементима (координатама) датим на графичким прилозима 5 и 6.

Минимална ширина новоформираних грађевинских парцела износи 40m, осим на делу моста преко Бегеја, надвожњака преко пруге и моста преко Александровачког канала, где је ширина већа од 40m и одређена је у функцији тих планираних објеката.

## СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Развој саобраћајне инфраструктуре у овом планском решењу је у складу са свим принципима одрживог развоја јер предвиђа коначну реализацију обилазног пута око Зрењанина. Ово планско решење ће повољно утицати и на промену свих параметара  животне средине у уквиру свих урбаних простора, што ће за резултат дати бољи квалитет животне средине. Негативна страна овог решења је заузимање плодног пољопривредног земљишта, што је занемарљиво у односу на позитиван утицај које ово решење доноси. Реализацијом овог Плана могу се очекивати бројни позитивни ефекти који би отклонили бројне негативне тенденције развоја посматране са аспекта заштите животне средине у плановима на вишем хијерархијском нивоу.

Приликом реализације планских решења подразумева се спречавање свих видова загађења као и примене мера за очување и унапређење квалитета животне средине у складу са Законом о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије бр. 135/2004 и 36/2009).

Мере заштите подразумевају мере забране извођења радова и активности на простору обухваћеним Планом којима се загађују земљиште, ваздух и воде. (изградња објеката, решења инфраструктуре, искоришћавање корисног отпада и др).

Ради детаљнијег сагледавања евентуалних негативних утицаја на животну средину планираних активности у оквиру простора и објеката обухваћеним Планом (у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије бр. 114/2008)),  неопходна је израда Студије о процени утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србије  бр. 135/2004 и 36/2009).

За предметни План не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину у складу са  Одлуком  о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за План детаљне регулације Обилазног пута око  Зрењанина – обилазнице (Службени лист града Зрењанина бр. 1/2010), која је саставни део Одлуке о приступању изради Плана.

У Плану биће задржана иста планска решења која су дата за обилазни пут око Зрењанина и у Генералном плану Зрењанина 2006 – 2026. (Службени лист Општине Зрењанин бр. 19/2007 и 01/2008, Службени лист града Зрењанина  бр. 24/2008) и која ће бити представљена и у Просторном плану града Зрењанина. Задржани ће бити и  исти основни циљеви заштите животне средине у планском периоду који су дати у Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026. који је саставни део Генералног плана Зрењанина 2006 – 2026, а који ће бити предочени у стратешкој процене утицаја Просторног плана града Зрењанина на животну средину чијој се изради приступило према Одлуци о изради стратешке процене утицаја Просторног  плана града Зрењанина на животну средину (Службени лист града Зрењанина бр. 5/2009).

Посебни циљеви за заштиту природе и животне средине односе се на заштиту вода, ваздуха и земљишта и подразумевају спречавање даљег загађивања и довођење у реалне границе постојећег реализацијом следећих активности:

• утврдити све загађиваче, извршити њихову категоризацију и у складу са важећим прописима и техничким достигнућима одредити начин и време престанка загађивања околине;

• отпадне воде из индустрије и и домаћинстава упуштати у водотокове након пречишћавања;

• смеће из домаћинстава одлагати на депоније које су лоциране на погодним местима – код депонија преимењивати прописану технологију

• пошумљеност подручја повећати на 6%.

## ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Заштита од пожара подразумева низ мера са циљем спречавања настанка пожара и ублажавања последица уколико до њега дође.

Урбанистичке мере заштите од пожара односе се на изграђеност парцеле,  на међусобну удаљеност објеката, тако да и после урушавања саобраћајнице буду проходне. Угроженост од пожара умногоме зависи и од материјала од којих су објекти грађени, начина складиштења запаљивих материја.

Ради заштите од пожара, објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима.

Опрема, средства и уређаји за гашење пожара пројектоваће се на основу процене угроженог пожарног оптерећења и на основу важећих законских прописа. Пројектовање свих инсталација и опреме биће изведено тако да омогући несметано функционисање система ППЗ као и кретање ватрогасне службе, уколико се укаже потреба.

Систем заштите од пожара чине и превентивне мере (периодично испитивање опреме, контрола исправности противпожарне опреме, обука запослених) и оперативне мере (гашење пожара, учествовање у санацији у случају опасности).

Инвеститор прибавља потребне услове који се морају испунити из области заштите од пожара од надлежне институције.

Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: олујних ветрова, снежних наноса, изненадних провала облака, поплава и земљотреса.

Приликом пројектовања, изградње и употребе објеката код мера заштите од елементарних непогода објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са одговарајућим прописима и стандардима:

- објекти морају имати добру оријентацију

- објекти морају бити предвиђени на максимални удар ветра

- објекте градити од материјала отпорних на утицаје снега, кише и ветра

- ради заштите од поплава и подизања подземних и процедних вода све     техничке уређаје предвидети на безбедној коти

- зимска служба ће решавати питање снежних наноса и леда.

Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама подручје на коме се налази шодручје обухваћено Планом припада области ретких и умерених земљотреса јачине до 8° MCS.

## УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На простору обухваћеним Планом нема утврђених археолошких налаза, али постоји могућност налажења на добра која уживају претходну заштиту према члану 27 став 1 Закона о културним добрима (Службени гласник Републике Србије бр. 71/1994), односно о локалитетима са археолошким садржајем.

Уколико би се у току извођења грађевинских и других радова наишло на природно добро (за које се претпоставља да има својство природног споменика), извођач је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести надлежно министарство, у складу са Законом о заштити природе (Службени гласник Републике Србије бр. 36/2009), као и да предузме мере да се исти не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени.

Уколико би се у току извођења грађевинских и других радова наишло на археолошко налазиште, археолошке предмете извођач је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, као и да предузме мере да се исти не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени.

# ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

## ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСЕБНУ ЦЕЛИНУ I

### Врста и намена објеката који се могу градити у посебној целини I

У посебној целини I може се градити:

- обилазни пут око Зрењанина – обилазница са свим елементима у складу са чланом 4 Закона о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005 и 123/2007) и условима надлежних предузећа

- некатегорисани путеви (леније) и отресишта

- планирана инфраструктура

- заштитно зеленило.

### Правила грађења за изградњу обилазног пута око Зрењанина – обилазнице

Обилазни пут око Зрењанина изградити у потпуности према Закону о јавним путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 101/2005 и 123/2007), условима управљача пута и према следећим правилима:

- положај трасе: у оквиру дефинисаних регулационих линија

- број саобраћајних трака: 1+1 са обостраним ивичним тракама

- ширина саобраћајних трака: 3.50m по траци

- ширина ивичних трака: 0.35m по траци

- попречни пад: min 2.5%, једностран

- нивелациони услови и подужни профил: неопходно је издићи нивелету изнад терена (за око 80cm) и трасу поставити у насип како би се избегли проблеми са водом и постигло ефикасно одвођење, како површинске воде са коловоза, тако и воде из трупа пута (на графичком прилогу на карактеристичним тачкама дате су коте нивелете и подужни падови без радијуса вертикалних кривина)

- одводњавање: отвореним упијајућим каналима или слободним отицањем низ косине насипа (одговарајућим падом),  на оним местима где није могуће изградити канале за прихват атмосферских вода

- банкине: обостране ширине min 1.5m, са попречним падовима 4% од ивице коловоза ка отвореним упијајућим каналима или терену

- коловозна конструкција: за 11.5t оптерећење

- ојачање постојеће коловозне конструкције: урадити на почетку и крају деонице где се врши уклапање планираног пута у постојећи коловоз

- објекти пута (мостови и надвожњак): изградити према водопривредним условима и према условима ЈП ''Железнице Србије'', а у свему према законима, правилницима, стандардима и нормативима за ове врсте објеката

- Мост на каналу Бегеј

- изградити у свему према условима ЈП ''Воде Војводине''

- обезбедити ширину пловног пута од 30m

- слободна висина изнад максималног нивоа воде (77.14мнм) у каналу до доње ивице конструкције моста, у ширини пловног пута, најмање 6m

- прилазне рампе ка мосту на обалама Бегеја не смеју нарушавати стабилност обала канала нити да задиру у пројектовани профил канала

- потребно је обезбедити проходност радно-инспекционом стазом обалама канала минималне ширине 7m за тешку механизацију

- Моста на Александровачком каналу

- изградити у свему према условима ЈП ''Воде Војводине''

- кота дна канала 77.00m

- ширина дна канала 2m

- изградити мост са стубовима изван максималног протицајног профила и са Д.И.К. конструкције моста максимално 0.5m испод коте терена на обалама

- обезбедити радно-инспекциону стазу дуж обе обале канала минималне ширине 5m

- Надвожњак на прузи Зрењанин – Београд

- изградити у свему према условима ЈП ''Железнице Србије''

- планира се електрификација постојеће пруге

- планира се изградња другог колосека пруге

- планира се изградња матичног индустријског колосека од железничке станице Зрењанин фабрика, паралелно са пругом Зрењанин-Београд на растојању од 9.5m

- висина доње ивице конструкције надвожњака изнад пруге мора износити минимално 6.8m рачунајући од ГИШ

- стубови надвожњака морају бити изграђени минимално 3m од осе колосека Зрењанин-Београд

- саобраћајна сигнализација (хоризонтална и вертикална): израдити у свему према законима, правилницима, стандардима и нормативима за ову област

- опрема пута (заштитне ограде, смерокази и јавна расвета): изградити у свему према законима, правилницима, стандардима и нормативима за ову област

- укрштања обилазног пута око Зрењанина са постојећим инфраструктурним системима решити у складу са законима, правилницима, стандардима и нормативима за ове инфраструктурних система и условима власника (управљача) истих

- укрштања са обилазним путем предвидети искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила, увећана за по 3m са сваке стране

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1.35-1.5m у зависности од конфигурације терена

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1-2m

- укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на минимално 10m

- у зони постављања предметних инсталација поред и испод предметних државних путева првог реда потребно је:

- обавезно резервисати земљиште за проширење предметних у зони раскрсница

- усвојити ширине, подужне и попречне падове коловоза предметних путева у зони постављања предметних инсталација

- предвидети у зони предметних укрштаја трајну и квалитетну заштиту и стабилизацију предметног државног пута.

карактеристични попречни профил пута

### Правила грађења за термоенергетску инфраструктуру

#### Планирани гасоводи високог притиска

Гасовод полагати у ров димензија 1.6x0.9m. Дебљина покривача – земље треба да износи min 1m изнад горње ивице цеви.

За потребе даљинског надзора и управљања гасоводним системом, на растојању од 1.5m од ивице рова гасовода положити полиетиленску цев 50mm кроз коју ће се провући оптички кабел одговарајућег капацитета.

У простору од по 15m са обе стране гасовода, успоставља се РАДНИ ПОЈАС који ће се користити за кретање механизације приликом изградње и одржавања гасовода.

У овом појасу се обезбеђује службеност пролаза (непотпуна експропријација) за потребе извођења радова, надзор и редовно одржавање гасовода.

У простору од по 30m м са обе стране гасовода, успоставља се УЖА ЗОНА ЗАШТИТЕ гасовода у циљу превентивног техничког обезбеђења. У том простору је након изградње гасовода забрањено градити зграде намењене за становање или боравак њуди, без обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред појас гасовода сврстан.

Земљиште у оквиру уже зоне заштите гасовода задржава свој статус.

У овом појасу не смеју се изводити радови и вршити друге активности изузев пољопривредних радова дубине до 0.5m без писменог одобрења енергетског субјекта који обавља делатност транспорта.

У простору ширине од 10m (по 5m са обе стране осе цевовода) успоставља се ЗОНА НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ у којој је забрањено садити  биљке чији корен достиже дубину већу од 1m.

Укрштање са саобраћајницама вршити под минималним угловима од 60( до 90(. Сва укрштања вршити са постављањем заштитне цеви одговарајуће чврстоће и пречника који је за минимално 100mm већи од пречника цеви гасовода. Дужина заштитне цеви треба да буде min 1m већа од ширине трупа коловозне конструкције са обе стране. Минимална дубина горње површине заштитне цеви треба да буде 1.35m од коте коловоза.

Укрштање са свисоконапонским електроенергетским водовима мора бити под углом од min 300 на растојању већем од 1m од темеља објекта. Паралелно вoђење је на мин 1m.

Надземни делови гасовода морају бити удаљени од неизолованих електроводова мин висина стуба + 3m, односно 30m од трафостаница.

Укрштање са водотоковима вршити управно на водоток. Преко гасоводне цеви поставити бетонску облогу која ће имати функцију заштитне цеви и оптерећења, уз примену закривљења која ће одговарати профилу водотока. После изградње прелаза терен вратити у првобитно стање тако да се не ремети природни режим течења и не дође до ерозије. Зону укрштања са водотоцима обележити са обе стране одговарајућим ознакама.

#### Планирани гасоводи средњег притиска

Гасовод полагати у ров димензија 1.2x0.6m. Дебљина покривача – земље треба да износи min 1m изнад горње ивице цеви.

У простору од по 15m са обе стране гасовода, успоставља се РАДНИ ПОЈАС који ће се користити за кретање механизације приликом изградње и одржавања гасовода.

У овом појасу се обезбеђује службеност пролаза (непотпуна експропријација) за потребе извођења радова, надзор и редовно одржавање гасовода.

У простору ширине од 10m (по 5m са обе стране осе цевовода) успоставља се ЗОНА НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ у којој је забрањено садити  биљке чији корен достиже дубину већу од 1m.

Укрштање са саобраћајницама вршити под минималним угловима од 60( до 90(. Сва укрштања вршити са постављањем заштитне цеви одговарајуће чврстоће и пречника који је за минимално 100mm већи од пречника цеви гасовода. Дужина заштитне цеви треба да буде min 1m већа од ширине трупа коловозне конструкције са обе стране. Минимална дубина горње површине заштитне цеви треба да буде 1.35m од коте коловоза.

Укрштање са надземним електроенергетским водовима мора бити под углом од min 300 на растојању већем од 1m од темеља објекта. Паралелно вoђење је на мин 1m. Надземни делови гасовода морају бити удаљени од неизолованих електроводова мин висина стуба + 3m, односно 30m од трафостаница.

Укрштање са водотоковима вршити управно на водоток. Преко гасоводне цеви поставити бетонску облогу која ће имати функцију заштитне цеви и оптерећења, уз примену закривљења која ће одговарати профилу водотока. После изградње прелаза терен вратити у првобитно стање тако да се не ремети природни режим течења и не дође до ерозије. Зону укрштања са водотоцима обележити са обе стране одговарајућим ознакама.

Укрштање са комуналном инфраструктуром вршити на минималном растојању од 0.5m. Паралелно вођење је на min 1m. Укрштање и паралелно вођење  вршити према условима власника инфраструктуре.

Укрштање са другим објектима вршити на min 1m од темеља објеката под условом да није угрожена стабилност објекта.

#### Планирани гасоводи ниског притиска

Гасовод полагати у ров димензија 0.8x0.4m. Дебљина покривача – земље треба да износи min 0.8m изнад горње ивице цеви.

Укрштање односно паралелно вођење са комуналном инфраструктуром вршити на минималном растојању од 0.5m. односно 1.5m. Укрштање и паралелно вођење  вршити према прибављеним условима власника инфраструктуре.

Укрштање са саобраћајницама вршити уз полагање у заштитну цев, изузев ако се прорачуном докаже да нема утицаја од саобраћајног оптерећења на цев гасовода.

Укрштање са другим објектима вршити на min 1m м од темеља објеката под условом да није угрожена стабилност објекта.

### Правила грађења за хидротехничку инфраструктуру

Укрштање Обилазног пута око Зрењанина и главних праваца третираних инсталација решити подбушивањем или увлачењем одговарајуће заштитне цеви по условима надлежне институције или постављањем заштитне цеви у фази формирања доњег строја пута.

Приликом реализације водоводне и канализационе мреже треба се придржавати техничких прописа за пројектовање, извођење, пријем и одржавање мреже.

По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити катастарско снимање изграђене мреже а добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација, а све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање.

### Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру

Електронергетску инфраструктуру реализовати према следећим условима:

- целокупну електроенергетску мрежу градити на основу пројеката у складу са важећим законским прописима

- трафостанице градити као монтажно бетонске или зидане (у оквиру нових објеката), за рад на 20kV напонском нивоу

- нову електроенергетску мрежу обавезно каблирати

- каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза, уз удаљеност мин. 1m од коловоза и 0.5m од пешачких стаза

- за расветна тела користити живине светиљке високог притиска или натријумове ниског и високог притиска како би се добио одговарајући ниво осветљености саобраћајница.

При полагању подземне електроенергетске мреже морају се поштовати следећи услови:

- електроенергетске каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза или, уколико за то нема могућности, испод пешачких стаза

- електроенергетску мрежу полагати најмање 0.5m од темеља објеката и 1m од саобраћајница

- при укрштању са саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну цев, а угао треба да буде око 90º

- при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0.5m за каблове напона до 10 kV, односно 1m за каблове напона преко 10 kV. Угао укрштања треба да буде 90º

- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0.5m

- није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације

- пролаз испод путева се изводи у заштитној челичној цеви уз механичко подбушивање на дубини од 1m

- пролази испод осталих канала и ригола изводе се у заштитним цевима, раскопавањем или подбушивањем на дубину 1m од коте дна канала.

### Правила грађења за телекомуникациону инфраструктуру

Телекомуникациону инфраструктуру реализовати према следећим условима:

- целокупну ТТ мрежу градити на основу пројеката у складу са важећим законским прописима

- ТT мрежа ће се у потпуности градити подземно.

- дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0.8m, а на међумесним релацијама 1.2m

- ТТ мрежу полагати у  зеленим површинама (удаљеност од високог растиња min1.5m) поред саобраћајница на растојању најмање  1m од саобраћајница, или поред пешачких стаза, у случају да се то не може постићи ТТ каблове полагати испод пешачких стаза

- при укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90º

- при паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мора бити 0.5m за каблове напона до 10kV и 1m за каблове напона преко 10kV

- при укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално растојање мора бити веће од 0.3m, а при приближавању и паралелном вођењу 0.5m.

### Планиране зелене површине

Ради смањења утицаја аерозагађења од саобраћаја и побољшања екоклиме зелених површина, а на удаљености 7-10m од саобраћајнице подизати заштитне зелене појасеве у виду ''зелених ограда'', које се састоје од више редова дрвенстих и жбунастих врста. За заштитне зелене појасеве према пољопривредним површинама препоручује се примена и високих шикара аутохтоних врста мешавина трњине (Prunus spinosa), глога (Crataegus monogyna), дивље руже (Rosa sp.), клена (Acer campestre), жешља (Acer tataricum) и сл.).

У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности (Службени лист СРЈ 11/2001) спречити ширење и по потреби преузети мере за уништавање инвазивних врста. Њихово спонтано ширење угрожава природну вегетацију и повећава трошкове одржавања зелених површина. Инвазивне врсте на нашем подручју су: јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Allanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopa japonica) и сибирски брест (Ulmus pumila).

## ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСЕБНУ ЦЕЛИНУ II

Посебна целина II обухвата пољопривредно земљиште.

Не планира се промене намене пољопривредног земљишта.

За посебну целину II примењују се одредбе Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник Републике Србије бр. 62/2006 и 41/2009).

## ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОСЕБНУ ЦЕЛИНУ III

### Врста и намена објеката који се могу градити у посебној целини III

У радним зонама могу се градити објекти намењени за производне погоне индустрије, малу привреду, трговину, изложбено-продајни салони, објекти занатства, пословни садржаји, складишта и сервиси, магацински простори и пратећи садржаји, станице за снабдевање друмских возила погонским горивом, као и остали садржаји који својим радом не угрожавају животну средину и други објекти као што су специјализовани школски објекти, туристичко- угоститељски објекти, садржаји за спорт и рекреацију, комунални објекти и сл.

### Правила грађења за изградњу објеката посебне целине III

За посебну целину 3 обавезна је израда урбанистичког пројекта.

Максималан број новоформираних грађевинских парцела: 2

Новоформиране грађевинске парцеле формирају се пројектом парцелације или препарцелације, а њихов максималан број одређен је у функцији могућих прикључака на саобраћајну инфраструктуру.

Степен заузетости: max 50%

Грађевинска линија: објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на удаљености мањој од 20m поред предметне трасе која преузима ранг државног пута првог реда, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса предметне трасе

Спратност:

- за објекте намењени индустрији, складишта и магацине планирана спратност је високо приземље (ВП), приземље (П), приземље + поткровље (П+Пк) - могућа је и већа спратност из технолошких разлога

- за пословне објекте планирана спратност је приземље (П) и приземље+спрат+поткровље (П+1+Пк), као и приземље+спрат+спрат+ поткровље (П+2+Пк)

- дозвољена је изградња подрума или сутерена уколико за то не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе

Најмања међусобна дозвољена удаљеност објеката: минимално 4m

Приступ парцелама: према условима управљача пута

Начин обезбеђивања места за паркирање: решити у оквиру парцеле

Услови прикључења на комуналну инфраструктуру: према условима надлежних предузећа

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:

- на једној грађевинској парцели може бити изграђено више од једног технолошког објекта, са наменом дозвољеном по плану, а по правилима грађења овог плана

- на парцелама намењеним за рад и пословање могу се градити и помоћни објекти који су у функцији главног објекта

Услови заштите суседних објеката:

- приликом изградње и формирања градилишта своје и суседне објекте обезбедити у погледу статичке стабилности

- површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели, а  одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат

- уз ободне ивице парцела формирати зелене површине које ће имати функцију изолације и умањење буке и задржавање прашине и издувних гасова

Нивелациони услови:

- приликом планирања саобраћајних површина у оквиру парцеле, предвидети све потребне падове тако да се објекат заштити од штетних атмосферских утицаја

- падове планирати тако да се одвођење воде врши, слободним падом, према зеленим површинама и усклади са постојећом или планираном атмосферском канализацијом

- површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели, а одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат

Хоризонтални габарити објеката:

- испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1.2m и то на делу објекта вишем од 3m

- ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1.2m, поставља се на грађевинску линију

- грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже до 4m, по целој ширини објекта, са висином изнад 3m на грађевинским парцела за садржаје уз јавне путеве (станице за снабдевање друмских возила погонским горивом и сл.)

Архитектонско и естетско обликовање објеката:

- услови за архитектонско обликовање објеката морају бити у складу са технолошким процесом и функцијом

- код обликовања грађевина и примене материјала мора се уважити трaдиција градње за ово подручје и максимално уклапање у околни простор

Озелењавање парцела: површина за озелењавање у оквиру грађевинске парцеле min 25%.

# ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

|  | опис радова | јединица количине | количина | цена по јединици количини (дин) | УКУПНО (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | изградња коловоза | m | 7399 | 60.187,00 | 445.323.613,00 |
| 2 | експропријација земљишта | m2 | 447413 | 96,00 | 42.951.648,00 |
| 3 | израда пројектно техничке документације |  |  | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 4 | изградња моста на каналу Бегеј | комада | 1 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 5 | изградња моста на Александровачком каналу | комада | 1 | 5.783.000,00 | 5.783.000,00 |
| 6 | изградња надвожњака | комада | 1 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 7 | изградња кружних раскрсница на општинским путевима | комада | 2 | 6.500.000,00 | 13.000.000,00 |
| 8 | изградња кружних раскрсница на државним путевима првог реда | комада | 2 | 8.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| 9 | изградња јавне расвете кружних раскрсница |  |  | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| 10 | изградња паркиралишта-одмаралишта и платоа за материјал | m2 | 7200 | 6000 | 43.200.000,00 |
| 11 | изградња отресишта | комада | 13 | 450.000,00 | 5.850.000,00 |
|  |  |  |  | УКУПНО (дин) | 911.108.261,00 |

Наведени приказ трошкова односи се на изградњу недостајућег дела обилазног пута око Зрењанина са јавном расветом кружних раскрсница и јавног паркинга-одмаралишта.

У заштитном појасу обилазног пута око Зрењанина са сваке стране планиран је коридор за паралелно вођење линијске инфраструктуре. Изградња ове инфраструктуре извршиће њени инвеститори о свом трошку и у овој анализи нису узети у обзир.

# ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

ЛИСТ 1 ШИРА ДИСПОЗИЦИЈА ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ

ЛИСТ 2 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – ИЗВОД ИЗ ППО ЗРЕЊАНИНА

ЛИСТ 3 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – ИЗВОД ИЗ ГП ЗРЕЊАНИНА 2006 - 2026

ЛИСТ 4 КАТАСТАРСКО – ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ

ПРОСТОРA ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ

ЛИСТ 5 ПОДЕЛА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ СА НАМЕНОМ ПОВРШИНА И

ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЛИСТ 6	ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ СА МРЕЖАМА

ИНФРАСТУКТУРЕ