|  | Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs | Web: http://www.zastitazdravlja.rs |  |
|  | Директор: 023/564-458 | Централа: 023/ 566-345 | Телефакс: 023/560-156 |  |
|  | Матични број: 08169454 | Подрачун: 840-358661-69; 840-358667-51 | ПИБ: 100655222 |  |

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

О MEРEЊУ БУКЕ

У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ У

ЗРЕЊАНИНУ

(Јануар-децембар 2011.)

Sadržaj:

UVOD	3

ZAKONSKA REGULATIVA	3

METODOLOGIJA MERENJA	3

MERNA MESTA	5

KOMENTAR REZULTATA	12

a) Prosečne mesečne vrednosti i srednje godišnje vrednosti  (SGV)  po mernim mestima u okviru zona	12

Frekventna analiza	13

b) Prikaz srednjih godišnjih vrednosti po zonama	19

ZAKLJUČAK:	21

Buka i  uticaj na zdravlje	22

Strateške karte buke, planiranje-„mapiranje“ buke  („Noise mapping“)	25

Mere za sprečavanje štetnog dejstva buke u životnoj sredini	26

LITERATURA:	29

IZVEŠTAJ O MERENJU BUKE ŽIVOTNE SREDINE U ZRENJANINU

(Januar-decembar 2011.)

# UVOD

Iako je zvuk deo naše svakodnevnice,  zvuci često bivaju neprijatni ili nepoželjni, te predstavljaju buku. Buka u životnoj sredini- komunalna buka je neželjeni ili štetni zvuk u spoljnoj sredini stvoren ljudskom aktivnošću. Glavni izvor je saobraćaj.

Za razliku od industrijske buke, koja u prvom redu oštećuje sluh, komunalna buka utiče prvenstveno na kvalitet života, remeteći prirodan ritam rada i odmora.

# ZAKONSKA REGULATIVA

Propisi koji regulišu merenje buke u životnoj sredini su:

Zakon o zaštiti životne sredine("Sl. Glasnik RS бр. 135/04, 66/91),  Zakon o zaštiti od buke u  životnoj sredini (Sl.glasnik RS", br.36/09),Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl. glasnik RS br. 75/10), Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičkih zona (Sl. glasnik RS br. 72/10), Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke, (Sl. glasnik RS br. 72/10) ,Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke, kao i o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za merenje buke  (Sl. Glasnik RS br. 72/10),  SRPS U.J6.090: 1992 Akustika u građevinarstvu, Merenje buke u komunalnoj sredini; SRPS U. J6.205: 1992 Akustika u građevinarstvu, Akustičko zoniranje prostora; SRPS ISO 1996-1 Akustika, opis, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini, deo 1, SRPS ISO 1996-2 Akustika, opis, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini, deo 2.

Sem navedenih propisa, doneta je odluka o merama zaštite od buke (Sl. list opštine Zrenjanin br. 13-2003), gde su između ostalog utvrđene zone grada, radi preduzimanja mera za zaštitu od buke i sistematsko merenje buke.

# METODOLOGIJA MERENJA

Merenja su vršena u gradu na 20 mernih mesta, u  3 dnevna i 2 noćna intervala. Interval merenja iznosi 15 minuta. Za merenje ekvivalentnog nivoa buke korišćen je fonometar, proizvođača Bruel&Kjaer, tip 2260 Observer. Pomoću ovog instrumenta moguće je uraditi sva merenja i analize u vezi sa procenom komunalne buke, ali i buke na radnom mestu. Instrument  takođe ispunjava sve zahtevane IEC ( standard 61672) i ANSI standarde.

Rezultati merenja su prikazani u u decibelima (dB), na osnovu merenja ekvivalentnog nivoa buke (LAeq). Ekvivalentni nivo buke je izražen jednim brojem i služi za opis pojava čiji se nivo zvučnog pritiska vremenski menja. Ekvivalentan je trajnom nivou buke. Nivo zvučnog pritiska se izražava tzv. ponderacijom (A), odnosno težinskom krivom (A). To znači da bukomer, kao instrument, u principu treba da odgovori na zvuk kao što to čini i uho i da da objektivni prikaz stanja zvučnog pritiska. To se postiže propuštanjem zvuka (signala) kroz elektronske sklopove- tzv. težinske filtre čija osetljivost varira u odnosu na frekvenciju zvuka, na isti način kao i ljudsko uho. Naime, slušni aparat čoveka je manje osetljiv na (vrlo) niskim i visokim frekvencijama. Kako bi se ovo «uračunalo» pri merenju koriste se odgovarajući težinski filtri. Osetljivost težinskih filtera menja se u zavisnosti od frekvencije na sličan način kao i kod ljudskog uha.

Prema IEC-međunarodnoj elektrotehničkoj komisiji, postoje 4 standardne težinske krive predviđene za merenje nivoa buke u dB (A, B, C i D). One su dobijene od izofonskih krivih i pokazuju kako se menja osetljivost  organa sluha sa frekvencijom pri različitim jačinama. Najčešće korišćen je «A» težinski filter, pri čemu se rezultat merenja buke izražava kao dB (A). Sama priroda buke uslovljava odabir težinskih krivih: Npr. saobraćajna buka meri se pomoću „A“, a rezultati se iskazuju kao dB (A).

Šema br. 1

Naš organ sluha detektuje iznenađujuće širok dijapazon nivoa zvučnog pritiska-odnos je veći od milion prema jedan!

Skala u decibelima (dB) čini brojeve jednostavnijim za razumevanje i upotrebu.

Povećanje nivoa zvučnog pritiska 10 puta, označava dodavanje (povećavanje) nivoa zvuka za 20 dB. Brojevi na skali u dB predstavljaju odnos sa dogovorenim referentnim nivoom koji iznosi 20 μPa (prag čujnosti), tj. 0 dB.

Još jedna korisna namena skale u dB je da i ljudsko uho reaguje na promene jačine zvuka shodno brojčanim vrednostima skale u dB. (Intezitet od 80 dB ćemo doživeti kao 2 puta veći nego onaj od 40 dB).

# MERNA MESTA

Tabela  br.1    Podela mernih mesta po zonama, dozvoljeni nivoi buke u dB (A) za Dan-Noć

| ZONA | MERNA MESTA |
| --- | --- |
| I INDUSTRIJSKA ZONA 60/50 dB (A) | 1. Fabrika ulja „Dijamant“ 2. Fabrika perlita |
| II ŠKOLSKA ZONA 50/45 dB (A) | 3. Zrenjaninska gimnazija 4. O.Š. „D. Obradović“ 5.O.Š. „P.P. Njegoš“ 6. O.Š. „Vuk Karadžić“ |
| III ZDRAVSTVENE USTANOVE 50/40 dB (A) | 7. Bolnica „Dr Đ. Joanović“ 8. Stara Specijalistička poliklinika 9. Gerontološki centar 10. Bolnica za plućne bolesti |
| IV ADMINISTRATIVNO-UPRAVNA 65/55 dB (A) | 11. Bivši SDK 12. SO Zrenjanin 13. Opštinski sud |
| V GLAVNE SAOBRAĆAJNICE 65/55 dB (A) | 14. Autobuska stanica 15. Ulica Žarka Zrenjanina 16. MUP 17. ulica 6. maja 18. bulevar V. Vlahovića |
| VI ODMORA I REKREACIJE 50/40 dB (A) | 19. Karađorđev trg 20. Tenisko igralište |

(Opis lokacija)

- Merno mesto 1 – Fabrika ulja „Dijamant“

Nalazi se u industrijskoj zoni , u pravcu prodavnice koja je smeštena na granici kompleksa Fabrike ulja „dijamant“, sa druge strane Banatske ulice. Pri merenju aparat se postavlja na oko 3.5 m od ograde individualnih stambenih objekata.

- Merno mesto 2 – Fabrika perlita

Nalazi se u industrijskoj zoni, na parkingu ispred fabrike.

- Merno mesto 3 – Zrenjaninska gimnazija

Nalazi se u školskoj zoni, pored raskrsnice  Skerlićeve ulice i Gimnazijske ulice. Pri merenju aparat se postavlja na trotoar.

- Merno mesto 4– O.Š. „Dositej Obradović“

Nalazi se u školskoj zoni , u dvorištu O.Š. „Dositej Obradović“. Pri merenju aparat se postavlja u dvorištu škole na pravcu glavnog ulaza u dvorište škole iz ulice Dositej Obradović.

- Merno mesto 5 – O.Š. „Petar Petrović Njegoš“

Nalazi se u školskoj zoni, U Stražilovskoj ulici , pored granice školskog dvorišta O.Š PP Njegoš.

- Merno mesto 6 – O.Š. „Vuk Karadžić“ (kod bivše srednje medicinske škole)

- Merno mesto 7 – Opšta bolnica „Dr Đ. Joanović“

Nalazi se pored Opšte bolnice , prema bolničkoj ulici, u blizini raskrsnice ulica dr Vasa Savić i Bolničke ulice.

- Merno mesto 8 – Stara Specijalistička poliklinika

Nalazi se ispred Stare Specijalističke ustanove. Pri merenju aparat se postavlja ispred glavnog ulaza u zgradu Stare Specijalistike ustanove , na udaljenosti većoj od 3 m od objekta.

- Merno mesto 9 – Gerontološki centar

Nalazi se u pored Gerontološkog centra , u Miletićevoj ulici .Pri merenju aparat se postavlja na slobodnom prostoru između objekta i Miletićeve ulice.

- Merno mesto 10 – Specijalna bolnica „Dr Vasa Savić“

Nalazi se ispred Plućne bolnice u Petefijevoj ulici. Aparat se postavlja pored zgrade Plućne bolnice u blizini glavnog ulaza.

- Merno mesto 11 – Bivši SDK

Nalazi se u administrativno-upravnoj zoni, u užem centru grada , na platou pored glavnog ulaza u zgradu bivšeg SDK.

- Merno mesto 12 – SO Zrenjanin

Nalazi se u administrativno-upravnoj zoni, u  centru grada, aparat se postavlja pored glavnog ulaza u SO Zrenjanin u blizini raskrsnice ulica J.V. Žarka i Narodnog fronta.

- Merno mesto 13 – Opštinski sud

Nalazi se u administrativno-upravnoj zoni, u  užem centru grada, u ulici Kej 2. oktobra. Pri merenju aparat se postavlja Na slobodnom prostoru preko puta glavnog ulaza u sud.

- Merno mesto 14 – Autobuska stanica

Nalazi se u Beogradskoj ulici, ispred ulaza u objekat glavne autobuske stanice.

- Merno mesto 15 –  Ul. Žarka Zrenjanina

Merno mesto se nalazi na ulasku/izlazu iz grada, sa leve strane magistralnog puta Zrenjanin-Kikinda, na udaljenosti 7-8 m od ivice puta i oko 50-100 m od raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja.

- Merno mesto 16 – MUP

Nalazi se na platou pored Vojvođanske banke u blizini raskrsnice ispred zgrade MUP-a.

- Merno mesto 17 – Ulica 6. maja

Nalazi se pored prometne saobraćajnice u pomenutoj ulici, oko 3.5-4 m od ivice puta,  ispred ulaza u (bivši) vojni objekt.

- Merno mesto18 – Bulevar Veljka Vlahovića

Nalazi se u na bulevaru Veljka Vlahovića, pored magistralne saobraćajnice sa suprotne strane pijace.

- Merno mesto 19 – Karađorđev trg

Nalazi se u zoni odmora i rekreacije, u Karađorđevom parku, na 10 m od spomenika na strani bližoj stadionu.

- Merno mesto 20 – Tenisko igralište

Nalazi se u zoni odmora i rekreacije , u parku pored teniskih terena. Pri merenju aparat se postavlja na 15 metara od ulice.

Zabeleženi su, posmatrano u proseku, na mesečnom nivou, po mernim mestima u okviru zona, sledeći minimalni i maksimalni nivoi buke u životnoj sredini

Tabela br. 2

| Minimalne/maksimalne mesečne vrednosti i srednje godišnje vrednosti za 2011. godinu (po mernim mestima u okviru zona) |
| --- |
|  |  | Dnevni termin dB (A) | Noćni termin dB (A) | Srednje godišnje vrednosti za dB (A) |
| Br. | Mesto merenja | Min. | Max. | Min. | Max. | Dan | Noć |
| I Zona --- Industrijska zona Dozvoljeni nivo buke (dan/noć) 60/50 dB (A) |
| 1. | Fabrika ulja “Dijamant” | 69 | 74 | 60 | 69 | 73 | 64 |
| 2. | „Bivša Termika“ | 49 | 58 | 39 | 56 | 54 | 47 |
| II Zona ---školska zona Dozvoljeni nivo buke (dan/noć) 50/45 dB (A) |
| 3. | Zrenjaninska gimnazija | 57 | 64 | 51 | 60 | 61 | 56 |
| 4. | O.Š. “D. Obradović” | 55 | 65 | 47 | 57 | 63 | 53 |
| 5. | O.Š. “P.P. Njegoš” | 55 | 63 | 48 | 56 | 60 | 53 |
| 6. | O.Š. „Vuk Karadžić“ | 63 | 69 | 52 | 61 | 65 | 58 |
| III Zona --- Zdravstvene ustanove Dozvoljeni nivo buke (dan/noć) 50/40 dB (A) |
| 7. | Opšta bolnica “Đ. Joanović“ | 67 | 71 | 57 | 63 | 69 | 60 |
| 8. | Stara Spec. poliklinika | 68 | 71 | 59 | 67 | 69 | 64 |
| 9. | Gerontološki centar | 67 | 73 | 58 | 67 | 70 | 62 |
| 10. | Plućna bolnica | 60 | 66 | 50 | 59 | 64 | 55 |
| IV Zona --- Administrativno-upravna Dozvoljeni nivo buke (dan/noć) 65/55 dB (A) |
| 11. | Biva SDK | 54 | 58 | 46 | 62 | 56 | 51 |
| 12. | SO Zrenjanin | 65 | 68 | 55 | 67 | 67 | 60 |
| 13. | Sud | 61 | 66 | 55 | 61 | 63 | 58 |
| V Zona --- Glavne saobraćajnice Dozvoljeni nivo buke (dan/noć) 65/55 dB (A) |
| 14. | Autobuska stanica | 68 | 72 | 59 | 67 | 70 | 64 |
| 15. | ul. Žarka Zrenjanina | 66 | 72 | 56 | 69 | 70 | 63 |
| 16. | MUP | 69 | 72 | 62 | 67 | 71 | 65 |
| 17. | 6. maja | 65 | 71 | 57 | 63 | 69 | 60 |
| 18. | Bulevar V. Vlahovića | 66 | 69 | 57 | 64 | 68 | 62 |
| VI Zona --- Zona odmora I rekreacije Dozvoljeni nivo buke (dan/noć) 50/40 dB (A) |
| 19. | Karađorđev trg | 47 | 54 | 44 | 48 | 51 | 46 |
| 20. | Tenisko igralište | 51 | 55 | 46 | 54 | 53 | 49 |

# KOMENTAR REZULTATA

## a) Prosečne mesečne vrednosti i srednje godišnje vrednosti  (SGV) nivoa komunalne buke po mernim mestima u okviru zona

U industrijskoj zoni, u toku 2011. godine, prosečan  LAeq iznosi 64 dB (A), za dnevne, odnosno 56 dB (A),za noćne intervale merenja, što znači da prelaze dozvoljene vrednosti za 4, odnosno 6 dB (A). Na mernom mestu 1-Fabrika ulja „Dijamant“, prosečne mesečne vrednosti za dnevne i noćne intervale merenja prelaze granice dozvoljenih vrednosti, i to do 13 dB (A) za dan, odnosno do 14 dB(A), za noć. Na mernom mestu br. 2-Fabrika perlita, “bivša Termika”, prosečne vrednosti merenja su u okviru dozvoljenih.

Minimalna  izmerena vrednost komunalne buke u ovoj zoni iznoslila je 39 dB (A), (merno mesto 2-Fabrika perlita, “bivša Termika”), dok je maksimalna vrednost iznoslila 74 dB (A), (merno mesto 1-fabrika ulja „Dijamant“).

Prosečne mesečne vrednosti u industrijskoj zoni po mernim mestima, kao i srednje godišnje vrednosti (SGV),  prikazane su na grafiku br. 1.

Grafik br. 1

## Frekventna analiza

Broj promena zvučnog pritiska u sekundi naziva se frekvencijom i izražava se Hz (hercima). Frekvencija zvuka proizvodi karakterističan ton. Normalan opseg čujnosti za zdravu, mladu osobu je od oko 20 Hz do 20 000 Hz (najosetljivije od 2000-5000 Hz), dok je npr. opseg od najnižeg do najvišeg tona klavira od 27,5 do 4186 Hz1. Frekventna analiza omogućuje dobijanje detaljnijih informacija o izvoru zvuka i mogućim posledicama, tako što deli složen zvuk, odnosno buku u pojedine pojase različite širine (oktave ili trećine octave-terca).

Na ovaj način dobija se uvid u zastupljenost pojedinih frekvencija, da li se nalaze u čujnom spektru čoveka, a može se proceniti i eventualni uticaj u smislu oštećenja sliušnog aparata ili iritiranja, remećenja životnog komfora i sl. (Npr. poznato je da zvuk cirkularne testere poseduje u spektru visoke frekvencije koje izazivaju neprijatnost, dok je borba protiv buke niskih frekvencija (8-100 Hz)  koju proizvode neka  teretna motorna vozila, pogonski mehanizmi vozova i brodova, elektrane,  vrlo zahtevna u pogledu zaštite, jer ju je teško „prigušiti“ i sprečiti dalje širenje koje se može čuti i kilometrima daleko).

Primer-Grafikoni oktavne i kumulativne analize

Grafik br. 2   Merno mesto br. 18  Bulevar V. Vlahovića, zona glavnih saobraćajnica

Izmereni LAeq je 66 dB (A). U odnosu na frekventni pojas najveći LAeq detektovan je pri frekvenciji od 1600 Hz.

U 75 % vremenskog intervala merenja izmereni nivo buke prelazi dozvoljeni noćni nivo od 55 dB (A).

U školskoj zoni, tokom 2011. godine , prosečan LAeq iznosi 62 dB (A), za dnevne, odnosno 55 dB (A),za noćne intervale merenja. Prosečne vrednosti za dnevne i noćne intervale merenja prelaze granice dozvoljenih vrednosti za 12, odnosno 10 dB (A).

Najveća srednja godišnja vrednost, posmatrajući i dnevne i noćne intervale merenja, zabeležena je na mernom mestu br. 6- O.Š. „Vuk Karadžić“-(ranije merno mesto Srednja medicinska škola).  Razlozi za to su: karakteristike ulice -  uska i prometna, bez zaštitnog pojasa zelenila, intezitet saobraćaja, kao i obližnji parking prostor. Nešto niži nivoi buke izmereni su na mernom mestu br. 3 – Zrenjaninska gimnazija, m.m. br. 4-O.Š. „D. Obradović“ i m.m. br. 5-OŠ “P.P.Njegoš”, koja su nešto udaljenija od prometnih saobraćajnica i relativno zaštićena zelenilom. Međutim i na ova 2 merna mesta srednji godišnji nivoi su veći od propisanih.

Minimalna  dnevna izmerena vrednost komunalne buke u ovoj zoni iznosila je 55 dB (A), (m.m. br. 4-O.Š. „D. Obradović“ i m.m. br. 5-OŠ “P.P.Njegoš”) dok je maksimalna vrednost iznoslila 69 dB (A), na mernom mestu br. 6- O.Š. „Vuk Karadžić“.

Prosečne mesečne vrednosti u školskoj zoni po mernim mestima, kao i srednje godišnje vrednosti (SGV),  prikazane su na grafiku br. 3.

Grafik br. 3

U zoni zdravstvenih ustanova, u toku navedenog mernog perioda,  prosečan  LAeq iznosi 68 dB (A), za dnevne, odnosno 60 dB (A), za noćne intervale merenja.

Sve prosečne mesečne vrednosti, kao i skoro sva pojedinačna merenja, pokazuju nivoe buke veće od dozvoljenih.  Navedene ustanove su pod znatnim uticajem saobraćajne buke, što je i evidentirano tokom merenja. Nešto manji intezitet buke u odnosu na ostale zdravstvene ustanove zabeležen je na mernom mestu br. 10, (Bolnica za plućne bolesti), gde je i frekvencija saobraćaja nešto manja.

Najveće srednje godišnje vrednosti, posmatrajući i dnevne i noćne intervale merenja, zabeležene su na mernim mestima 8 i 9. („Stara specijalistička poliklinika“ i Gerontološki centar ) i na nivou su inteziteta buke registrovane u zoni glavnih saobraćajnica, gde su inače izmereni najviši nivoi komunalne buke u gradu.

Minimalna izmerena vrednost komunalne buke na mesečnom nivou iznosila je 50 dB (A), m.m. br. 10, (Bolnica za plućne bolesti), dok je maksimalna vrednost iznoslila 73 dB (A), (merno mesto br. 9, Gerontološki centar).

Prosečne mesečne vrednosti u zoni zdravstvenih ustanova, po mernim mestima, kao i srednje godišnje vrednosti (SGV),  prikazane su na grafiku br. 4.

Grafik br. 4.

U administrativno-upravnoj zoni, u toku 2011. godine, prosečan  LAeq iznosi 62 dB (A), za dnevne, odnosno 56 dB (A), za noćne intervale merenja.

Najveća srednja godišnja vrednost ( 67dB), posmatrajući i dnevne i noćne intervale merenja, zabeležena je na mernom mestu br.12 - SO Zrenjanin. Dominantan razlog za to je veoma intenzivan saobraćaj. Nešto niži nivo buke registrovan je na m.m. br. 13, Oštinski sud gde su praktično svi dnevni intervali merenja u okviru dozvoljenih, dok su tokom noći zabeležene vrednosti koje su uglavnom veće od preporučenih vrednosti, kao i tokom prošle godine. Značajan uticaj na nivo noćne buke na ovom m.m. imaju blizina diskoteke, obližnjih kafića, a samim tim i povećan broj prolaznika-automobila.

Na mernom mestu 11, “Bivša SDK“, koje je udaljeno od prometnih saobraćajnica, prosečne mesečne dnevne i noćne vrednosti komunalne buke bile su u okviru maksimalno dozvoljenih, propisanih za administrativno-upravnu zonu.

Minimalna izmerena vrednost komunalne buke, na mesečnom nivou, iznoslila je 46 dB (A), (merno mesto 11-“Bivša SDK”), dok je maksimalna vrednost iznoslila 68 dB (A), (merno mesto 12-SO Zrenjanin).

Prosečne mesečne vrednosti u administrativno-upravnoj zoni, po mernim mestima, kao i srednje godišnje vrednosti (SGV),  prikazane su na grafiku br. 5.

Grafik br. 5

U zoni glavnih saobraćajnica prosečan  LAeq iznosi 70 dB (A), za dnevne, odnosno 63 dB (A), za noćne intervale merenja. Sve prosečne mesečne vrednosti bile su iznad maksimalno dozvoljenih. Merna mesta ove zone su kraj najprometnijih saobraćajnica, te su i dnevni i noćni nivoi komunalne buke veći od propisanih. Znatan broj teretnih motornih vozila, koja prolaze kroz grad, ne koristeći tranzitni pravac, doprinose povećanju nivoa buke.  (Posmatrajući broj teretnih motornih vozila, tj. zabeleženi broj ovih vozila na m. mestima Autobuska stanica-Bul. V. Vlahovića u odnosu na m. mesto Ulica 6. Maj).

Pojedinačno posmatrano, minimalna mesečna izmerena vrednost komunalne buke iznoslila je 56 dB (A), (m.mesto 15-Ulica Ž.Zrenjanina), dok je maksimalna vrednost iznoslila  72 dB (A), registrovana na mernom mestu 14. Autobuska stanica,mm.15-Ulica Ž.Zrenjanina i mm 16. MUP Zrenjanin.

Prosečne mesečne vrednosti u zoni glavnih saobraćajnica po mernim mestima, kao i srednje godišnje vrednosti (SGV),  prikazane su na grafiku br. 6.

Grafik br. 6

v

U zoni odmora i rekreacije srednja godišnja vrednost  LAeq iznosi 52 dB (A), za dnevne, odnosno 48 dB (A),za noćne intervale merenja. Sve prosečne mesečne vrednosti, izuzev dnevnih vrednosti za januar i decembar 2011., na m.m. 19, Karađorđev Trg, bile su veće od dozvoljenih vrednosti za ovu zonu.

Minimalna izmerena vrednost komunalne buke iznoslila je 44 dB (A), (merno mesto 19, Karađorđev Trg), dok je maksimalna izmerena vrednost od 65 dB (A), registrovana na mernom mestu 20. Teniski tereni.

Prosečne mesečne vrednosti u zoni odmora i rekreacije po mernim mestima, kao i srednje godišnje vrednosti (SGV),  prikazane su na grafiku br. 7.

Grafik br. 7

## b) Prikaz srednjih godišnjih vrednosti nivoa komunalne buke po zonama

Izmerene vrednosti nivoa komunalne buke u  toku 2011. bile su veće od maksimalno dozvoljenih, naročito u zoni zdravstvenih ustanova i školskoj zoni koje su bile najizloženije uticaju saobraćajne buke. Takođe, izmerene vrednosti u industrijskoj zoni, z. glavnih saobraćajnica i z. odmora i rekreacije prelaze dozvoljene nivoe buke.

U administrativno-upravnoj zoni je zabeležen najveći broj merenja čije su vrednosti u okviru preporučenih. Jedino je u ovoj zoni srednja godišnja vrednost, (na nivou zone), bila u okviru propisanih vrednosti. (Grafik br. 8).

Grafik br. 8

Legenda: ( dozvoljene vrednosti   (srednje godišnje vrednosti

ZONA

1. INDUSTRIJSKA

2. ŠKOLSKA

3. ZDRAVSTVENIH USTANOVA

4. ADMINISTRATIVNO-UPRAVNA

5. GLAVNIH SAOBRAĆAJNICA

6. ODMORA I REKREACIJE

U pogledu inteziteta noćne buke, srednje godišnje vrednosti su veće od dozvoljenih u svim zonama. Skoro u svim zonama apsolutna razlika između dozvoljenih i izmerenih vrednosti još je izraženija, no u dnevnim intervalima  (Grafik br. 9) .

Imajući u vidu sve moguće negativne posledice po (javno) zdravlje, noćna buka poseduje specifičan značaj.

U administrativno-upravnoj zoni je zabeležena najmanja razlika između srednje godišnje vrednosti na nivou zone i dozvoljene vrednosti 1 dB (A).

Grafik br. 9

( dozvoljene vrednosti   (srednje godišnje vrednosti

ZONA

1. INDUSTRIJSKA

2. ŠKOLSKA

3. ZDRAVSTVENIH USTANOVA

4. ADMINISTRATIVNO-UPRAVNA

5. GLAVNIH SAOBRAĆAJNICA

6. ODMORA I REKREACIJE

Prostorni prikaz nivoa komunalne buke

Grafik br. 10    Srednje godišnje vrednosti komunalne buke po mernim mestima pojedinačno

-Dnevni intervali merenja-

|  | Nivoi buke u dB (A): ( > 70 ( 65-69 ( 60-64 ( < 60 1 – Fabrika ulja „Dijamant“ 2 – Fabrika perlita 3 – Zrenjaninska gimnazija 4– O.Š. „Dositej Obradović“ 5 – O.Š. „P. Petrović Njegoš“ 6 – O.Š. Vuk Karadžić 7 –Opšta bolnica „Dr Đ. Joanović“ 8 – Stara Spec. poliklinika 9 – Gerontološki centar 10 –Spec.bolnica „Dr V. Savić“ 11 – Bivši SDK 12 – SO zrenjanin 13 – Opštinski sud 14 – Autobuska stanica 15 –ul. Žarka Zrenjanina 16 – MUP 17 – Ulica 6. maja 18 – Bulevar Veljka Vlahovića 19 – Karađorđev trg 20 – Tenisko igralište |
| --- | --- |
| Grafik br. 11 Srednje godišnje vrednosti komunalne buke po mernim mestima pojedinačno -Noćni intervali merenja- |
|  | Nivoi buke u dB (A): ( > 60 ( 55-59 ( 50-54 ( < 50 |

# ZAKLJUČAK:

Rezultati merenja ukazuju na povećan nivo komunalne buke u gradu. Izuzev administrativno-upravne zone, (kao i tokom nekoliko prethodnih godina), gde su pokazatelji nivoa dnevne buke bili u granicama dozvoljenih, sve ostale vrednosti na nivou zona premašuju dozvoljene nivoe buke i ne odgovaraju propisima (JUS U.J6.205 1992, Akustika u građevinarstvu, Akustičko zoniranje prostora; Sl. list opštine Zrenjanin br. 13-2003).

U savremenom svetu, generalno, postoji opšta tendencija povećanja nivoa komunalne buke. Glavni doprinosni činilac je saobraćaj, odnosno motorna vozila, od kojih mnoga ne ispunjavaju savremene zahteve o nivou buke koju proizvode svojim radom. Nedostatak zelenila, korišćenje građevinskih materijala neodgovarajućih sonoizolacionih karakteristika, kao i loš režim saobraćaja doprinose ukupnom povećanju buke u spoljašnjoj sredini.

Evropska Unija označava komunalnu buku kao jedan od vodećih ekoloških problema. Takođe, jedan od osnovnih ciljeva direktive o proceni i rukovođenju bukom u životnoj sredini je izbeći, sprečiti ili smanjiti uznemiravanje i druge zdravstvene štetne efekte komunalne buke na stanovništvo. U EU je 20% stanovništva izloženo LAeq dan > 65 dB (A), što su tzv. "crne akustičke zone”, dok je 30% populacije izloženo LAeq noć > 55 dB (A), što dovodi do ometanja spavanja.

Obaveštavanje javnosti o izlaganju komunalnoj buci i njenim efektima predstavlja značajnu preventivno-medicinsku aktivnost Zavoda za javno zdravlje. U skladu je sa direktivom EU po kojoj je jedan od 3 osnovna cilja informisanje javnosti o izloženosti buci („otvorenost“ i uvažavanje stanovništva).

U pogledu uticaja na (javno) zdravlje poseban značaj imaju neki od ekvivalentnih nivoa buke, kao što su:

- Lden (day-evening-night/dan-veče-noć) , indikator buke povezan sa uznemiravanjem stanovništva i

- L night (noć)  indikator buke povezan sa ometanjem spavanja.

## Buka i  uticaj na zdravlje

Kao što je već spomenuto, uticaj jačine zvuka i prirode buke određena je nekim kompleksnim činiocima. Jedan od njih je da ljudsko uho nije jednako osetljivo na sve frekvencije zvuka. Najosetljivije je na one između 2 i 5 kHz, a manje osetljivo na niže i više frekvencije od tih.

Nivo uznemiravanja zvukom zavisi ne samo od kvaliteta zvuka već i od našeg stava ka tome. (Npr. zvuk novog mlaznjaka može biti muzika za uši konstruktora, ali i noćna mora za stanovnike koji žive u blizini aerodroma). Takođe, zvuk ne mora biti glasan da bi uznemiravao nekoga. Škripa poda ili slavina koja kaplje može „izvesti iz takta“ isto koliko, recimo i glasna grmljavina.

Zato se danas posebna pažnja posećuje tzv. “annoyance” faktoru-(f. uznemiravanja bukom) i proceni stanovništva koje je veoma uznemireno bukom. Sa javno-zdravstvenog aspekta najznačajniji, pored “annoyance” faktora, jesu poremećaji spavanja, uzrokovani bukom. Ne treba izgubiti iz vida i subjektivnu osetljivost na buku, koja ima najveću korelaciju sa pojmom “ugroženosti-osetljivosti” na buku. To praktično  znači da zvuk ne mora da bude (samo) glasan da bi smetao populaciji.

Viši cerebralni procesi utiču na reagovanje organizma na buku, pa se za istraživanje neauditivnih efekata buke mora uzeti u obzir subjektivno osećanje-doživljavanje buke.

U pogledu inteziteta postoji nekoliko stepena. Buka od 30-60 dB se uglavnom dobro podnosi i smeta samo osetljivim osobama. Intezitet od 65-90 dB šteti organizmu u celini, ali izaziva i smetnje sluha. Veći inteziteti buke izazivaju oštećenje sluha i mentalnog zdravlja. Ekstremno visok intezitet buke, npr. impulsni zvuk  može da izazove trenutno oštećenje sluha. (v. slike).

| Posebne čulne ćelije sa cilijama osetljivim na treperenja | Razorene cilije nakon dejstva jake, impulsne buke |
| --- | --- |

Posledice dejstva buke11:

Fizičko dejstvo

Ometanje sna.

Problemi sa sluhom .

Nagluvost, poteškoće sa čujnostima određenih frekvenci (tzv.maskiranje npr. uticaj buke od oko 80-85 dB (A)-disko i tehno muzika, buka nekih kućnih uređaja).

Psihički uticaj

Stres kao riziko činilac za srčani infarkt.

Loše raspoloženje, ljutnja, osećaj nemoći.

Demotivisanost, smanjenje životnog i radnog elana.

Povećana potreba za lekovima.

Veća učetalost pravljenja grešaka.

Smanjena mogućnost učenja.

Socijalne posledice

Problemi u komunikaciji (zbog povećanog nivoa buke).

Nemogućnost upotrebe terasa, balkona, smanjen boravak u  vrtu, bašti, na otvorenom.

Smanjenje ventilacije prostorija.

Manja spremnost na međuljudsku pomoć i saradnju, svojevrstan vid „getoizacije“.

Ekonomski aspekti

Veći troškovi lečenja.

Invaliditet uzrokovan slušnim problemima-najčešća profesionalna bolest.

Obezvređenje određenih zemljišnih parcela i sl.

U principu, što je veća jačina buke, to je potrebno kraće vreme da izazove negativne posledice. I manji inteziteti mogu, ukoliko duže traju, da izazovu zdravstvene tegobe, putem hiperreaktivnosti, poremećajem sistema hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlezda, čime nastaje stres sa svim negativnim posledicama.

Zdravstveni efekti privikavanja na buku

Patofiziološki, odnosno neurofiziološki, reakcija na buku zasniva se na tome da uho prima zvučne impulse i prosleđuje ih nervnom sistemu koji stimuliše određene reakcije u telu.

Usled stimulacije bukom uspostavlja se refleksni luk u okviru sindroma opšte adaptacije na stres.  Ciljni organi su visceralni organi-srce, krvni sudovi, digestivni trakt (organi za varenje), endokrine žlezde, koji su inervisani autonomnim nervnim sistemom. Autonomni ili vegetativni nervni sistem je deo nervnog sistema koji reguliše funkcije unutrašnjih organa. Obuhvata centre u kičmenoj moždini, moždanom stablu i hipotalamusu. Deluje nesvesno, tako što sa periferije dolaze senzorni signali, a iz centara se šalju refleksni odgovori (putem simpatičkog i parasimpatičkog sistema), nazad u visceralne organe, čime se reguliše njihova funkcija.

Ova dva dela autonomnog nervnog sistema su sa pretežno suprotnim funkcijama, stimulišu, odnosno deluju inhibitorno na organe i tako omogućuju adekvatan i svrsishodan odgovor. Zahvaljujući ovome organizam je u stanju da za vrlo kratko vreme odgovori na razne uticaje iz spoljašnje (npr. povećan intezitet buke) i/ili unutrašnje sredine i za par sekundi udvostruči broj otkucaja srca, krvni pritisak i sl. U koordinaciji sa ostalim delom autonomnog nervniog sistema izuzetno je važna uloga međumozga, naročito hipotalamusa koji nadzire niz životno važnih funkcija (održavanje telesne temperature, srčani rad, krvni pritisak itd.), a preko hipofize utiče i na endokrini sastav-rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Ima izuzetno važnu ulogu u oblikovanju emocija i motivaciji.

Prikazom ovih osnovnih neurofizioloških principa lakše je razumeti eventualne posledice stresa koji nastaje u toku adaptacije na buku. Kao što je napomenuto, osnovni mehanizam koji dovodi do poremećaja funkcija u organizmu je hiperreaktivnost osovine hipotalamus-hipofiza-srž nadbubrežnih žlezda. Dolazi do povećanog lučenja hormona–kateholamina (adrenalin i noradrenalin), ali i do posledičnih psiholoških efekata-agresivnosti i/ili straha. Adrenalin povećava kontraktilnost srčanog mišića, udarni volumen srca, ubrzava srčani rad. Noradrenalin-dovodi do vazokonstrikcije (suženja) krvnih sudova na periferiji, oslobađanja renina i angiotenzina 2. Kao reakcija na (povećani intezitet) buke odnosno iritiranje bukom moguće je takođe i povećano lučenje ACTH  hormona (hormona hipofize) i kortikosteroida (hormona kore nadbubrežnih žlezdi), što dovodi do povećanja perifernog otpora, retencije tečnosti, itd.

Navedene pojave, između ostalog, dovode klinički do povećanja krvnog pritiska (hipertenzije), sa svim svojim negativnim posledicama.

Epidemiološka studija u Beogradu ukazala je na povezanost između nivoa noćne buke i učestalosti arterijske hipertenzije. Iako u kliničkom pogledu male, postoje statistički značajne razlike u izloženosti buci i visini krvnog pritiska i brzine rada srca u predškolske dece. Imajući u vidu dužinu spavanja, intezitet noćne buke i količinu vremena koje deca provode van kuće, štetni efekti buke mogu biti naročito izraženi u dečjem uzrastu.

## Strateške karte buke, planiranje-„mapiranje“ buke, („Noise mapping“)

Za izradu strateških karata buke koriste se tzv. Osnovni indikatori buke. To su:   indikator dnevne buke (Lday), indikator večernje buke (L evening), indikator noćne buke L(night) i indikator koji opisuje ometanje bukom tokom 24 časa Lden (day-evening-night). Ovo su dugovremenski, ponderisani prosečni nivoi zvuka za sve navedene periode tokom godine.

Strateške karte buke predstavljaju podatke o postojećim i procenjenim nivoima buke, koji su prikazani indikatorima buke. Karte sadrže prikaz podataka o stanju buke u životnoj sredini; (mesta prekoračenja propisanih graničnih vrednosti, procenu broja ljudi, domaćinstava, škola i bolnica koje su izložene buci iznad prpisanih graničnih vrednosti. Strateške karte buke za aglomeracije na teritoriji jedinice lokalne samouprave izrađuje jedinica lokalne samouprave. (Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini).

Izvođenje konkretnih dnevnih i noćnih merenja  buke bilo bi nemoguće- jer je suviše dugotrajno i skupo. Zbog toga se koriste proračuni zasnovani na pouzdanoj metodologiji. Digitalni model reljefa, građevinske karakteristike zgrada, podaci o broju stanovništva sa jedne i putnoj mreži, obimu saobraćaja, zaštitnim ogradama, postojećim ograničenjima brzine sa druge strane služe u izradi ovih proračuna.

Navedena merenja komunalne buke i geografski predstavljena distribucija emisije buke za određeno područje, gde su bojama predstavljeni različiti intervali nivoa zvuka, omogućuje Identifikaciju problematičnih tačaka u urbanoj  sredini u kojima je nivo buke viši od normativa.

To je ujedno osnov za planiranje postupaka i akcija za smanjivanje nivoa buke, kao i za planiranje izgradnje. Neophodni koraci bi bili prikupljanje podataka o saobraćaju i industriji, uvođenje digitalnih modela koji uključuju građevine, barijere, topografiju terena i izračunavanje (budućeg) verovatnog nivoa buke korišćenjem odgovarajućih softvera i modela propagacije buke3.

Mapa buke na primeru Karlsruea (Nemačka)

U konkretnom slučaju radi se o šinskom saobraćaju kao dominantnom uzroku povećanog nivoa buke tokom noći. (Tamnije boje odgovaraju većem intezitetu buke,a svetlije manjem.).

## Mere za sprečavanje štetnog dejstva buke u životnoj sredini

- Dugoročno urbanističko planiranje.

- Promena režima saobraćaja- pešačke zone, „ekološki semafori“, sa oznakom „Molimo ugasite motor“.

- Obilaznice za teretna vozila (Znatan broj teretnih motornih vozila, koja prolaze kroz grad, ne koristeći tranzitni pravac, doprinose povećanju nivoa buke).

- Zeleni pojas, zaštitne ograde duž opterećenih saobraćajnica, železničkih pruga.

Primena semafora koji putem „smajlija“ prikazuju buku u okolini.

- Pridržavanje ograničenja brzine smanjuje nivo buke za 8-10 dB (A), međutim svega se oko 10% vozača pridržava propisanih ograničenja brzine.

- Primena strožih ograničenja pri tehničkim pregledima vozila koji važe u EU (75 dB za putnička i 80 dB za teretna motorna vozila).

- Posebne takse za bučnija vozila (npr. neka dizel-vozila), isključivanje iz saobraćaja vozila sa prekomernom bukom.

- Edukacija i zdravstveno prosvećivanje stanovništva.

## Merenje buke i nove tehnologije

Iako nije zamena za profesionalne aparate za merenje buke, mobilni telefon može da bude koristan uređaj u procesu edukacije.

Pomoću programa „LärmApp“ nemačkog udruženja otorinolaringologa izvori buke mogu da se identifikuju na zabavan i koristan način.

Pomoću komandi ekrana na dodir, ubrzo nakon aktivacije pojavljuje se merač zvuka, sa vrednostima u decibelima. Pri tom mikrofon Ipoda/Ipeda služi za prijem zvučnih talasa.

Uporedo sa izmerenom vrednošću prikazuje se i savet koje su moguće posledice po zdravlje, od bezopasnih do stresa i posledica špo oštrinu sluha. Sve je prikazano u boji, od zelene (bezopasno) do crvene-opasno po zdravlje, tzv. („princip semafora“).

- Zoniranje uz ozelenjavanje naselja, što sem poboljšanja mikroklime (temperature, vlage, dejstva vetra i aerozagađenja), utiče i na zaštitu od buke.

- Primena građevinskih sonoizolacionih materijala.

- Pregled projekata industrijskih objekata u  cilju ispunjenja uslova za zaštitu od buke i redukcija buke na radnom mestu (emisije buke).

NAČELNIK CENTRA

___________________                                            _____________________

dr Saša Petković, spec. higijene                                 dr Dubravka Popović, spec. higijene

# LITERATURA:

# Footnotes

Merenje komunalne buke vršili su tehničari Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin, Ilija Janković, Vladimir Dević. Dodatna  mišljenja i tumačenja, izjave o ispunjenosti zahteva / specifikacija  data su od strane lekara specijalista higijene Dubravke Popović i Saše Petkovića.

ACTH-adrenokortikotropni hormon, koga luči hipofiza, a koji utiče na lučenje mineralo- i glikokortikoida-hormona kore nadbubrežne žlezde.

# Endnotes

Measuring Sound, Brüel Kjaer, Revision Sep. 1984, Headquarters: DK-2850, Naerum, Danemark

Kristoforović-Ilić, M., Komunalna higijena, Prometej, Novi Sad 1998.

European Directive 2002/49/CE Relating to the assessment and management of enviromental noise (O proceni i rukovođenju bukom u životnoj sredini).

Saobraćajna buka i mentalno zdravlje, Branko Jakovljević, Goran Belojević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1998.

Komunalna buka i arterijski pritisak stanovništva, Prof. Dr Goran Belojević, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, Beograd

7 Izveštaj o merenju komunalne buke u Zrenjaninu, januar-decembar 2009.(Centar za higijenu i humanu ekologiju, ZZJZ Zrenjanin)

8 Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, (Službeni glasnik RS“ br. 36/2009).

9 Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl. glasnik RS br. 75/10).

10 SRPS U. J6.205: 1992 Akustika u građevinarstvu, Akustičko zoniranje prostora.

11 UmweltWissen; Lärm-hören, messen und bewerten,Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2003.