ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

ИЗВЕШТАЈ О МОНИТОРИНГУ ПОВРШИНСКИХ ВОДА И АКУМУЛАЦИЈА

(За период април-септембар, 2014. године)

ЗРЕЊАНИН, новембар 2014.

У периоду од 1.04.2014. до 30.09.2014. године, на основу  уговора склопљеним са  градом,  у оквиру пружања услуга мониторинга-систематског праћења квалитета површинских вода, Завод за јавно здравље Зрењанин вршио је узорковање и лабораторијско испитивање површинских природних вода и акумулација.

Показатељи квалитета површинских вода испитивани су на следећим мерним местима:

- река Бегеј на улазу у град (код асфалтне базе, 500м после рачвања канала ДТД)

- река Бегеј код моста у Ечки, излаз из града

- река Тиса – код Жабаљског моста

- Александровачки канал – пре уливања у Бегеј

- река Тамиш – код Орловата

- „Царска бара“

- Пескара – купалиште

- Језеро код „Житопродукта”

Анализа физичко – хемијских и бактериолошких параметара квалитета површинских вода извршена је коришћењем стандардних аналитичких поступака (Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности воде и документованим методама Завода за јавно здравље Зрењанин, акредитованим од стране Акредитационог тела Србије (Решење о утврђивању обима акредитације бр. 01-119)

Оцена квалитета површинских вода вршена је на основу Уредбе о класификацији вода, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије (“Сл. лист СФРЈ” бр. 6/78), Уредбе о категоризацији  водотока (Сл. гласник СРС” бр. 6/78) и Уредбе класификацији вода (“Сл. гласник СРС”бр. 5/68), односно Правилника о опасним материјама у водама (“Сл. гласник СРС” бр. 31/82). 
Према Уредби о класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије (Сл. лист СФРЈ бр. 6/78), површинске воде се према њиховој намени и степену чистоће сврставају у следеће класе:

I класа – воде које се у природном стању, уз евентуалну дезинфекцију, могу употребљавати за пиће и у прехрамбеној индустрији, а површинске воде – и за гајење племенитих врста риба (салмониде);

II класа - воде које се у природном стању могу употребљавати за купање и рекреацију гранана, за спортове на води, за гајење других врста (циприниде), или које се уз уобичајене методе обраде – кондиционирања (коагулација, филтрација и дезинфекција и сл.) могу употребљавати за пиће и у прехрамбеној индустрији;

III класа – воде које се могу употребљавати за наводњавање, а после уобичајених метода обраде (кондиционирања) – и у индустрији, осим у прехрамбеној индустрији;

IV класа – воде које се могу употребљавати за друге намене само после одговарајуће обраде.

Уредбом о категоризацији водотока (Сл. гласник СРС бр. 5/68) у Републици Србији водотоци су разврстани у I,II, IIа, IIб, III и IV класу. Категорије водотока утврђене су по сливовима. Степен пречишћавања загађених вода као и режим испуштања тих вода морају обезбеђивати одржавање категорија водотока утврђених овом уредбом.

Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту (Сл.гласник РС 50/12) утврђује граничне вредности и рокове за достизање.

Пример граничних вредности за одређене физичко-хемијске параметре дат је у табели 1, у односу на прописане класе, од класе I (одличан еколошки статус, воде које могу да се корисе за  снабдевање водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде), ), до класе V (лош еколошки статус-површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху). Сходно Уредби површинске воде одличног, доброг и умереног еколошког статуса (класе I, II и III) могу да се користе за купање и рекреацију.

Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама

| Параметар | Јединица мере | Граничне вредности (1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Класа I (2) | Класа II (3) | Класа III (4) | Класа IV (5) | КласаV (6) |
| Општи |  |  |  |  |  |  |
| pH (12) |  | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 или <8,5 |
| Суспендоване материје (9) (12) | мг/л | 25 | 25 | - | - | - |
| Кисеонични режим |  |  |  |  |  |  |
| Растворени кисеоник | [мг О 2/л] | - (8) (или ПН) | - (8) | 5 | 4 | < 4 |
| Засићеност кисеоником | % |  |  |  |  |  |
| -епилимнион (стратификована вода) |  | 90-110 | 70-90 | 50-70 | 30-50 | <30 |
| -хиполимнион (стратификована вода) |  | 70-90 | 70-50 | 30-50 | 10-30 | <10 |
| -нестратификована вода |  | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10 |
| БПК5 | [мг О 2/л] | - (8) (или ПН) | - (8) | 7 | 25 | >25 |

Најкаснији рок за достизање граничних вредности загађујућих материја прописаних овом Уредбом за површинске воде и седимент који нису под утицајем прекограничног загађења је 31. децембар 2032. године.

Правилник о референтним условима за типове површинских вода ( Сл.гласник РС 67/2011) и Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода,...(Сл.гласник РС 74/2011) прописују оцењивање водних тела површинских вода разврстаних у типове, зависно од тога да ли припадају малим, средњим или великим водотоцима, регији Панонске низије или не, односно зависно од тога на којој су надморској висини и каква им је врста подлоге.

Прописани су референтни услови за сваки тип водотока, осим вештачког-који одговарају вредностима елемената квалитета при одличном еколошком статусу тог типа водотока. (Одличан еколошки статус одражава стање водног тела у коме су вредности физичко-хемијских и хидроморфолошких параметара непромењене, или су промене безначајне у односу на природно, непоремећено стање, а вредности биолошких параметара квалитета водотока, осим вештачког одражавају уобичајене вредности за тај тип вода у непоремећеним условима, или показују веома мала одступања).

Специфични референтни услови  одређују се за биолошке параметре који су значајни за оцену еколошког статуса датог типа водног тела, физичко-хемијске параметре који су од значаја за дате биолошке параметре и хидроморфолошке параметре, који су такође од значаја за биолошке параметре за дати тип. Еколошки статус за реке и језера класификује се као одличан (I), добар (II), умерен (III), слаб (IV) и лош (V).

РЕЗУЛТАТИ  ИСПИТИВАЊА

Биохемијска потрошња кисеоника (БПК5)

Степен загађености воде органским једињењима дефинисан је количином кисеоника потребног за оксидацију присутних биолошки разградљивих састојака воде коју врше аеробни микроорганизми, односно потрошња  кисеоника  у  води  сразмерна  је  загађењу  воде  органским  материјама.

На оптерећење  органским  материјама  имају утицаја  растворене  и  нерастворене  органске  материје  из  отпадних  вода,  угинули  биљни  и

животињски свет у самом водотоку тј. продукти распадања других органских материја, затим  и  детерџенти,  пестициди,  разни  индустријски  производи  итд.  Поред  тога, органске  материје  могу  бити  веома  отровне  и  тешко  разградљиве.  Дакле,  веома  су различите и по пореклу и према хемијском саставу те не представљају хомогену групу него  су  то,  уопштено  говорећи,  различита  једињења  угљеника.  Количина  материја органског  порекла  може  се  одредити  директно,  преко  одређивања  укупног  органског угљеника (TOC), или индиректно, путем биолошке и/или хемијске потрошње кисеоника (БПК и ХПК).

Потребна количина кисеоника пропорционална је присутној количини органских материја. Та количина назива се биохемијска потрошња кисеоника (БПК).

Температура и време разградње утичу на величину БПК, тј. са повећањем температуре расте и брзина потрошње кисеоника (биохемијска оксидација). Сматра се да је потребно 5 дана како би се разградио већи део (70-80%) присутних органских материја, и то у тами на сталној температури воде од 20°Ц, што се и узима за јединицу  БПК.

Убедљиво највеће вредности биохемијске потрошње кисеоника на посматраним локацијама у току периода испитивања забележене су на Алекандровачком каналу (просек >1300 мг/литру). На осталим мерним местима вредност БПК углавном одговарају вредностима приписаним за умерен еколошки статус. (Површинске воде тзв. ДОБРОГ и УМЕРЕНОГ еколошког статуса  могу да се користе за наводњавање, купање и рекреацију,..Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту, Сл.гласник РС бр. 50/12).

Суспендоване материје

Суспендоване честице доспевају у воду испирањем са замљишта или ерозионим дејством воде у водотоковима. То су чврсте честице величине изнад 140 µм дисперговане у води. Оне садрже око 70 % органских и 30 % неорганских материја. Штетно дејство суспендованих материја зависи првенствено од њиховог хемијског састава, а на живот у води испољава се и на следећи начин: Смањује ефективну водену површину (смањује се фотосинтеза и ремети самопречишћавајућа моћ); таложе се у мирним водама, покривају  организме на дну (бентос), који иначе служе као храна другим организмима у води, замућује се вода и квари њен естетски изглед и лепи се на шкрге риба.

Њихова  концентрација  се  обично  повећава након  јачих падавина, поплава и сл., док се при опадању нивоа и мањим протицајима њихово присуство смањује.

Продукција суспендованих честица нарочито  је велика са огољених  пољопривредних  обрадивих  површина.  Поред  тога,  извор  суспендованих честица  може  бити  и  директно  упуштање  непречишћених  отпадних  вода. Такође,  заједно  са  суспендованим  честицама,  механички  или  хемијски везани за њих, до акваторија долазе и друге материје које могу да утичу на квалитет воде.

Као и претходне године највећа просечна вредност за суспендоване материје измерене су  на локацији Александровачки канал, а најмања на локалитету Пескара – купалиште.

Напомена: Према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту (Сл.гласник РС 50/12), овај показатељ прати се само у површинским водама које су именоване као салмонидне или ципринидне.

Опасност од еутрофикације

Мирни равничарски водотоци, као што су поједини канали основне и детаљне каналске мреже,  изложени  су  утицајима  отпадних  вода  и  сливању  вода  са  околних пољопривредних површина, па су стога подложни повећању концентрације нутријената и  развоју  процеса  еутрофикације.  Овај  процес  је  вишеструко  неповољан,  како  са еколошког  становишта,  тако  и  са  хидротехничког.

Еутрофикација јесте обогаћивање површинске воде нутријентима, нарочито једињењима азота и/или фосфора, које узрокује убрзан раст алги и виших облика биљног живота, стварајући непожељан поремећај равнотеже организама присутних у води и квалитета те воде (Уредба бр. 50/2012).

Ово  поступно  повећање  количине  хранљивих (минералних) супстанци,  првенствено фосфата и нитрата,  у воденом екосистему, настаје најчешће услед негативног  човековог  утицаја.

Процеси разлагања често имају  као  последицу  смањивање  количине  раствореног  кисеоника,  а  на  крају  и преовлађивање  анаеробних  над  аеробним  процесима.  Нарочито  је  неповољна интеракција  оваквог  стања  са  повишеном  температуром  воде  током  летњих  месеци када  у  стајаћим  и  споротекућим  воденим  екосистемима  еутрофикација  може  бити веома  убрзана.  Узнапредовали  процеси  еутрофикације  се  негативно  одражавају  на квалитет воде и могућност њене употребе од стране човека али има и бројне ефекте са хидротехничког становишта као што су: ремећење услова течења воде у каналима, повећање  хидрауличких  отпора,  смањење  пропусне  моћи  канала,  нагомилавање пливајуће,  флотантне,  вегетације  у  зони  водопривреднигх  објеката (водозахвати, црпне  станице,  уставе,  преводнице)  тешкоћа  и  застоја  у њиховом  раду  итд.

Елементи као што су азот и фосфор, односно, њихова једињења стимулишу нагли раст акватичне  вегетације,  посебно  алги ("цветање  алги").  Прекомерна  бујност  водене вегетације  представља  сметњу  у  коришћењу  саме  акваторије,  нарушава  квалитет воде, некада чак резултира и угинућем риба, а може да има и врло озбиљне последице по здравље људи.

Бактериолошки показатељи

За површинске воде тзв. ДОБРОГ и УМЕРЕНОГ еколошког статуса које могу да се користе за наводњавање, купање и рекреацију, ДОЗВОЉЕНО је присуство до 10 000 , односно до 100 000 укупних колиформа у 100 мл воде. (Сл.гласник РС бр. 50/12).

По још увек важећој Уредби, (Сл. лист СФРЈ бр. 6/78), прописани су нешто строжији критеријуми имајући у виду број микроорганизама.

Воде које се у природном стању могу упоребљавати за купање и рекреацију грађана, спортове на води, гајење других врста риба (ципринида) или које се уз уобичајене методе обраде-кондиционирања (коагулација, филтрација и дезинфекција и сл.) могу упоребљавати за пиће и у прехрамбеној индустрији морају да испуњавају  захтеве II класе.

Посматрајући тзв. највероватнији број колиформних клица у литру воде најбољи квалитет воде је на м.месту „Пескара-купалиште“, док је највећи број бактерија регистрован на м.месту „Александровачки канал“.

Уколико се површинска вода користи за купање и рекреацију сем лабораторијских прегледа, неопходан је надзор над мерама личне и колективне хигијене (туширање пре и после купања, диспозиција отпада и сл.). Препоручује се свакако инспекција купалишта у погледу испуњења санитарних услова, детаљан (микро) биолошки мониторинг пре и током сезоне купања како би се утврдиле евентуалне просторне и временске варијације.

ИНДЕКС КВАЛИТЕТА ВОДЕ   (Water Quality Index)

На основу појединачно категорисаних показатеља квалитета, према Уредби о категоризацији водотока не постоји могућност да се  одреди заједничка класа датог водотока коју треба упоредити са прописаном. У Агенцији за заштиту животне средине развијен је индикатор животне средине за област вода који је намењен извештавању јавности. Индикатор се заснива на методи Water Quality Index (Development of a Water Quality Index, Scottish Development Department, Engineering Division, Edinburgh, 1976.) према којој се десет параметара физичко-хемијског и микробиолошког квалитета агрегирају у композитни индикатор квалитета површинских вода.

Методом Water Quality Index (WQI) десет одабраних параметара (засићеност кисеоником, колиформне бактерије, pH вредност, БПК5, промена температуре, укупни фосфати, нитрати, електропроводљивост, мутноћа и суспендоване материје) својим квалитетом (qi) репрезентују особине површинских вода сводећи их на један индексни број. Удео сваког од наведених параметара на укупни квалитет воде нема исти релативни значај, зато је сваки од њих добио своју тежину (wi) и број бодова према уделу у угрожавању квалитета. Сумирањем производа (qi x wi) добија се индекс 100 као идеалан, односно максималан могући збир удела квалитета свих параметара.

Табела 1: Класификација површинских вода методом Serbian Water Quality Index

| WQI-МДК I класа | WQI-МДК II класа | WQI-МДК III класа | WQI-МДК IV класа |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 - 84 | 74 - 69 | 56 - 44 | 51 - 35 |
| 100 - 90 | 89 - 84 | 83 -72 | 71 - 39 | 38-0 |
| Одличан | Веома добар | Добар | Лош | Веома лош |
| Serbian Water Quality Index (SWQI) |

Методом (SWQI) пет индикатора квалитета површинских вода су разврстани према њиховој намени и степену чистоће (Табела 2):
а) Одличан - воде које се у природном стању уз филтрацију и дезинфекцију, могу употребљавати за снабдевање насеља водом и у прехрамбеној индустрији, а површинске воде и за гајење племенитих врста риба (salmonidae);
б) Веома добар и Добар - воде које се у природном стању могу употребљавати за купање и рекреацију грађана, за спортове на води, за гајење других врста риба (cyprinidae), или које се уз савремене методе пречишћавања могу употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће и у прехрамбеној индустрији;
ц) Лош - воде које се могу употребљавати за наводњавање, а после савремених метода пречишћавања и у индустрији, осим прехрамбеној;
д) Веома лош - воде које својим квалитетом неповољно делују на животну средину, и могу се употребљавати само после примене посебних метода пречишћавања.

Индикатори квалитета површинских вода (SWQI) су представљени бојама на следећи начин (Табела 2):

Табела 2: Индикатори квалитета површинских вода (SWQI)

| Serbian Water Quality Index (SWQI) | Нумерички индикатор | Описни индикатор | Боја |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 - 90 | Одличан |  |
|  | 84 - 89 | Веома добар |  |
|  | 72 - 83 | Добар |  |
|  | 39 - 71 | Лош |  |
|  | 0 - 38 | Веома лош |  |
|  | Нема података* |  |

* није било мерења или је недовољан број параметара за израчунавање SWQI

ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ОСНОВУ ВРЕДНОСТИ ИНДЕКСА КВАЛИТЕТА ВОДЕ   (WQI) НА ИСПИТАНИМ ЛОКАЦИЈАМА

У табели 3 приказан је квалитет површинских вода на основу вредности ИНДЕКСА КВАЛИТЕТА ВОДЕ(WQI) представљен бојама по мерним местима/  месецима када је вршено узорковање. (период април-септембар 2014.)

У односу на претходне две године запажа се нешто већа процентуална заступљеност индекса квалитета оцењених као „добар и веома добар“, на свим местима узорковања.

У табели бр.4-1 и бр.4-2 приказан је квалитет површинских вода на испитаним локацијама према вредности индекса квалитета воде појединачних узорака у 2013. и 2012. години.

Табела 3: ИНДЕКС КВАЛИТЕТА ВОДЕ   ( 2014.година)

| Период узорковања► | април | мај | јуни | јули | август | септембар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место узорковања▼ | WQI | WQI | SWQI | WQI | WQI | WQI |
| река Бегеј на улазу у град |  |  |  |  |  |  |
| река Бегеј код моста у Ечки |  |  |  |  |  |  |
| река Тиса – код Жабаљског моста |  |  |  |  |  |  |
| Александровачки канал |  |  |  |  |  |  |
| река Тамиш |  |  |  |  |  |  |
| Царска бара |  |  |  |  |  |  |
| Пескара купалиште |  |  |  |  |  |  |
| Језеро „код „Житопродукта |  |  |  |  |  |  |

(Свега 23 узорка са оценом добар и боље од тога, односно 23 лош и 1 веома лош).

Табела 4-1  : ИНДЕКС КВАЛИТЕТА ВОДЕ         (Претходна 2013.)

| Период узорковања► | април | мај | јуни | јули | август | септембар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место узорковања▼ | WQI | WQI | SWQI | WQI | WQI | WQI |
| река Бегеј на улазу у град |  |  |  |  |  |  |
| река Бегеј код моста у Ечки |  |  |  |  |  |  |
| река Тиса – код Жабаљског моста |  |  |  |  |  |  |
| Александровачки канал |  |  |  |  |  |  |
| река Тамиш |  |  |  |  |  |  |
| Царска бара |  |  |  |  |  |  |
| Пескара купалиште |  |  |  |  |  |  |
| Језеро „код „Житопродукта |  |  |  |  |  |  |

(Свега 19 узорака са оценом добар и боље од тога, односно 22 лош и 6 веома лош).

Табела 4-2: ИНДЕКС КВАЛИТЕТА ВОДЕ   (2012.година)

| Период узорковања► | април | мај | јуни | јули | август | септембар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место узорковања▼ | WQI | WQI | SWQI | WQI | WQI | WQI |
| река Бегеј на улазу у град |  |  |  |  |  |  |
| река Бегеј код моста у Ечки |  |  |  |  |  |  |
| река Тиса – код Жабаљског моста |  |  |  |  |  |  |
| Александровачки канал |  |  |  |  |  |  |
| река Тамиш |  |  |  |  |  |  |
| Царска бара |  |  |  |  |  |  |
| Пескара купалиште |  |  |  |  |  |  |
| Језеро „код „Житопродукта |  |  |  |  |  |  |

(Свега 13 узорака са оценом добар и боље од тога, односно 29 лош и 5 веома лош).

Закључак:

У циљу утврђивања стања квалитета површинских вода на подручју града Зрењанина анализирани су микробиолошки и физичко-хемијски параметри воде на локацијама: река Бегеј на улазу,  река Бегеј код моста у Ечки,  река Тиса – код Жабаљског моста, Александровачки канал, река Тамиш – код Орловата, Царска бара,  Пескара  и језеро код «Житопродукта» у току периода (април- септембар 2014. године). Оцена квалитета вода вршена је на основу  критеријума за квалитет воде према Уредби о класификацији вода, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије (“Сл. лист СФРЈ” бр. 6/78), Уредби класификацији вода (“Сл. гласник СРС”бр. 5/68), Правилника о опасним материјама у водама (“Сл. гласник СРС” бр. 31/82).

Сем наведених норматива од 26.05.2012.год. на снази је Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту (Сл.гласник РС 50/12) на основу које су утврђене граничне вредности и рокови за достизање. Међутим Уредба се не примењује:

1) код последица несрећних случајева или изузетних околности природног узрока који се реално не могу предвидети, избећи или ублажити;

2) у случају процене надлежних органа да уношење загађујућих материја у подземне воде није технички могуће спречити или ограничити

а) без коришћења мера које би повећале ризик по здравље људи и животиња или квалитет животне средине у целини, или

б) мера за уклањање количина загађујућих материја из загађеног земљишта или подслојева земљишта или другачије контроле њиховог процеђивања, за чије спровођење је неопходно уложити финансијска средства која далеко премашују користи које произилазе из примене тих мера.

Иначе, Мониторинг као део система управљања даје податке за оцену стања, што је основа за предузимање одређених мера, нарочито ако стање квалитета не задовољава. Такође мониторингом се обезбеђују подаци за оцену учинка спроведених мера. Неопходна допуна микробиолошких и физичко-хемијских анализа је и санитарна инспекција природних купалишта, односно зона за рекреацију.

- Резултати физичко-хемијских анализа показују  изразито повишене вредности биохемијске потрошње кисеоника (БПК), хемијске потрошње кисеоника (ХПК) и количине суспендованих материја на локалитету Александровачки канал. Бактериолошким прегледом највећи број укупних колиформних бактерија утврђен је такође у Александровачком каналу.

- На основу вредности индекса квалитета воде Александровачки канал има највећи број месеци лош-веома лош квалитет воде. Река Бегеј има нешто бољи квалитет на улазу у град, но на излазу из града. Реке Тиса у већини узорака имала је добар квалитет, као и  р.  Тамиш.

- Купалиште „Пескара“ – у односу на остала места узорковања има бољи индекс квалитета.

- На основу резултата испитивања може се закључити да резултати испитивања током 2014. одговарају бољем еколошком сатусу, али и даље

не задовољавају захтевани квалитет. Овакви подаци указују на    неопходност мониторинга и усклађивања активности са захтевима очувања квалитета вода и животне средине, имајући у виду све нормативе који прописују квалитет површинских вода.

Напомена: Мониторингом нису обухваћени биолошки параметри-појава и распрострањеност живих организама водених екосистема (водени макробескичмењаци, фитобентос, фитопланктон, водене макрофите), а који служе за оцену еколошког статуса.

Предлог мера:

- пречишћавање индустријских  отпадних вода пре њиховог испуштања у водотокове,

- одговарајуће  одлагање опасног отпада

- адекватна диспозиција течног и чврстог отпада

- изградња уређених санитарних депонија

- едукација становништва у циљу  смањења последица загађења.

У прилогу (Табеле бр. 5-12) су дати резултати испитивања по показатељима који су анализирани у току I Мониторинга и на основу којих се рачуна индекс квалитета методом Serbian Water Quality Index-а.

Литература:

- www.sepa.rs

- Извештај о стању животне средине у републици Србији за 2010. годину

- Загађивање вода у Србији –Отпадне воде;  Проф др Божо Далмација, Природно-математички факултет Нови Сад Департман за хемију, биохемију и заштитии животне средине

- "Мониторинг квалитета површинских вода на подручју града Новог Сада" Проф. др Радован Савић, руководилац израде Пројекта и сарадници,, Департман за уређење вода, Пољопривредни факултет, Нови Сад, дец. 2011.

- Параметри квалитета воде и седимента и тумачење стандарда, прод. Др Б. Далмација и сарадниици, Нови Сад, 2012.

- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (сл. гласник рс бр. 74/11)

- Правилник о референтним условима за типове површинских вода (сл. гласник рс бр. 67/11)

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту (Сл.гласник РС 50/12)

- Уредби о класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије (Сл. лист СФРЈ бр. 6/78).

| Начелник центра за хигијену и хуману екологију |  |
| --- | --- |
| др Дубравка Поповић, спец. хигијене ----------------------------------------------------------------- | др Саша Петковић, спец. хигијене ----------------------------------------------------------------- |

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА

Табела 5. Мерно место:  РЕКА БЕГЕЈ-НА УЛАЗУ У ГРАД (код асфалтне базе)

| ДАТУМ УЗОРКОВАЊА ► | 02.4.2014. | 08.5.2014. | 19.6.2014. | 02.7.2014. | 28.8.2014. | 12.9.2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЉ ▼ | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат |
| Амонијум јон (мг/л) | 0,47 | 0,68 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,1 |
| Биолошка потрошња кисеоника (мг/л) | 2,4 | 1,8 | 0,6 | 1,82 | 2,6 | 1,3 |
| Електропроводљивост (µS/cm) |  | 489 | 479 | 390 | 355 | 371 |
| Нитрати (мг/л) | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,3 | 0,7 | 0,6 |
| Нитрити (мг/л) | 0,01 | <0,008 | 0,019 | 0,018 | 0,008 | 0,008 |
| Ортофосфати (мг/л) | <0,05 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| pH вредност | 7,92 | 7,08 | 7,39 | 8,2 | 7,51 | 7,52 |
| Суспендоване материје (мг/л) | 14 | 8 | 11 | 10 | 34 | 27 |
| Температура воде (0 C) | 12,8 | 16,7 | 23 | 22,8 | 22,2 | 22,2 |
| Засићеност кисеоником (%) | 86 | 75 | 64 | 66 | 53 | 46 |
| Највероватнији број колиформних клица у литру воде | 1500 | 3800 | 24000 | 24000 | 3800 | 3800 |
| SWQI | 86 | 79 | 75 | 75 | 67 | 71 |

| 100 - 90 | Одличан |  |
| --- | --- | --- |
| 84 - 89 | Веома добар |  |
| 72 - 83 | Добар |  |
| 39 - 71 | Лош |  |
| 0 - 38 | Веома лош |  |

Легенда: Припадајућа класа-Еколошки статус за неке од општих параметара и нутријената на основу Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту (Сл.гласник РС 50/12):

Табела 6. Мерно место:  РЕКА БЕГЕЈ код моста у Ечки - ИЗЛАЗ ИЗ  ГРАДА

| ДАТУМ УЗОРКОВАЊА ► | 02.4.2014. | 09.5.2014. | 18.6.2014. | 03.7.2014. | 28.8.2014. | 10.9.2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЉ ▼ | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат |
| Амонијум јон (мг/л) | 0,76 | 0,6 | 0,56 | 0,47 | 0,45 | 0,38 |
| Биолошка потрошња кисеоника (мг/л) | 4,74 | 2 | 1,8 | 5,6 | 3,46 | 2,06 |
| Електропроводљивост (µS/cm) |  | 422 | 295 | 408 | 368 | 347 |
| Нитрати (мг/л) | <0,06 | <0,06 | 0,4 | <0,06 | 0,7 | 0,5 |
| Нитрити (мг/л) | 0,019 | 0,028 | 0,071 | 0,041 | 0,027 | 0,034 |
| Ортофосфати (мг/л) | <0,05 | <0,05 | 0,13 | 0,3 | 0,19 | 0,25 |
| pH вредност | 7,84 | 7,61 | 7,69 | 7,24 | 7,49 | 7,75 |
| Суспендоване материје (мг/л) | 20 | 23 | 18 | 24 | 50 | 9 |
| Температура воде (0 C) | 13,2 | 16,8 | 22 | 20,9 | 21,6 | 22,0 |
| Засићеност кисеоником (%) | 61 | 65 | 46 | 34 | 28 | 29 |
| Највероватнији број колиформних клица у литри | 3800 | 24000 | 24000 | 27000 | 24000 | 240000 |
| SWQI | 68 | 71 | 65 | 51 | 55 | 59 |

Табела 7. р. ТИСА-код Жабаљског моста

| ДАТУМ УЗОРКОВАЊА ► | 02.4.2014. | 21.5.2014. | 11.6.2014. | 02.7.2014. | 27.8.2014. | 12.9.2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЉ ▼ | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат |
| Амонијум јон (мг/л) | 0,21 | 0,33 | 0,44 | 0,6 | 0,32 | 0,13 |
| Биолошка потрошња кисеоника (мг/л) | 2,2 | 1,18 | 1,32 | 1,25 | 1,53 | 1,33 |
| Електропроводљивост (µS/cm) |  | 751 | 313 | 539 | 422 | 413 |
| Нитрати (мг/л) | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
| Нитрити (мг/л) | 0,01 | 0,024 | 0,018 | 0,012 | 0,015 | 0,009 |
| Ортофосфати (мг/л) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,14 | 0,11 | <0,05 |
| pH вредност | 7,86 | 7,3 | 7,05 | 7,09 | 7,44 | 7,41 |
| Суспендоване материје (мг/л) | 20 | 21 | 21 | 6 | 11 | 5 |
| Температура воде (0 C) | 11,5 | 17,2 | 23 | 23,1 | 24,3 | 22,0 |
| Засићеност кисеоником (%) | 77 | 72 | 68 | 69 | 58 | 54 |
| Највероватнији број колиформних клица у литри | 3800 | 24000 | 24000 | 1500 | 3800 | 3800 |
| SWQI | 84 | 77 | 72 | 72 | 69 | 77 |

| 100 - 90 | Одличан |  |
| --- | --- | --- |
| 84 - 89 | Веома добар |  |
| 72 - 83 | Добар |  |
| 39 - 71 | Лош |  |
| 0 - 38 | Веома лош |  |

Табела 8. Мерно место: АЛЕКСАНДРОВАЧКИ  КАНАЛ-пре уливања у Бегеј

| ДАТУМ УЗОРКОВАЊА ► | 03.4.2014. | 08.5.2014. | 19.6.2014. | 03.7.2014. | 27.8.2014. | 10.9.2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЉ ▼ | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат |
| Амонијум јон (мг/л) | 1,13 | 6,12 | 0,49 | 1,31 | 2,43 | 0,08 |
| Биолошка потрошња кисеоника (мг/л) | 462 | 174 | 450 | 438 | 241 | 468 |
| Електропроводљивост (µS/cm) |  | 2020 | 1426 | 1488 | 1630 | 390 |
| Нитрати (мг/л) | <0,06 | 0,4 | 0,5 | <0,06 | 0,3 | 0,5 |
| Нитрити (мг/л) | 0,009 | 0,032 | 0,015 | 0,026 | 0,03 | 0,053 |
| Ортофосфати (мг/л) | 2,93 | 3,26 | 7,06 | 6,55 | 2,63 | 1,3 |
| pH вредност | 7,3 | 7,59 | 7,09 | 7,16 | 8,0 | 9,13 |
| Суспендоване материје (мг/л) | 602 | 173 | 228 | 123 | 59 | 202 |
| Температура воде (0 C) | 18 | 18,0 | 22 | 21,2 | 20,6 | 23,5 |
| Засићеност кисеоником (%) | 79 | 80 | 39 | 54 | 55 | 54 |
| Највероватнији број колиформних клица у литри | 240000 | 240000 | 240000 | 24000 | 240000 | 240000 |
| SWQI | 48 | 43 | 39 | 39 | 37 | 39 |

Табела 9. Мерно место ТАМИШ „Код Орловата“

| ДАТУМ УЗОРКОВАЊА ► | 03.4.2014. | 09.5.2014. | 18.6.2014. | 03.7.2014. | 28.8.2014. | 10.9.2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЉ ▼ | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат |
| Амонијум јон (мг/л) | 0,61 | 0,31 | 0,19 | 0,59 | 1,15 | 0,39 |
| Биолошка потрошња кисеоника (мг/л) | 2,22 | 5,6 | 2,2 | 1,8 | 1,68 | 1,23 |
| Електропроводљивост (µS/cm) | - | 151 | 313 | 215 | 349 | 308 |
| Нитрати (мг/л) | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,5 | 0,4 |
| Нитрити (мг/л) | <0,008 | 0,022 | 0,017 | 0,012 | <0,008 | 0,013 |
| Ортофосфати (мг/л) | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,2 | 0,15 |
| pH вредност | 7,9 | 7,72 | 8,47 | 7,56 | 7,34 | 7,93 |
| Суспендоване материје (мг/л) | 8 | 44 | 13 | 26 | 16 | 17 |
| Температура воде (0 C) | 13,5 | 15,5 | 22,0 | 19,5 | 21,7 | 21,9 |
| Засићеност кисеоником (%) | 86 | 93 | 75 | 64 | 64 | 57 |
| Највероватнији број колиформних клица у литри | 3800 | 3800 | 1200 | 24000 | 24000 | 24000 |
| SWQI | 85 | 79 | 79 | 73 | 65 | 68 |

| 100 - 90 | Одличан |  |
| --- | --- | --- |
| 84 - 89 | Веома добар |  |
| 72 - 83 | Добар |  |
| 39 - 71 | Лош |  |
| 0 - 38 | Веома лош |  |

Табела 10.    Мерно место спец.резерват природе „ЦАРСКА БАРА“

| ДАТУМ УЗОРКОВАЊА ► | 03.4.2014. | 09.5.2014. | 18.6.2014. | 03.7.2014. | 28.8.2014. | 10.9.2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЉ ▼ | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат |
| Амонијум јон (мг/л) | 0,91 | 0,47 | 0,56 | 0,32 | 0,44 | 0,69 |
| Биолошка потрошња кисеоника (мг/л) | 14 | 4,4 | 4,4 | 3,52 | 23,65 | 5 |
| Електропроводљивост (µS/cm) |  | 504 | 374 | 543 | 800 | 425 |
| Нитрати (мг/л) | <0,06 | <0,06 | 0,3 | <0,06 | 0,1 | 0,3 |
| Нитрити (мг/л) | 0,018 | 0,019 | 0,166 | 0,041 | <0,008 | 0,029 |
| Ортофосфати (мг/л) | <0,05 | <0,05 | 0,21 | 0,06 | 0,26 | 0,21 |
| pH вредност | 7,88 | 7,63 | 7,68 | 7,46 | 7,42 | 7,8 |
| Суспендоване материје (мг/л) | 111 | 69 | 9 | 16 | 19 | 53 |
| Температура воде (0 C) | 13,9 | 17,2 | 22,4 | 22,2 | 19,5 | 21,3 |
| Засићеност кисеоником (%) | 73 | 78 | 74 | 46 | 15 | 46 |
| Највероватнији број колиформних клица у литри | 880 | 3800 | 24000 | 24000 | 24000 | 3800 |
| SWQI | 63 | 72 | 68 | 63 | 45 | 54 |

Табела 11.   Мерно место ПЕСКАРА КУПАЛИШТЕ

| ДАТУМ УЗОРКОВАЊА ► | 02.4.2014. | 21.5.2014. | 11.6.2014. | 02.7.2014. | 27.8.2014. | 12.9.2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЉ ▼ | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат |
| Амонијум јон (мг/л) | 0,15 | 0,44 | 0,21 | 0,37 | 0,21 | 0,05 |
| Биолошка потрошња кисеоника (мг/л) | 2,5 | 1,35 | 1,68 | 1,4 | 2 | 2,76 |
| Електропроводљивост (µS/cm) | - | 774 | 732 | 729 | 731 | 725 |
| Нитрати (мг/л) | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| Нитрити (мг/л) | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 |
| Ортофосфати (мг/л) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| pH вредност | 8,39 | 8,33 | 8,69 | 8,77 | 8,52 | 8,51 |
| Суспендоване материје (мг/л) | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Температура воде (0 C) | 13,2 | 19,2 | 25,2 | 23,3 | 24,5 | 22,7 |
| Засићеност кисеоником (%) | 80 | 94 | 104 | 75 | 64 | 72 |
| Највероватнији број колиформних клица у литри | 24000 | 1500 | 3800 | 440 | 220 | 500 |
| SWQI | 86 | 85 | 82 | 76 | 74 | 80 |

| 100 - 90 | Одличан |  |
| --- | --- | --- |
| 84 - 89 | Веома добар |  |
| 72 - 83 | Добар |  |
| 39 - 71 | Лош |  |
| 0 - 38 | Веома лош |  |

Табела 12.   Мерно место ЈЕЗЕРО-код „ЖИТОПРОДУКТ-а“

| ДАТУМ УЗОРКОВАЊА ► | 08.5.2014. | 19.6.2014. | 02.7.2014. | 27.8.2014. | 12.9.2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЉ ▼ | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат | Резултат |
| Амонијум јон (мг/л) | 0,36 | 0,37 | 0,26 | 0,27 | 0,12 |
| Биолошка потрошња кисеоника (мг/л) | 2 | 2,6 | 2,19 | 2,58 | 4 |
| Електропроводљивост (µS/cm) | 901 | 944 | 922 | 707 | 692 |
| Нитрати (мг/л) | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,1 |
| Нитрити (мг/л) | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 |
| Ортофосфати (мг/л) | <0,05 | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| pH вредност | 8,65 | 8,56 | 8,64 | 8,55 | 8,49 |
| Суспендоване материје (мг/л) | 11 | 13 | 12 | 2 | 7 |
| Температура воде (0 C) | 17,1 | 22,3 | 24,8 | 24,3 | 22,4 |
| Засићеност кисеоником (%) | 96 | 81 | 71 | 57 | 51 |
| Највероватнији број колиформних клица у литри | 880 | 3800 | 3800 | 2100 | 24000 |
| SWQI | 83 | 73 | 72 | 70 | 68 |